## Slide 1: 计算机组成与实践
指令集体系结构（ISA）
谷守珍

## Slide 2: 回顾：高级程序语言的运行
高级程序语言程序（C语言）
汇编语言程序（MIPS）
机器代码（MIPS）
swap（int v[],int k）
(int temp;
temp=v[k];
v[k]=v[k+1];
v[k+1]=temp;
)
swap: sll $2, $5, 2
add $2, $4, $2
lw $15, 0($2)
lw $16, 4($2)
sw $16, 0($2)
sw $15, 4($2)
jr $31
000000 00000 00101 000100001000000
000000 00100 00010 000100000010000
……
编译
汇编

## Slide 3: 大纲
ISA简介
算术与逻辑运算指令
数据传输指令
决策指令
过程指令
其他
小结

## Slide 4: 大纲
ISA简介
算术与逻辑运算指令
数据传输指令
决策指令
过程指令
其他
小结

## Slide 5: 什么是指令集体系结构（ISA）？
指令（Instruction）
计算机语言中的基本单词称为指令。
指令集（Instruction Set）
一台计算机的全部指令称为该计算机的指令集。
指令集体系结构（Instruction Set Architecture）
硬件和底层软件之间的接口，被命名为计算机的指令集体系结构（ISA）或简称体系结构

## Slide 6: CISC vs. RISC
CISC
复杂指令集计算机(Complex Instruction Set Computers)
指令数量多，使用频率差别大，可变长格式，支持多种寻址方式
例如：Intel x86
RISC
精简指令集计算机(Reduced Instruction Set Computer​​​​​​​s)
指令数量少，使用频率接近，定长格式，大部分为单周期指令，寻址方式支持较少，通用寄存器，Load/Store体系结构
例如：MIPS、ARM、RISC-V

## Slide 7: 汇编语言指令
机器语言：
设计能够方便简单搭建硬件的ISA
编译器能够最优化性能和开销
MIPS：
采取精简指令集（RISC）的处理器架构
与其他ISA类似，最早由斯坦福大学开发
MIPS32、MIPS64、microMIPS、nanoMIPS架构
机器语言（machine language）
计算机直接识别的二进制代码，或指不经翻译即可为机器直接理解和接受的程序语言或指令代码。

## Slide 8: 计算机设计原则
两个设计原则：
1、指令用数的形式表示
00000000 10000010 00010000 00100000
指令：add $2, $4, $2
数字：00 82 10 2016
2、程序和数据都存入存储器中，并可以读写
程序在计算机中以二进制文件的形式存储——二进制兼容性。
计算机可以运行各种程序，二进制兼容使编译好的程序可以在不同计算机上运行。
存储程序概念（Stored-Program Concept）
多种类型的指令和数据均以数字形式存储于存储器中的概念，存储程序型计算机即源于此。

## Slide 9: MIPS指令集
指令类别：
算术指令
逻辑运算指令
数据传送指令
跳转和分支指令
特殊指令
寄存器：
R0-R31
PC
HI
LO
三种指令类型：32 bits
op
rs(第二个寄存器)
rt(第三个寄存器)
rd(目标寄存器)
shamt
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
6 bits
funct
op
rs(源寄存器)
rt
Constant address
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits
op
jump target
6 bits
26 bits
R
I
J

## Slide 10: MIPS指令类型占比
MIPS各种指令类型在SPEC2006中使用的频率
指令类型 | 频率 | 
 | 整数型 | 浮点型
算术 | 16% | 48%
数据传送 | 35% | 36%
逻辑 | 12% | 4%
分支 | 34% | 8%
跳转 | 2% | 0%

## Slide 11: MIPS寄存器组
访问速度比内存快：
  存储频繁访问的数据
  存储空间小，内存有百万个字
  64个寄存器比32个寄存器慢一倍
方便编译程序访问：
  相较于栈，寄存器组支持随机访问
  有效利用寄存器对于提高程序性能极为重要
Read
register1
Read
register2
Write
register1
Write
data
Read
data1
Read
data2
Registers
RegWrite
5
5
5
32
32
32
32个32 bits的寄存器
5个输入端口：
  3个寄存器选择
  1个数据输入
  1个控制
2个输出端口

## Slide 12: MIPS的寄存器
编号 | 名称 | 用途
$0 | $zero | 常量0
$1 | $at | 保留给汇编器
$2-$3 | $v0-$v1 | 函数调用返回值
$4-$7 | $a0-$a3 | 函数调用参数
$8-$15 | $t0-$t7 | 暂时的
$16-$23 | $s0-$s7 | 保存的
$24-$25 | $t8-$t9 | 暂时的
$26-$27 | $k0-$k1 | 为操作系统／异常处理保留
$28 | $gp | 全局指针(Global Pointer)
$29 | $sp | 堆栈指针(Stack Pointer)
$30 | $fp | 帧指针(Frame Pointer)
$31 | $ra | 返回地址(return address)

## Slide 13: MIPS指令字段
指令中各字段名称及含义如下：
  op ：指令的基本操作， 通常称为操作码（ opcode ）
  rs ：第一个源操作数寄存器
  rt ：第二个源操作数寄存器
  rd ：用于存放操作结果的目的寄存器
  shamt ：位移量
  funct：功能码，用于指明op字段中操作的特定变式
op
rs
rt
rd
shamt
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
6 bits
funct
R

## Slide 14: MIPS指令字段
指令中各字段名称及含义如下：
  op ：指令的基本操作， 通常称为操作码（ opcode ）
  rs ：源操作数寄存器
  rt ：目的操作数寄存器
  Constant address：常数或地址
op
rs
rt
Constant address
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits
I
op
jump target
6 bits
26 bits
J
指令中各字段名称及含义如下：
  op ：指令的基本操作， 通常称为操作码（ opcode ）
  jump target：跳转的目的地址

## Slide 15: MIPS的设计原则
设计原则1：简单源于规整
规整的指令格式可以简化硬件设计，使计算高性能低功耗
指令格式少
前6位为操作码
设计原则2 ：越小越快
指令数量少
寄存器数量较少
设计原则3：加速大概率事件
操作数来自寄存器
允许立即数作为操作数
设计原则4 ：优秀的设计需要适宜的折中方案
三种指令格式
设计目标
最优性能、最小开销、减少设计时间、最小能耗

## Slide 16: 大纲
ISA简介
算术与逻辑运算指令
数据传输指令
决策指令
过程指令
其他
小结

## Slide 17: MIPS算术指令
MIPS 汇编语言算术指令
每条MIPS指令仅执行1个操作（加、减等）
每条算术指令有3个操作数（$t0, $s1, $s2） ，2个源操作数（ $s1, $s2）和1个目的操作数（$t0）
3个操作数来自寄存器组
采用R型指令格式，shamt字段没使用
add $t0, $s1, $s2
sub $t0, $s1, $s2
op
rs
rt
rd
shamt
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
6 bits
funct
R

## Slide 18: R型指令格式
采用R型指令格式
0
18
8
17
add
$t0
$s1
$s2
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
6 bits
0
32
$s1
$s2
$t0
sub
$t0
$s1
$s2
0
18
8
17
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
6 bits
0
34
$s1
$s2
$t0
000000 10001 10010 01000 00000 100000
000000 10001 10010 01000 00000 100010

## Slide 19: 常数或立即数操作数
超过一半MIPS 算术运算指令用常数作为操作数
提供其中一个操作数是常数的算术指令
采用I型指令格式
常数存在指令中
指令格式限制数值范围：-215到215-1
addi $s3, $s3, 4
op
rs
rt
Constant address
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits

## Slide 20: I型指令格式
采用I型指令格式
8
19
19
4
$s3
$s3
addi
4
$s3
$s3
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits
001000 10011 10011 0000000000000100

## Slide 21: MIPS的逻辑运算
其他按位操作的逻辑运算指令
R型指令格式
and $t0, $t1, $t2 #$t0=$t1 & $t2 or $t0, $t1, $t2 #$t0=$t1 ¦ $t2 nor $t0, $t1, $t2 #$t0=not($t1 ¦ $t2)
I型指令格式
andi $t0, $t1, 0xFF00 #$t0=$t1 & ff00 ori $t0, $t1, 0xFF00 #$t0=$t1 ¦ ff00

## Slide 22: 与（AND）操作
将源操作数中的某些位置0，称为掩码（mask）
  选取某些位，将其他位置0
and $t0 , $t1, $t2
$t1
$t2
$t0
0000 0000 0000 0000 0000 1101 1100 0000
0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000 0000

## Slide 23: 或（OR）操作
两个操作位中任意一位为1 时结果就为1
  将一些位置为1，其他位不变
or $t0 , $t1, $t2
$t1
$t2
$t0
0000 0000 0000 0000 0000 1101 1100 0000
0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0011 1101 1100 0000

## Slide 24: 或非（NOR）操作
按位先或操作后非操作
  将一些位置为1
nor $t0 , $t1, $t2
$t1
$t2
$t0
MIPS引入或非指令（nor）取代按位取反（not）
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
1111 1111 1111 1111 1100 0011 1111 1111
设计原则1：简单源于规整

## Slide 25: 如何使用大常数？
常数数值范围：-231~231-1
将32 bits常量取入寄存器
使用两条指令：lui和ori
1、取立即数到寄存器高16位指令
2、与立即数进行逻辑“或”运算
lui $t0, 1010101010101010
ori $t0, $t0, 1010101010101010
op
rs
rt
Constant address
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits
I

## Slide 26: 如何使用大常数？
lui $t0, 1010101010101010
ori $t0, $t0, 1010101010101010
0000000000000000 0000000000000000
$t0
1010101010101010 0000000000000000
$t0
1010101010101010 0000000000000000
$t0
或
0000000000000000 1010101010101010
1010101010101010 1010101010101010
$t0

## Slide 27: 无符号二进制数
基本二进制表示方式
n bits数的表示
取值范围：0到2n – 1
例子：
  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 10112 = 0 + … + 1×23 + 0×22 +1×21 +1×20 = 0 + … + 8 + 0 + 2 + 1 = 1110
32 bits无符号数的数值范围是0 to 232-1

## Slide 28: 有符号二进制数：二进制补码
最高有效位为0表示正数，为1表示负数
n bits数的表示
取值范围： -2n-1到2n-1-1例子：
  1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11002 = –1×231 + 1×230 + … + 1×22 +0×21 +0×20 = –2,147,483,648 + 2,147,483,644 = –410
32 bits有符号数的数值范围是-231到231-1

## Slide 29: 有符号数取反
按位取反，再加1
  按位取反：10, 01
例子：求2的相反数
  +2 = 0000 0000 … 0010two
  –2 = 1111 1111 … 1101two + 1 = 1111 1111 … 1110two

## Slide 30: 符号扩展
将一个用n 位表示的二进制数转化成一个用多于n 位表示的数
  保持数值不变
复制最高有效位（符号位）
  无符号数：用0填充左边的数位
  有符号数：用1填充左边的数位
例子：8 bits数扩展为16 bits数
  +2: 0000 0010 => 0000 0000 0000 0010
  –2: 1111 1110 => 1111 1111 1111 1110

## Slide 31: 逻辑操作
按位操作的指令
用于简化对字中若干位进行打包或者拆分操作，称为逻辑操作（logical operations）
逻辑操作 | C | Java | MIPS
左移 | << | << | sll
右移 | >> | >>> | srl
按位与 | & | & | and, andi
按位或 | ¦ | ¦ | or，ori
按位取反 | ~ | ~ | nor

## Slide 32: MIPS移位操作
按位操作的指令
将所有位向左或者向右移位
  逻辑左移sll：所有位所有位向左移动，空位用0填充
  逻辑右移srl：所有位向右移动，空位用0填充
  采用R型指令格式, rs字段没使用
sll $t2, $s0, 4
srl $t2, $s0, 4

## Slide 33: R型指令格式
采用R型指令格式
sll
$t2
$s0
4
0
16
10
0
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
6 bits
4
0
$s0
$t2
000000 00000 10000 01010 00100 000000

## Slide 34: 例子
假设910存储在寄存器$s0
运行下述指令：sll $t2 , $s0, 4 ，
  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 10012=910
  0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 00002=14410

## Slide 35: 算术与逻辑运算指令总结
指令 | 格式 | op | rs | rt | rd | shamt | funct | addr
add | R | 0 | reg | reg | reg | 0 | 32 | n.a.
sub | R | 0 | reg | reg | reg | 0 | 34 | n.a.
addi | I | 8 | reg | reg | n.a. | n.a. | n.a. | 常数
and | R | 0 | reg | reg | reg | 0 | 36 | n.a.
or | R | 0 | reg | reg | reg | 0 | 37 | n.a.
xor | R | 0 | reg | reg | reg | 0 | 38 | n.a.
nor | R | 0 | reg | reg | reg | 0 | 39 | n.a.
sll | R | 0 | 0 | reg | reg | 常数 | 0 | n.a.
srl | R | 0 | 0 | reg | reg | 常数 | 2 | n.a.
andi | I | 12 | reg | reg | n.a. | n.a. | n.a. | 常数
ori | I | 13 | reg | reg | n.a. | n.a. | n.a. | 常数

## Slide 36: 大纲
ISA简介
算术与逻辑运算指令
数据传输指令
决策指令
过程指令
其他
小结

## Slide 37: MIPS的数据传输指令
为了进行算术运算
  将数据从存储器读入寄存器
  将计算结果从寄存器写回存储器
  数据传送指令（ data transfer instruction ） ：访问存储器的指令
  存储器地址是32 bits，值为基址寄存器$s3的内容加上偏移量4
lw $t0, 4($s3) #将存储器中的字取入寄存器$t0
sw $t0, 8($s3) #将寄存器$t0中的字存入存储器

## Slide 38: 存储器地址
数据传送指令中的常量称为偏移量（ offset ）
存放基址的寄存器称为基址寄存器（ base register ）
MIPS 是按字节编址的，字的起始地址必须是4 的倍数（32-bit）或者8的
倍数（64-bit）。
对齐限制
（ alignment restriction )

## Slide 39: 取字指令
取字和存字指令都采用I型指令格式
lw $t0, 24($s3)
35
19
8
24
0x00000000
0x00000004
0x00000008
0x0000000c
数据
地址
存储器
0x12004094
0x120040ac
0xf f f f f f f f
$s3
$t0
. . . 0001 1000
+ . . . 1001 0100
. . . 1010 1100 =
0x120040ac
24 + $s3 =
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits

## Slide 40: 字节寻址
存储器中可以访问的最小单元是字节(8 bits)
一个字中的每个字节都应有自己的地址
字节地址与字地址的对应关系
  大端编址(big-endian)：最左边的字节为字地址
    IBM 360/370, MIPS, Sparc, HP PA
  小端编址(little-endian)：最右边的字节为字地址
    Intel 80x86, DEC Vax, DEC Alpha
0
31
……
大端
0
1
2
3
小端
3
2
1
0
msb
lsb

## Slide 41: 访问字节
lb：将字节存入寄存器的最低8 bits
sb：将寄存器最低8 bits存入存储器的字节中
MIPS提供访问单个字节的指令
lb $t0, 1($s3) #将存储器中的字节取入寄存器$t0 sb $t0, 6($s3) #将寄存器$t0存入存器中的字节

## Slide 42: 课堂练习-1：
根据代码序列和存储器状态回答以下问题：
1）假设$t0初始为0x00000000，
给出$t0的值？
2）存储器哪里的数据发生了变化？
请给出字地址，并给出其新的内容
3）如果是小端编址，给出存储器的变化
add $s3, $zero, $zero
lb $t0, 1($s3)
sb $t0, 6($s3)
0x 0 0 0 0 0 0 0 0
0x 0 0 0 0 0 0 0 0
0x 0 0 0 0 0 0 0 0
0x 1 0 0 0 0 0 1 0
0x 0 1 0 0 0 4 0 2
0x F F F F F F F F
0x 0 0 9 0 1 2 A 0
24
20
16
12
8
4
0
数据
字地址
存储器

## Slide 43: 课堂练习-1
根据代码序列和存储器状态回答以下问题：
1）$t0的值为0x00000090
2）地址为4的字发生变化，变为
0xFFFF90FF
3）$t0的值为0x00000012，
地址为4的字发生变化，变为
0xFF12FFFF
add $s3, $zero, $zero
lb $t0, 1($s3)
sb $t0, 6($s3)
0x 0 0 0 0 0 0 0 0
0x 0 0 0 0 0 0 0 0
0x 0 0 0 0 0 0 0 0
0x 1 0 0 0 0 0 1 0
0x 0 1 0 0 0 4 0 2
0x F F F F F F F F
0x 0 0 9 0 1 2 A 0
24
20
16
12
8
4
0
数据
字地址
存储器

## Slide 44: 大纲
ISA简介
算术与逻辑运算指令
数据传输指令
决策指令
过程指令
其他
小结

## Slide 45: MIPS决策指令
条件分支语句：如果条件为真，则跳转到标签所指的语句执行；否则，顺序执行
采用I型指令格式
MIPS条件分支指令
bne $s0, $s1, L1 #如果$s0!=$s1,跳转到L1所指的指令 beq $s0, $s1, L1 #如果$s0=$s1,跳转到L1所指的指令
例子
if (i==j) h = i + j; bne $s0, $s1, L1 add $s3, $s0, $s1 L1：…

## Slide 46: 分支目的地址
使用程序计数器（PC）和指令中的16 bits偏移量计算
提取一条指令后，PC自动加4，保存下一条指令的地址
限制了分支目的地址：分支指令地址-215到+215-1
左移2位，再符号扩展成32 bits
PC
Add
4
32
32
Add
offset
16
32
32
？
32
32

## Slide 47: 决策指令
if (i<j) h = i + j
小于则置位（set on less than）：slt
采用R型指令格式
slt $t0, $s0, $s1 #如果$s0<$s1,则$t0=1；
#否则$t0=0
slt的其他形式
slti $t0, $s0, 25 #如果$s0<25,则$t0=1 sltu $t0, $s0, $s1 #如果$s0<$s1,则$t0=1 sltiu $t0, $s0, 25 #如果$s0<25,则$t0=1

## Slide 48: 更多决策指令
通过slt，beq，bne和寄存器$zero组合来创建其他决策指令
小于则分支：blt $s1, $s2, L1
小于或等于则分支：ble $s1, $s2, L1
大于则分支：bgt $s1, $s2, L1
大于或等于则分支：bge $s1, $s2, L1
有些指令以伪指令的形式包含在指令集中——编译器可以识别
slt $at, $s1, $s2 #如果$s1<$s2,则$at=1
bne $at, $zero, L1 #如果$at!=0,则跳转到L1

## Slide 49: 边界检查的简单方法
检查数组下标越界的简单方法: 0≤i<n
  $s0 = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
  $s1 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
作为有符号比较
  $t0=1
作为无符号比较
  $t0=0
无符号比较x<y，同时可以检测x是否为负数
slt $t0, $s0, $s1
sltu $t0, $s0, $s1
sltu $t0, $s0, $s1
beq $t0, $zero,IndexOutOfBounds

## Slide 50: 无条件分支指令
MIPS还提供无条件分支指令或无条件跳转指令
采用J型指令形式
j L1 #跳到标签L1所指的指令
2
26位地址
PC
offset
26
32
左移2位
复制PC的高4位
4
6 bits
26 bits

## Slide 51: 课堂练习-2：
重新改写下面的指令，以支持更远距离的分支转移
beq $s0, $s1, L1

## Slide 52: 课堂练习-2：
重新改写下面的指令，以支持更远距离的分支转移
beq $s0, $s1, L1
改写后的指令：
bne $s0, $s1, L2 j L1 L2: …

## Slide 53: 例子：循环
假设i和k分别存储于寄存器$s3和$s5，数组的基地址存储于寄存器$s6，将上述代码编译成MIPS汇编代码
C语言代码
while (save[i]==k) i+=1;

## Slide 54: 例子：循环
假设i和k分别存储于寄存器$s3和$s5，数组的基地址存储于寄存器$s6，将上述代码编译成MIPS汇编代码
将$s3左移2位就是将i的地址变成字地址，以后i只需加1
C语言代码
while (save[i]==k) i+=1;
  Loop: sll $t1, $s3, 2 #$t1=i*4
  add $t1, $t1, $s6 #$t1=save[i]的地址
  lw $t0, 0($t1) #$t0=save[i]
  bne $t0, $s5, Exit #if save[i]!=k,跳转Exit
  addi $s3, $s3, 1 #i=i+1
  j Loop #跳转到Loop
  Exit:

## Slide 55: 大纲
ISA简介
算术与逻辑运算指令
数据传输指令
决策指令
过程指令
其他
小结

## Slide 56: 过程（或程序）调用
过程运行中，程序必须遵从以下6个步骤：
  将参数放在过程可以访问的位置（$a0~$a3）
  将控制转交给过程
  获得过程所需的存储资源
  执行需要的任务
  将结果的值放在调用程序可以访问的位置（$v0-$v1）
  将控制返回初始点（$ra）
调用者（caller）将参数放$a0~$a3
被调用者将结果放在$v0和$v1
jal X 跳转到过程X（被调用者 callee）
jr $ra 将控制返回给调用者

## Slide 57: 过程调用指令
跳转和链接指令（jump-and-link instruction）
  将PC+4存入寄存器$ra，链接函数返回后执行的指令地址
  采用J型指令格式
寄存器跳转指令（jump register）
  采用R型指令格式
  jal address # $ra=pc+4, 跳转到address
  jr $ra # 跳转到寄存器$ra所指的地址
程序调用例子
jal gcd gcd：… jr $ra

## Slide 58: 使用更多寄存器
被调用者（callee）运行可能使用更多寄存器
调用者（ caller）所使用的寄存器必须恢复，需要将寄存器换出到存储器
使用栈（stack）：一种后进先出的数据结构
从高地址向低地址“增长”
栈顶
高地址
低地址
$sp
$sp($29)：保存栈顶的地址
压栈(push)：向栈增加数据
出栈(pop)：从栈中移除数据
  $sp = $sp - 4
  $sp = $sp + 4

## Slide 59: 在栈中为新数据分配空间
栈中包含过程所保存的寄存器和局部变量的片段称为过程帧（ procedure frame ）或活动记录（ activation record ）
$fp是帧指针，指向一个过程帧的第一个字——$fp通常作为过程中数据的基址寄存器
返回地址
保存的参数寄存器（如果有）
$sp
低地址
高地址
$fp
需要保存的寄存器（如果有）
局部数组和结构体（如果有）

## Slide 60: 在堆中为数据分配空间
$sp
$gp
pc
0x 7fff fffc
0x 1000 8000
0x 1000 0000
0x 0040 0000
栈
动态数据(堆)
静态数据
代码段
保留
用户代码段
静态数据：全局变量
  例如C语言中的静态变量，常数数组与字符串等
动态数据：堆
  例如，C中malloc命令分配，Java中new命令来分配
栈：
  例如局部的数组或结构体
0x 0000 0000
存储器

## Slide 61: 编译C语言：leaf过程
C语言代码：
  int leaf_example (int g, int h, int i, int j)
  { int f;
  f = (g + h) – (i + j);
  return f;
  }

## Slide 62: 编译C语言：leaf过程
C语言代码：
  int leaf_example (int g, int h, int i, int j)
  { int f;
  f = (g + h) – (i + j);
  return f;
  }
假设g, h, i, j 放在寄存器$a0, $a1, $a2, $a3
leaf_example： addi $sp, $sp, -8 #在栈中分配空间 sw $t1, 4($sp) #保存寄存器 sw $t0, 0($sp) add $t0, $a0, $a1 add $t1, $a2, $a3 sub $v0, $t0, $t1 lw $t0, 0($sp) #恢复寄存器 lw $t1, 4($sp) addi $sp, $sp, 8 jr $ra #跳转到caller

## Slide 63: 嵌套过程
嵌套过程：执行中调用其他过程的过程
递归过程：是调用自身的嵌套过程
C语言代码
int fact( int n) { if (n<1) return (1); else return (n * fact(n-1)); }
fact (0) = 1
fact (1) = 1 * 1= 1
fact (2) = 2 * 1 * 1 = 2
fact (3) = 3 * 2 * 1 * 1 = 6
. . .

## Slide 64: 嵌套过程
假设参数n保存在$a0，返回值保存在$v0
fact：addi $sp, $sp, -8 #在栈中保存$ra和$a0 sw $ra, 4($sp) sw $a0, 0($sp) slti $t0, $a0, 1 #测试n<1? beq $t0, $zero, L1 addi $v0, $zero, 1 #将1置入$v0 addi $sp, $sp, 8 jr $ra #返回到caller L1: addi $a0, $a0, -1 #如果n>=1，参数n-1 jal fact #调用fact并link bk_f: lw $a0, 0($sp) #在栈中弹出$ra和$a0，恢复旧值 lw $ra, 4($sp) addi $sp, $sp, 8 mul $v0, $a0, $v0 jr $ra #返回到caller
当fact返回之后执行bk_f代码段

## Slide 65: 大纲
ISA简介
算术与逻辑运算指令
数据传输指令
决策指令
过程指令
其他
小结

## Slide 66: 并行与指令：同步
需要硬件支持多任务并行时的同步（synchronize），否则会产生数据竞争（data race）
数据竞争：假如来自不同线程的两个连续的访存请求访问同一个地址，并且至少其中一个是写操作，那么这两个存储访问形成数据竞争
采用加锁和解锁创立一个仅允许单个处理器操作的区域，称为互斥（mutual exclusion）区
. . .
0x 0 0 0 0 0 0 0 0
0x 1 d 0 0 a 0 1 0
. . .
0x12004094
P0 lw
P1 sw

## Slide 67: 原子交换（atomic exchange）
原子交换：对一个寄存器中的值和一个存储器中的值进行原子的交换，交换操作当成一条指令执行
实现原子交换需要一次存储器读和一次存储器写，并且是不可分割的
一种可行的方法是采用指令对，第二条指令返回一个表明这对指令是否原子执行的标志值
MIPS处理器采用ll指令和sc指令
  ll $t1, 0($s1) #链接取数(load linked)
  sc $t0, 0($s1) #条件存数(store conditional)

## Slide 68: ll指令和sc指令
ll指令：取数并保存ll指令的执行与读取的地址0($s1)
sc指令：检查是否有其他指令在ll指令之后对地址0($s1)进行操作，如果没有，$t0的值存入存储器，并将$t0置为1；如果有， $t0的值不存入，并将$t0置为0，表示操作失败
again：addi $t0, $zero, $s4 #$t0=$s4(交换的值)
  ll $t1, 0($s1) #将存储器的值取入$t1
  sc $t0, 0($s1) #尝试将值保存到存储器
  #如果失败，$t0=0
  beq $t0, $zero, again #如果失败继续尝试交换
  add $s4, $zero, $t1 #将值存入$s4,完成交换

## Slide 69: C程序翻译并执行程序
X.c
X.s
X.o
X.out
机器码

## Slide 70: 大纲
ISA简介
算术与逻辑运算指令
数据传输指令
决策指令
过程指令
其他
小结

## Slide 71: MIPS寻址模式总结
1.立即数寻址
2. 寄存器寻址
3. 基址寻址
op
rs
rt
立即数
op
rs
rt
rd
shamt
funct
寄存器
寄存器
op
rs
rt
形式地址
寄存器
+
存储器
字节
半字
字

## Slide 72: MIPS寻址模式总结
4. PC相对寻址
5. 伪直接寻址
op
rs
rt
形式地址
PC
+
存储器
字
op
形式地址
PC
+
存储器
字

## Slide 73: 小结
设计原则
  简单源于规整
  越小越快
  加速大概率事件
  优秀的设计需要适宜的折中方案
软/硬件层
  汇编器、编译器、硬件
MIPS指令体系结构核心指令及指令格式
  R型、I型、J型