## Slide 1: 计算机组成与实践
算术和逻辑单元（ALU）
谷守珍

## Slide 2: 大纲
概况
加法
乘法和除法
移位
浮点数
小结

## Slide 3: 大纲
概况
加法
乘法和除法
移位
浮点数
小结

## Slide 4: ALU概述
MIPS指令集：add、sub、and、or……
ALU的实现
ALU
A
B
Result
op(操作)
zero
ovf
1
32
32
32
4
1

## Slide 5: 设计MIPS的ALU
必须支持MIPS指令集中的算术与逻辑操作
  加减指令：add、addi、addiu、sub、subu等
  乘除指令：mult、multu、div、divu、sqrt
  逻辑运算指令：and、andi、nor、or、ori、xor
  分支指令：beq、bne、slt、slti、sltiu、sltu
以及一些指令所需的特殊处理：
  符号扩展：addi、addiu、slti、sltiu
  零扩展：andi、ori、xori
  溢出检测：add、addi、sub

## Slide 6: MIPS算术与逻辑指令
指令 | 操作码op | 功能码funct
add | 000000 | 100000
addu | 000000 | 100001
sub | 000000 | 100010
subu | 000000 | 100011
and | 000000 | 100100
or | 000000 | 100101
xor | 000000 | 100110
nor | 000000 | 100111
slt | 000000 | 101010
sltu | 000000 | 101011
op
rs
rt
rd
shamt
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
6 bits
funct
op
rs
rt
Constant address
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits
R型
I型
指令 | 操作码op | 功能码funct
addi | 001000 | xx
addiu | 001001 | xx
slti | 001010 | xx
sltiu | 001011 | xx
andi | 001100 | xx
ori | 001101 | xx
xori | 001110 | xx
lui | 001111 | xx

## Slide 7: 大纲
概况
加法
乘法和除法
移位
浮点数
小结

## Slide 8: 加法
7+6
如果结果超过32位将产生溢出
  正数和负数相加->不产生溢出
  两个正数相加
    如果结果的符号位为1，则产生了溢出
  两个负数相加
    如果结果的符号位为0，则产生了溢出

## Slide 9: 1位全加器
输入端：两个加数、进位输入
输出端：和、进位输出
A | B | Cin | Cout | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
S = A xor B xor Cin
Cout = (A and B) or (A and Cin) or (B andCin)

## Slide 10: 1位全加器
输入端：两个加数、进位输入
输出端：和、进位输出
A | B | Cin | Cout | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
S = A xor B xor Cin
Cout = (A and B) or (A and Cin) or (B andCin)
如何用1位全加器构建32-bit全加器？

## Slide 11: 32-bit全加器
将低位的Cout连接到相邻高位的Cin就可以构建32-bit全加器
串行加法器或行波进位加法器（Ripple Carry Adder, RCA）
  🙂:逻辑简单，低开销
  ☹：速度慢
n-bit串行加法器的性能
n × CP
a0
b0
c0=cin
a1
b1
a2
b2
a31
b31
…
…
…
s0
s1
s2
s31
c1
c2
c31

## Slide 12: 快速加法：超前进位
关键是提高高阶进位的速度
Cout = (A and B) or (A and Cin) or (B andCin)
Cout = AB+ACin+BCin= AB+(A+B)Cin
c1 = a0b0+(a0+b0) c0
c2 = a1b1+(a1+b1) c1=
c3 = a2b2+(a2+b2) c2=
…
进位生成因子（gi）： aibi
进位传递因子（ pi ）： (ai+bi)
ci+1 = aibi+ (ai+bi) ci=gi+ pi ci

## Slide 13: 超前进位
超前进位加法器（carry-lookahead adder）
  假设gi=1，即ci+1 =1+pi ci=1
  假设gi=0，pi=1，则ci+1 =0+1· ci=ci
ci+1 = aibi+ (ai+bi) ci=gi+ pi ci
如果之前的加法器生成了一个进位，并且所有的中间传递因子传输了这个进位，那么ci+1 =1
c1 =g0+p0 c0
c2 =g1+p1 g0+p1p0 c0
c3 =g2+p2g1+p2p1 g0+p2p1p0 c0
c4 =g3+p3g2+p3p2g1+p3p2p1 g0+p3p2p1p0 c0

## Slide 14: 4位并行加法器
根据超前进位设计并行加法器
FA
FA
FA
FA
a0
b0
s0
c0
a1
b1
s1
s2
s3
a2
b2
a3
b3
cout
c1 =g0+p0 c0
c2 =g1+p1 g0+p1p0 c0
c3 =g2+p2g1+p2p1 g0+p2p1p0 c0
4-bit adder
a3-0
b3-0
s3-0
cin
cout
P
G

## Slide 15: 多位并行进位加法器
4-bit adder
A3-0
B3-0
S3-0
C0
并行进位部件
4-bit adder
A7-4
B7-4
S7-4
4-bit adder
A11-8
B11-8
S11-8
4-bit adder
A15-12
B15-12
S15-12
P
G
P
G
P
G
P
G
P0
G0
C1
P1
G1
C2
P2
G2
C3
P3
G3
C4
P
G
P1 =p7p6p5p4
P2 =p11p10p9p8
P3 =p15p14p13p12
P0 =p3p2p1p0
“超”进位传输函数

## Slide 16: 多位并行进位加法器
4-bit adder
A3-0
B3-0
S3-0
C0
并行进位部件
4-bit adder
A7-4
B7-4
S7-4
4-bit adder
A11-8
B11-8
S11-8
4-bit adder
A15-12
B15-12
S15-12
P
G
P
G
P
G
P
G
P0
G0
C1
P1
G1
C2
P2
G2
C3
P3
G3
C4
P
G
G0 =g3+(p3 g2)+(p3 p2g1) +(p3 p2p1g0)
G1 =g7+(p7 g6)+(p7 p6g5) +(p7 p6p5g4)
G2 =g11+(p11 g10)+(p11 p10g9) +(p11 p10p9g8)
G0 =g15+(p15 g14)+(p15 p14g13) +(p15 p14p13g12)
“超”进位生成函数

## Slide 17: 多位并行进位加法器
4-bit adder
A3-0
B3-0
S3-0
C0
并行进位部件
4-bit adder
A7-4
B7-4
S7-4
4-bit adder
A11-8
B11-8
S11-8
4-bit adder
A15-12
B15-12
S15-12
P
G
P
G
P
G
P
G
P0
G0
C1
P1
G1
C2
P2
G2
C3
P3
G3
C4
P
G
C2 =G1+P1G0+P1P0 C0
C3 =G2+P2G1+P2P1 G0+P2P1P0 C0
C4 =G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1 G0+P3P2P1P0 C0
C1 =G0+P0 C0

## Slide 18: Quiz1-进位传输函数和进位产生函数
确定两个16 位数的gi、pi、Pi以及Gi值：
a: 0001 1010 0011 00112
b: 1110 0101 1110 10112
CarryOut15(C4)的值是多少？

## Slide 19: 减法
第二个操作数为负数
7-6=7+（-6）
+7: 0000 0000 … 0000 0111 –6: 1111 1111 … 1111 1010 +1: 0000 0000 … 0000 0001

## Slide 20: 减法器设计
设计思想：X – Y = X + (-Y)
  每个bit位取反
  最低位加1
bi
add/sub
bi, if add/sub = 0 (加法)
! bi, if add/sub = 1 (减法)
FA
a0
b0
s0
c0
⊕
FA
a1
b1
s1
c1
⊕
FA
a2
b2
s2
c2
⊕
FA
a3
b3
s3
c3
⊕
cout
add/sub
⊕

## Slide 21: 溢出检测
如果结果超过32位将产生溢出
  两个正数或两个负数相减，不产生溢出
  当正数加正数：结果符号位为1则溢出
  当负数加负数：结果符号位为0则溢出
0 1 1 1
0 1 1 1 7
+ 0 0 1 1 3
1 0 1 0 -6
1 0 0 0
1 1 0 0 -4
+ 1 0 1 1 -5
0 1 1 1 7
V=Cin ⊕ Cout
最高有效位的进位输入与进位输出异或

## Slide 22: 溢出检测
无符号整数的溢出可以忽略
溢出时产生异常
  加法add、立即数加法addi 和减法sub
溢出时不产生异常
  无符号加法addu、立即数无符号加法addiu 和无符号减法subu
C语言忽略溢出，C编译器采用无符号算术指令
FA
a0
b0
s0
c0
⊕
FA
a1
b1
s1
c1
⊕
FA
a2
b2
s2
c2
⊕
FA
a3
b3
s3
c3
⊕
cout
add/sub
⊕
V

## Slide 23: ALU需要支持的其他操作
逻辑操作（and, or, xor, nor）
  按位操作，不涉及进位
  每个功能需要一个逻辑门，多选器选择输出结果
小于则置位指令（slt）
  使用减法判断a-b是否小于0
条件分支指令的相等测试（bne，beq）
  使用减法判断a-b是否等于0
立即数指令
  ALU外设置符号扩展

## Slide 24: 支持逻辑操作的ALU单元设计
1-bit FA
⊕
&
≥1
≥1
B
A
⊕
less
add/sub
Cin
Cout
op
0
1
2
3
6
7
result

## Slide 25: 实现slt
首先进行减法
  如果减法结果为负数（最高有效位结果为1），将result置为1
  如果减法结果为正数（最高有效位结果为0），将result置为0
将最高有效位（set）连接到最低位的less输入
. . .

## Slide 26: 一个简单完整的ALU
⊕
&
op
≥1
…
ovf
zero
ALU
A
B
Result
op(操作)
zero
ovf
1
32
32
32
4
1

## Slide 27: 大纲
概况
加法
乘法和除法
移位
浮点数
小结

## Slide 28: 乘法
通过移位与加法实现
1000
× 1001
1000
0000
0000
1000
1001000
积的位数是被乘数与乘数的位数之和
被乘数multiplicand
乘数
multiplier
积
product

## Slide 29: 乘法的硬件实现(第一版)

## Slide 30: 乘法的硬件
开始
1.测试乘数最低位
1a.给乘积加上被乘数，将结果写入乘积寄存器
2.被乘数寄存器左移一位
3.乘数寄存器右移一位
第32次？
结束
乘数最低位=1
乘数最低位=0
是：32次重复
否：<32次重复

## Slide 31: 改进后的乘法器
同时进行加法和移位
每一步只需要一个时钟周期
  乘法运算频率较低时

## Slide 32: 例子-1
0110 (6)
0101 (5)
0000

## Slide 33: 例子-1
0110 (6)
0101 (5)
0000
0110
0101
add 0110
0011
0010

## Slide 34: 例子-1
0110 (6)
0101 (5)
0000
0110
0101
add 0110
0011
0010
add 0000
0011
0010
0001
1001

## Slide 35: 例子-1
0110 (6)
0101 (5)
0000
0110
0101
add 0110
0011
0010
add 0000
0011
0010
0001
1001
0111
1001
add 0110
0011
1100

## Slide 36: 例子-1
0110 (6)
0101 (5)
0000
0110
0101
add 0110
0011
0010
add 0000
0011
0010
0001
1001
0111
1001
add 0110
0011
1100
add 0000
0011
1100
0001
1110 (30)

## Slide 37: 更快速的乘法
乘数的每一位与被乘数相与
将与后结果进行相加
a1
a0
a2
a31
b0
b1
b2
b31
…
…
a0b0
…
a1b0
a2b0
a31b0
a0b1
…
a1b1
a2b1
a31b1
…
a0b31
…
a1b31
a2b31
a31b31
p1
p0
p2
p63
…
×

## Slide 38: 更快速的乘法器设计
相加数产生部件（与项电路）
a1
a0
a30
af
…
b0
b1
b30
…
bf
=1
n×n乘法阵列
pf
p0
p1
a0b0
a1b0
…
…
p63

## Slide 39: n×n乘法阵列

## Slide 40: MIPS中的乘法指令
乘法mult和无符号乘法multu
一对容纳64位乘积的寄存器：$hi和$lo
  高32-bit放入寄存器hi，低32-bit放入寄存器lo
  用于存储乘法与除法的结果
  不可直接寻址访问
  通过mflo（move from lo）和mfhi（move from hi）两个指令将积送入指定的寄存器
编译器会用移位指令替代乘数为2的幂次的乘法操作
mult $s0, $s1 # hi||lo = $s0 * $s1
0
16
17
0
0
0x18

## Slide 41: 除法
除数不能为0
长除法
  如果除数<=被除数
    该位商为1，被除数减去除数
  其他
    该位商为0，取被除数下一位
可恢复的除法
  被除数减去除数，直到余数小于0，再将被除数加回来
有符号除法
  采用绝对值进行除法
  源操作数的符号相反时商为负，同时使非零余数的符号和被除数的相同
1001
1000 1001010
-1000
10
101
1010
-1000
10
商
quotient
被除数
dividend
余数
remainder
除数
divisor

## Slide 42: 除法的硬件
开始
2a.商左移，最低位置1
3.除数寄存器右移一位
第33次？
结束
是：33次重复
否：<33次重复
1.从余数寄存器中减去除数寄存器的内容，结果存在余数寄存器
测试余数
2b.余数寄存器加上除数寄存器，存放在余数寄存器，商左移，最低位置0
余数<0
余数>=0

## Slide 43: 改进后的除法器
将加法器和寄存器的位长减半
与乘法器类似
  有些部件可以共用

## Slide 44: MIPS中的除法
除法div和无符号除divu
R型指令格式
乘法和除法共用硬件
商存放在$lo，余数存放在$hi
采用mflo和mfhi指令将运算结果放入其他寄存器
div $s0, $s1 # $lo = $s0/$s1
# $hi = $s0 mod $s1

## Slide 45: 大纲
概况
加法
乘法和除法
移位
浮点数
小结

## Slide 46: 移位操作
将所有位向左或者向右移动
5-bit移位域足够表示移动31位
逻辑移位以0填充，算术移位以符号位填充
移位与ALU分开实现
空指令（nop）当作特殊的左移指令
sll $t2, $s0, 8 # $t2=$s0 << 8 bits
srl $t2, $s0, 8 # $t2=$s0 >> 8 bits
sra $t2, $s0, 8 # $t2=$s0 >> 8 bits
op
rs
rt
rd
shamt
funct

## Slide 47: 移位单元
输入数据
输出数据
控制：
移动距离（Sh4Sh3Sh2Sh1Sh0）
移动方向（left，right）
移动类型（逻辑logical，算术arithmetic）

## Slide 48: 移位实现
Doi
Dii
Dii-1
Dii+1
Sh0 & left
Sh0 & right
!Sh0
Sh0 | !Sh0 | r | l | Doi
1 | 0 | 1 | 0 | Dii+1
1 | 0 | 0 | 1 | Dii-1
0 | 1 | 0 | 0 | Dii

## Slide 49: 移位实现
Doi
Dii
Dii-1
Dii+1
Sh0 & left
Sh0 & right
!Sh0
输入数据
移0或1位
Sh0!Sh0
移位
0,1

## Slide 50: 移位实现
Doi
Dii
Dii-2
Dii+2
Sh1 & left
Sh1 & right
!Sh1
输入数据
移0或1位
Sh0!Sh0
移位
0,1
移0或2位
Sh1!Sh1
移位
0,1,2,3

## Slide 51: 移位实现
Doi
Dii
Dii-4
Dii+4
Sh2 & left
Sh2 & right
!Sh2
输入数据
移0或1位
Sh0!Sh0
移位
0,1
移0或2位
Sh1!Sh1
移位
0,1,2,3
移0或4位
Sh2!Sh2
移位
0,1,2,3,4,5,6,7

## Slide 52: 移位实现
输入数据
移0或1位
Sh0!Sh0
移位
0,1
移0或2位
Sh1!Sh1
移位
0,1,2,3
移0或4位
Sh2!Sh2
移位
0,1,2,3,4,5,6,7
移0或8位
Sh3!Sh3
移位
0,1,2,…,15
移0或16位
Sh4!Sh4
移位
0,1,2,…,31
输出数据

## Slide 53: 大纲
概况
加法
乘法和除法
移位
浮点数
小结

## Slide 54: 浮点运算
计算机中以浮点数表示实数
科学计数法
  –2.3410 × 1056
  +0.00210 × 10–4
  +987.0210 × 109
  1.010×10-9，0.110×10-8，10.010×10-10
规格化(Normalized)数
一个采用科学记数法表示的数，若没有前导零且小数点左边只有一位整数

## Slide 55: 浮点数
简化了浮点数的数据交换
简化了浮点数的算术算法
提高了用一个字存储的数的精度
1.xxxx2 × 2yyyy
二进制小数点
(binary point)
基数
浮点数(floating point)
二进制小数点不固定的表达数的计数法

## Slide 56: IEEE754浮点数格式
S：符号位（0 非负，1 负）
规格化计数：1.0<=|有效位|<2.0
  二进制数的前导位为1，不需要表示
  有效位由1.与后面的尾数部分构成
指数：实际的指数+偏阶
  指数为无符号数，为了表示2-126到2127采用了偏阶
  单精度偏阶为127，双精度偏阶为1203
指数代表数值范围，尾数代表数的精度，指数域和尾数域大小需要折中
S
指数
尾数
x = (-1)S×(1+尾数)×2指数-偏阶

## Slide 57: 单精度浮点数的取值范围
指数00000000和11111111是保留值(1~254)
最小的值
  指数为00000001  实际指数= 1 – 127 = –126
  尾数：000…0  有效位 = 1.0
  ±1.0 × 2–126 ≈ ±1.2 × 10–38
最大的值
  指数：11111110  实际指数= 254 – 127 = +127
  尾数：111…1 有效位 ≈ 2.0
  ±2.0 × 2+127 ≈ ±3.4 × 10+38
8
23

## Slide 58: 双精度浮点数的取值范围
指数000…0与111…1是保留值(1~2046)
最小的值
  指数为00000000001  实际指数= 1 – 1023 = –1022
  尾数：000…0  有效位 = 1.0
  ±1.0 × 2–1022 ≈ ±2.2 × 10–308
最大的值
  指数：11111111110  实际指数= 2046-1023= +1023
  尾数：111…1 有效位 ≈ 2.0
  ±2.0 × 2+1023 ≈ ±1.8 × 10+308
11
52

## Slide 59: 溢出
浮点数表示法可以表示很大的数值范围，但与无穷还是不同
溢出（上溢）：正的指数太大而超过指数域的表示范围
下溢：负的指数太大而超过指数域的表示范围
浮点数=>异常

## Slide 60: 浮点数的精确度
相对精确度
  所有尾数位是有效位
  单精度：约2–23
    23 × log102 ≈ 23 × 0.3 ≈ 6 位十进制的精度
  双精度：约2–52
    52 × log102 ≈ 52 × 0.3 ≈ 16 位十进制的精度

## Slide 61: 浮点数例子1
用浮点数表示 –0.7510

## Slide 62: 浮点数例子1
用浮点数表示 –0.7510
  –0.7510 = (–1)1 × 1.12 × 2–1
  S = 1
  尾数 = 1000…002
  指数 = –1 + Bias
    Single: –1 + 127 = 126 = 011111102
    Double: –1 + 1023 = 1022 = 011111111102
单精度: 1011111101000…00
双精度: 1011111111101000…00

## Slide 63: 浮点数例子2
给定下面的单精度浮点数，请给出其十进制数的表示
11000000101000…00

## Slide 64: 浮点数例子2
给定下面的单精度浮点数，请给出其十进制数的表示
11000000101000…00
  S = 1
  Fraction = 01000…002
  Fxponent = 100000012 = 129
x = (–1)1 × (1 + 0.012) × 2(129 – 127)
  = (–1) × 1.2510 × 22
  = –5.010

## Slide 65: 特殊数
单精度 |  | 双精度 |  | 表示对象
指数 | 尾数 | 指数 | 尾数 | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 非0 | 0 | 非0 | ±非规格化数
1~254 | 任何值 | 1~2046 | 任何值 | ±浮点数
255 | 0 | 2047 | 0 | ±无穷
255 | 非0 | 255 | 非0 | NaN（非数）
±无穷
  避免溢出检测的需要
非数（Not-a-Number，NaN）
  表示非法数或者无效操作结果
    e.g., 0.0 / 0.0

## Slide 66: 浮点数加法
以4位的十进制加法为例
  9.999 × 101 + 1.610 × 10–1
1.将有较小指数的数向有较大指数的数对齐
  要向右移动较小数的有效数
  9.999 × 101 + 0.016 × 101
2. 将有效数相加
  9.999 × 101 + 0.016 × 101 = 10.015 × 101
3.将和表示为 规格化科学记数的形式
  1.0015 × 102
4. 为了保留4位有效数，需要进行四舍五入
  1.002 × 102

## Slide 67: 浮点数加法
考虑4位的二进制加法
  1.0002 × 2–1 + –1.1102 × 2–2 (0.5 + –0.4375)
1.将有较小指数的数向有较大指数的数对齐
  将有较小指数的数向有较大指数的数对齐
  1.0002 × 2–1 + –0.1112 × 2–1
2.将有效数相加
  1.0002 × 2–1 + –0.1112 × 2–1 = 0.0012 × 2–1
3.将和表示为 规格化科学记数的形式
  1.0002 × 2–4, 没有溢出
4.为了保留4位有效数，需要进行四舍五入
  1.0002 × 2–4 (no change) = 0.0625

## Slide 68: 浮点数加法
开始
2. 尾数相加
4.对尾数进行舍入
是规格化数？
结束
是
1.比较两个数的指数；将指数较小的数进行右移，使两个数指数匹配
上溢或下溢
3.结果进行规格化，右移时增大指数，左移时减小指数
否
异常
是
否

## Slide 69: FP加法器
比整数加法器复杂
如果采用单周期时间完成，时钟周期很长
  比整数操作时间长很多
  较慢的时钟周期将会影响所有指令
FP加法器花费几个时钟周期
  可以并行执行

## Slide 70: 浮点加的基本结构
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4

## Slide 71: 浮点数乘法
以4位十进制数乘法为例
  1.110 × 1010 × 9.200 × 10–5
1. 指数相加
  从和中减去偏阶（-127）
  新的指数= 10+(-5)=5, 5+127=132
2.计算有效数的乘法
  1.110 × 9.200 = 10.212  10.212 × 105
3. 规格化结果并检测溢出
  1.0212 × 106
4. 对结果进行四舍五入
  1.021 × 106
5. 根据源操作数的符号确定结果的符合
  +1.021 × 106

## Slide 72: 浮点数乘法
4位二进制数乘法
  1.0002 × 2–1 × –1.1102 × 2–2 (0.5 × –0.4375)
1. 指数相加
  –1 + –2 = –3
  (–1 + 127) + (–2 + 127) -127= –3 + 254 – 127 = –3 + 127
2.计算有效数的乘法
  1.0002 × 1.1102 = 1.1102  1.1102 × 2–3
3. 规格化结果并检测溢出
  1.1102 × 2–3，无溢出
4. 对结果进行四舍五入
  1.1102 × 2–3
5. 根据源操作数的符号确定结果的符合
  –1.1102 × 2–3 = –0.21875

## Slide 73: FP运算的硬件
FP乘法器与FP加法器相似
  对有效数采用乘法，而不是加法
FP运算硬件通常可以实现
  加法，减法，乘法，除法，倒数，平方根
FP操作花费几个时钟周期
  并行执行

## Slide 74: MIPS中的浮点指令
浮点寄存器
  MIPS 设计增加了单独的浮点寄存器——称为$f0，$f1，$f2 ，…，$f31
  双精度寄存器是一组单精度寄存器的偶数－奇数对，并使用偶数寄存器编号作为其名称
针对浮点寄存器的存和取指令： lwcl 和swcl
单精度指令
  add.s, sub.s, mul.s, div.s, c.x.s(例如c.eq.s)
双精度指令
  add.d, sub.d, mul.d, div.d, c.x.d(例如c.eq.d)
浮点比较为真跳转bclt 和浮点比较为假跳转bclf

## Slide 75: 浮点数例子: °F 转 °C
C 代码:
float f2c (float fahr) { return ((5.0/9.0)*(fahr - 32.0)); }
  fahr存放在$f12, 结果存放在$f0
MIPS汇编代码：
f2c:
lwcl $f16, const5($gp) # $f16=5.0 (5.0在存储器中)
lwcl $f18, const9($gp) # $f18=9.0 (9.0在存储器中)
div.s $16, $16, $18 # $f16=5.0 / 9.0
lwcl $f18, const32($gp) # $f18=32.0 (32.0在存储器中)
sub.s $f18, $f12, $f18 # $f18=fahr-32.0
mul.s $f0, $f16, $f18 # $f0=(5.0/9.0)*(fahr-32.0)
jr $ra #return

## Slide 76: 浮点数例子：矩阵乘法
C = C + A × B
  都是32 × 32 的二维矩阵, 每个元素都是双精度
C 代码:
void mm (double c[][], double a[][], double b[][]) { int i, j, k; for (i = 0; i! = 32; i = i + 1) for (j = 0; j! = 32; j = j + 1) for (k = 0; k! = 32; k = k + 1) c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j]; }
  a,b,c的基地址是参数，存在$a0,$a1,$a2中，i, j, k 分别存在$s0,$s1,$s2中。

## Slide 77: 浮点数例子：矩阵乘法
  mm：
  li $t1, 32
  li $s0, 0
  L1: li $s1, 0
  L2: li $s2, 0
  sll $t2, $s0, 5
  addu $t2, $t2, $s1
  sll $t2, $t2, 3
  addu $t2, $a0, $t2
  l.d $f4, 0($t2)
  L3: sll $t0, $s2, 5
  addu $t0, $t0, $s1
  sll $t0, $t0, 3
  addu $t0, $a2, $t0
  l.d $f16, 0($t0)
  sll $t0, $s0, 5
  addu $t0, $t0, $s2
  sll $t0, $t0, 3
  addu $t0, $a1, $t0
  l.d $f18, 0($t0)
  mul.d $f16, $f18, $f16
  add.d $f4, $f4, $f16
  addiu $s2, $s2, 1
  bne $s2, $t1, L3
  s.d $f4, 0($t2)
  addiu $s1, $s1, 1
  bne $s1, $t1, L2
  addiu $s0, $s0, 1
  bne $s0, $t1, L1

## Slide 78: 算术精确性
IEEE 756提供几种舍入模式
  中间结果总是多保留两位，称为保护位（guard）和舍入位（round）
  四种舍入模式： 总是向上舍入（向＋∞ ），总是向下舍入（向－ ∞ ） ， 截断舍入，向最靠近的偶数舍入。
例子：2.56 × 100 与 2.34 × 102相加
  首先右移较小的数以对齐指数，有了保护位和舍入位，可以表示两个最低位：0.0256+2.3400=2.3656 (×102)，
  舍入后变为2.37 ×102
  如果没有保护位和舍入位：0.02+2.34=2.36 (×102)

## Slide 79: 大纲
概况
加法
乘法和除法
移位
浮点数
小结

## Slide 80: 小结
位模式没有内在的含义
  对位模式的操作决定其含义
计算机中的数字
  有限的数值范围与精度
  程序设计中需要考虑到
体系结构支持的算术运算
  有符号与无符号整数运算
  以浮点数近似表示的实数的运算
有限的取值范围与精度
  运算可能出现上溢或者下溢