## Slide 1: 计算机组成与实践
计算机的性能（Performance）
谷守珍

## Slide 2: 大纲
性能的定义
CPU性能及其因素
小结

## Slide 3: 大纲
性能的定义
CPU性能及其因素
小结

## Slide 4: 性能
目标
理解哪些因素影响计算机系统的性能 这些因素的重要性
购买计算机
最好的性能？
最小开销？
设计计算机
最大程度提升性能？
降低计算机开销？
均衡性能与开销？

## Slide 5: 计算机性能对比
处理器：第10代 i7-10700K， (8-核,16MB 缓存, 基本频率3.80 GHz，最高睿频 5.1GHz）
存储器：256GB 固态硬盘 + 1TB
内存： 16GB，可扩展到64GB
显卡： NVIDIA® GeForce® GTX 6GB
价格：15999
处理器：支持双Xeon处理器，Xeon 3204， (6核, 8.25MB 缓存, 1.9GHz）
存储器：256GB 固态硬盘 + 1TB
内存： 16GB，可支持高达768GB
显卡： NVIDIA® Quadro® P1000 4G
价格：15999
哪个计算机性能好？

## Slide 6: 响应时间和吞吐率
针对不同的用户和应用，性能的度量也不同
响应时间（Response Time）
完成一项任务所需要花费的时间，也称为执行时间，包括硬盘访问、内存访问、I/O活动、操作系统开销和CPU执行时间等 对用户重要
吞吐率（Throughput）
在一定的时间内完成任务的总量 带宽(Bandwidth)，在单位时间内完成任务的总量 对云服务提供商重要

## Slide 7: 性能的定义
性能=1/执行时间
“X性能是Y性能的n倍”
性能X/性能Y=执行时间Y/执行时间X

## Slide 8: 性能的定义
性能=1/执行时间
“X性能是Y性能的n倍”
例1：计算机A运行一个程序需要10秒，计算机B运行同样的程序需要15秒，那么A的性能是B的多少倍？
性能X/性能Y=执行时间Y/执行时间X

## Slide 9: 性能的定义
性能=1/执行时间
“X性能是Y性能的n倍”
例1：计算机A运行一个程序需要10秒，计算机B运行同样的程序需要15秒，那么A的性能是B的多少倍？
答案：执行时间B/执行时间A=15s/10s=1.5
A的性能是B的1.5倍
性能X/性能Y=执行时间Y/执行时间X

## Slide 10: 性能的定义
性能=1/执行时间
“X性能是Y性能的n倍”
例1：计算机A运行一个程序需要10秒，计算机B运行同样的程序需要15秒，那么A的性能是B的多少倍？
答案：执行时间B/执行时间A=15s/10s=1.5
A的性能是B的1.5倍
性能X/性能Y=执行时间Y/执行时间X
降低执行时间通常会提升吞吐量

## Slide 11: 大纲
性能的定义
CPU性能及其因素
小结

## Slide 12: 性能的度量
CPU时间(CPU Execution Time)
  在CPU上花费的时间，不包括等待I/O或运行其他程序的时间
  可分为用户CPU时间(User CPU Time)和系统CPU时间(System CPU Time)
响应时间→系统性能(System Performance)
用户CPU时间→CPU性能(CPU Performance)
计算机设计者
考虑如何度量计算机硬件完成基本功能的速度 时钟

## Slide 13: 时钟
计算机中以时钟来触发硬件执行各种事件
时钟周期（Clock Cycle）：时钟间隔的时间
  例如，250ps=0.25ns=250×10–12s
时钟频率（Clock Rate）：时钟周期的倒数
  例如，4.0GHz = 4000MHz = 4.0×109Hz
时钟脉冲
数据传输和计算
更新状态
时钟周期

## Slide 14: CPU时间
CPU时间=CPU时钟周期数×时钟周期时间
=CPU时钟周期数/时钟频率
提高性能的方式
减少一个程序的CPU时钟周期数 提高时钟频率 硬件设计者需要权衡时钟周期数和时钟频率

## Slide 15: 例2
计算机A的时钟频率为2GHz，某程序在A上运行的CPU时间是10s，如果目标时钟在计算机B上运行的CPU时间为6s，那么B的时钟频率应该为多少才能使该程序在B上运行的时钟周期数是A上的1.2倍？

## Slide 16: 例2
计算机A的时钟频率为2GHz，某程序在A上运行的CPU时间是10s，如果目标时钟在计算机B上运行的CPU时间为6s，那么B的时钟频率应该为多少才能使该程序在B上运行的时钟周期数是A上的1.2倍？
答案：
时钟周期数A=CPU时间A×时钟频率A
=10s×2 GHz=20×109
时钟频率B=时钟周期数B/CPU时间B
=（1.2×时钟周期数A）/ 6s
=（1.2×20×109）/ 6s=4 GHz

## Slide 17: 指令的性能
通过程序的指令数和指令的平均时钟周期数获得
程序的指令数量
指令的平均时钟周期数（Clock cycles per instruction, CPI）：
  如果不同指令有不同的CPI，采用加权平均CPI
  比较相同ISA下的，不同实现方式的性能

## Slide 18: CPI的计算
如果执行不同类型的指令需要不同的时钟周期数
加权平均CPI

## Slide 19: 经典的CPU性能公式
影响性能的三个关键因素
性能分析时，考虑实现方案对三个因素的影响 减少指令数 减少CPI 减少时钟周期时间或增加时钟频率（Intel Core i7的Turbo mode，暂时将时钟频率提高10%）

## Slide 20: 例3
计算机A：时钟周期时间=250ps，CPI=2.0
计算机B：时钟周期时间=500ps，CPI=1.2
相同ISA，相同程序，哪台计算机执行的速度快？快多少？

## Slide 21: 例3
计算机A：时钟周期时间=250ps，CPI=2.0
计算机B：时钟周期时间=500ps，CPI=1.2
相同ISA，相同程序，哪台计算机执行的速度快？快多少？
答：

## Slide 22: 理解程序性能
硬件或软件指标 | 指令数 | CPI | 时钟周期时间
算法 | √ | √ | 
编程语言 | √ | √ | 
编译程序 | √ | √ | 
ISA | √ | √ | √

## Slide 23: 基准测试程序
SPEC (system performance evaluation cooperative)是为现代计算机系统建立的基准测试程序集
目前最新的是SPEC CPU2006 ，包括12 个整数基准程序集(ClNT 2006)和17 个浮点基准程序集(CFP 2006)
www.spec.org
基准测试程序(benchmark)
一组专门用于测量性能的程序 这些测试程序形成负载，用户期望预测实际负载的性能

## Slide 24: CINT2006 for Intel Core i7 920
将被测计算机的执行时间标准化，即将被测计算机的执行时间除以一个参考处理器的执行时间，结果称为SPEC ratio
几何平均数（GM）

## Slide 25: 大纲
性能的定义
CPU性能及其因素
小结

## Slide 26: 小结
执行时间是唯一有效且不可推翻的性能度量方法
可靠的测量性能的方法