## Slide 1: 计算机组成与实践
数据通路（Datapath）
谷守珍

## Slide 2: 大纲
指令执行概述
取指令实现
R型指令实现
数据传输指令实现
分支指令实现
完整数据通路实现
小结

## Slide 3: 大纲
指令执行概述
取指令实现
R型指令实现
数据传输指令实现
分支指令实现
完整数据通路实现
小结

## Slide 4: 处理器：指令执行
MIPS的核心指令：
  数据传输指令：lw、sw
  算术与逻辑运算指令： add、addu、addi、addiu、sub、subu、and、andi、or、ori、xor、xori、nor、slt、slti、sltu、sltiu
  决策指令：beq、j
指令执行：
  PC 取指令（更新PC）
  指令译码，读取寄存器
  执行指令
取指令
PC=PC+4
译码
读寄存器
执行

## Slide 5: 指令实现的抽象图
核心指令子集实现的抽象视图，描述了主要功能单元及其连接
  单时钟周期实现
  哈佛模型：指令存储和数据存储分开

## Slide 6: 逻辑设计的一般方法
二进制表示信息
  低电压=0；高电压=1
  1bit一条线路
  多个bit的数据编码为多条线路
组合单元（Combinational Element）
  处理数据值的单元
  输出只与输入相关，输入相同则输出也相同
状态单元（State Element 或者 Sequential Element）
  存储信息
  时钟信号

## Slide 7: 组合单元
AND-gate
  Y = A & B
A
B
Y
I0
I1
Y
M u x
S
Multiplexer
  Y = S ? I1 : I0
A
B
Y
+
A
B
Y
ALU
F
Adder
  Y = A + B
Arithmetic/Logic Unit
  Y = F(A, B)

## Slide 8: 时序单元（ Sequential Element ）
寄存器：能够存储数据的电路
  时钟信号决定何时更新存储的值
  边缘触发：只允许在时钟跳变的边沿时改变存储的值
D
Clk
Q
Clk
D
Q

## Slide 9: 时序单元（ Sequential Element ）
带写信号的寄存器
  当写信号有效时，才会在时钟边沿时更新存储的值
  当存储的值稍后使用时
D
Clk
Q
Write
Write
D
Q
Clk

## Slide 10: 时钟方法（Clocking Methodology）
组合单元在时钟周期内对数据进行处理
  时钟边沿之间进行
  输入来自状态单元，输出给状态单元
  最长的延迟决定时钟周期时间

## Slide 11: 大纲
指令执行概述
取指令实现
R型指令实现
数据传输指令实现
分支指令实现
完整数据通路实现
小结

## Slide 12: 建立取指令数据通路
数据通路（Datapath）
  处理或保存处理器中数据的单元
    数据通路部件：寄存器、ALU、多选器、存储器等
取指令的数据通路:PC寄存器、指令存储器（instruction memory）、加法器
32-bit 寄存器
每次加4，指向下一条指令
PC
Read
address
Instruction
memory
Instruction
Add
4

## Slide 13: 取指令的实现
读PC值，获得指令的地址
PC
Read
address
Instruction
memory
Instruction
Add
4

## Slide 14: 取指令的实现
读指令存储器，获得指令
PC
Read
address
Instruction
memory
Instruction
Add
4

## Slide 15: 取指令的实现
更新PC=PC+4，与读指令同时完成
PC
Read
address
Instruction
memory
Instruction
Add
4

## Slide 16: 大纲
指令执行概述
取指令实现
R型指令实现
数据传输指令实现
分支指令实现
完整数据通路实现
小结

## Slide 17: R型指令的实现
R型指令：add、sub、slt、and、or
  对寄存器rs和rt中的值进行运算（op和funct）
  将结果写回到寄存器rd
  使用写控制信号RegWrite
Read
register1
Read
register2
Write
register1
Write
data
Read
data1
Read
data2
Registers
ALU
Zero
ALU
result
4
ALU operation
RegWrite
overflow
instruction

## Slide 18: R型指令：读寄存器
根据rs和rt指令域获得寄存器地址（编号）
对所有类型的指令，寄存器的读端口处于激活状态
Read
register1
Read
register2
Write
register1
Write
data
Read
data1
Read
data2
Registers
ALU
Zero
ALU
result
4
ALU operation
RegWrite
overflow
instruction

## Slide 19: R型指令：ALU运算
ALU根据控制信号（ALU operation）进行运算
Read
register1
Read
register2
Write
register1
Write
data
Read
data1
Read
data2
Registers
ALU
Zero
ALU
result
4
ALU operation
RegWrite
overflow
instruction

## Slide 20: R型指令：写回
将ALU result写回寄存器
rd是目标寄存器地址（编号）
写控制信号RegWrite有效
Read
register1
Read
register2
Write
register1
Write
data
Read
data1
Read
data2
Registers
ALU
Zero
ALU
result
4
ALU operation
RegWrite
overflow
instruction

## Slide 21: 思考slt指令
要把0（或1）写回到$t0，0（或1）从哪里获得？
Read
register1
Read
register2
Write
register1
Write
data
Read
data1
Read
data2
Registers
ALU
Zero
ALU
result
4
ALU operation
RegWrite
overflow
instruction
slt $t0, $s0, $s1 #如果$s0<$s1,则$t0=1；
#否则$t0=0

## Slide 22: 大纲
指令执行概述
取指令实现
R型指令实现
数据传输指令实现
分支指令实现
完整数据通路实现
小结

## Slide 23: 数据传输指令实现
数据传输指令：lw和sw
通过基址寄存器（rs）的值加指令中16 bits的常数，计算存储器地址
  基址寄存器的值通过读寄存器获得
  16 bits的常数经符号扩展单元，有符号扩展成32 bits的常数
lw指令：获得存储器地址后访问数据存储器，将值写回到目标寄存器（rt）
sw指令：读取寄存器rt中的值，根据获得的存储器地址将该值存入数据存储器

## Slide 24: 数据传输指令实现
Read
register1
Read
register2
Write
register1
Write
data
Read
data1
Read
data2
Registers
ALU
Zero
ALU
result
4
ALU operation
RegWrite
Sign-
extend
16
32
Data
memory
Address
Write
data
Read
data
MemRead
MemWrite
使用写控制信号MemWrite和读控制信号MemRead控制数据存储器的写入和读出

## Slide 25: 数据传输指令：读寄存器和符号扩展
根据rs和rt指令域获得寄存器地址（编号），读寄存器rs和rt
16 bits符号扩展成32 bits
Read
register1
Read
register2
Write
register1
Write
data
Read
data1
Read
data2
Registers
ALU
Zero
ALU
result
4
ALU operation
RegWrite
Sign-
extend
16
32
Data
memory
Address
Write
data
Read
data
MemRead
MemWrite

## Slide 26: 数据传输指令：ALU计算地址
ALU计算存储器地址：基地址（rs的值）加32 bits立即数
寄存器rt中的值传输到数据存储器
Read
register1
Read
register2
Write
register1
Write
data
Read
data1
Read
data2
Registers
ALU
Zero
ALU
result
4
ALU operation
RegWrite
Sign-
extend
16
32
Data
memory
Address
Write
data
Read
data
MemRead
MemWrite

## Slide 27: sw指令：访问数据存储器
根据获得的存储器地址，将数据（rt）写入存储器
写控制信号MemWrite有效
Read
register1
Read
register2
Write
register1
Write
data
Read
data1
Read
data2
Registers
ALU
Zero
ALU
result
4
ALU operation
RegWrite
Sign-
extend
16
32
Data
memory
Address
Write
data
Read
data
MemRead
MemWrite

## Slide 28: lw指令：访问数据存储器
根据获得的存储器地址，从数据存储器读出数据
读控制信号MemRead有效
Read
register1
Read
register2
Write
register1
Write
data
Read
data1
Read
data2
Registers
ALU
Zero
ALU
result
4
ALU operation
RegWrite
Sign-
extend
16
32
Data
memory
Address
Write
data
Read
data
MemRead
MemWrite

## Slide 29: lw指令：写回
rt是目标寄存器地址（编号）
写控制信号RegWrite有效
Read
register1
Read
register2
Write
register1
Write
data
Read
data1
Read
data2
Registers
ALU
Zero
ALU
result
4
ALU operation
RegWrite
Sign-
extend
16
32
Data
memory
Address
Write
data
Read
data
MemRead
MemWrite

## Slide 30: 大纲
指令执行概述
取指令实现
R型指令实现
数据传输指令实现
分支指令实现
完整数据通路实现
小结

## Slide 31: 条件分支指令实现
条件分支指令：beq
  根据rs和rt指令域获得寄存器地址（编号），读寄存器
  ALU对两个值进行减法，结果为0则zero信号有效
  16 bits的常数经符号扩展单元，有符号扩展成32 bits，然后左移2位转化成字地址（32 bits常数）
  计算分支的目标地址：PC的值32 bits常数

## Slide 32: 条件分支指令实现
Read
register1
Read
register2
Write
register1
Write
data
Read
data1
Read
data2
Registers
ALU
Zero
ALU
result
4
ALU operation
RegWrite
Sign-
extend
16
32
Shift
Left 2
Add
PC+4
分支目标地址
分支判断

## Slide 33: 条件分支指令：读寄存器和符号扩展
根据rs和rt指令域获得寄存器地址（编号），读寄存器rs和rt
16 bits符号扩展成32 bits

## Slide 34: 条件分支指令：逻辑左移&
符号扩展后的32 bits常数左移2位转化成字地址
ALU执行减法：寄存器rs的值减寄存器rt的值

## Slide 35: 条件分支指令：分支判断&目标地址计算
ALU减法结果为0，则Zero信号有效，传输给分支控制单元（控制是否更新PC为分支目标地址）
加法器：PC+4加32 bits常数

## Slide 36: 无条件分支实现
无条件分支指令：j
  26 bits常数左移2位成28 bits
  用28 bits将PC+4的低28位替换
PC
Read
address
Instruction
memory
Instruction
Add
4
Shift
Left 2
26
分支目标地址
28
4

## Slide 37: 大纲
指令执行概述
取指令实现
R型指令实现
数据传输指令实现
分支指令实现
完整数据通路实现
小结

## Slide 38: 创建完整的数据通路
一个时钟周期执行一条指令
  时钟周期由最长执行线路决定
将R型指令（算术逻辑指令）、存取指令和分支指令的数据通路中相同的部件重合
使用多选器实现多个数据源的选择
加入取指令的数据通路

## Slide 39: 加入多选器

## Slide 40: 加入多选器
ALU第二个操作数：寄存器或立即数
写回到寄存器的数据：ALU计算结果或数据存储器

## Slide 41: 完整的数据通路实现

## Slide 42: 大纲
指令执行概述
取指令实现
R型指令实现
数据传输指令实现
分支指令实现
完整数据通路实现
小结

## Slide 43: 小结
按照指令执行建立数据通路
独立的指令存储器和数据存储器
采用多选器实现多个数据源的选择