## Slide 1: 计算机组成与实践
指令级并行（ILP）
谷守珍

## Slide 2: 大纲
ILP简介
依赖
静态多发射
动态多发射
小结

## Slide 3: 大纲
ILP简介
依赖
静态多发射
动态多发射
小结

## Slide 4: 指令级并行（Instruction Level Parallel）
流水线：并行执行多条指令
提高指令级并行
  超级流水线（Super pipelining）：增加流水级
    每级任务变少 时钟周期缩短
  多发射（multiple issue）
    复制流水线的各级 多条流水线
    每个时钟周期提取多条指令
    CPI<1，采用IPC
    例如，4GHz 4路多发射：160 BIPS，峰值CPI=0.25，峰值IPC=4
    实际上，依赖关系减少了IPC

## Slide 5: 多发射（Multiple Issue）
静态多发射（VLIW）
  编译器阶段选择哪些指令为一组进行多发射
  将这组指令放入发射槽（issue slots）
  编译器检测并避免冒险
动态多发射（Superscalar）
  CPU执行指令并选择哪些指令可以进行多发射
  编译器可以帮助调整指令执行顺序
  CPU在运行时解决冒险

## Slide 6: 大纲
ILP简介
依赖
静态多发射
动态多发射
小结

## Slide 7: 依赖
通过软硬件结合的方式来缓解依赖带来的影响
结构冒险——资源冲突
多发射处理器会出现很多资源冲突 资源冲突可以通过加入更多硬件资源或流水线执行来消除
数据冒险——数据（存储）依赖
在多发射处理器中极大的限制了其指令级并行
控制冒险——过程依赖
在多发射处理器中更严峻 采用动态分支预测可以缓解

## Slide 8: 数据冒险
写后读（RAW）
读后写（WAR）
写后写（WAW）
  R3 = R3 * R5
  R4 = R3 +1
  R3 = R5 +1
RAW（真相关）
当前指令使用的数据是前面指令更新的数据，必须保持指令执行的顺序
WAR（反相关）
当前指令需要更新数据，而前面的指令使用的是原来的数据，必须保持指令执行的顺序
WAW（输出相关）
两条指令会相继更新数据，必须保持指令执行的顺序

## Slide 9: 数据冒险
写后读（RAW）
读后写（WAR）
写后写（WAW）
  R3 = R3 * R5
  R4 = R3 +1
  R3 = R5 +1
RAW表示程序中数据流，即数据处理的顺序
WAR和WAW两种依赖因为寄存器数量有限（存储冲突）而产生的，即不得不重复使用同一个寄存器
存储冲突可以减少：
  增加存储资源
  提供额外的寄存器，重新建立寄存器与数值之间的对应关系
  超标量处理器使用硬件动态分配寄存器

## Slide 10: 解决存储冲突
硬件通过从空闲寄存器池中分配一个寄存器进行重命名
数据使用之后将寄存器释放回空闲寄存器池
寄存器重命名（Register Renaming）
处理器重新命名指令中的寄存器标识符
  R3 = R3 * R5
  R4 = R3 +1
  R3 = R5 +1
  R3b = R3a * R5a
  R4a = R3b +1
  R3c = R5a +1

## Slide 11: 解决过程依赖
必须有以下机制支持推测技术：
  检测推测是否正确
    如果正确，完成操作
    如果错误，返回到该指令并执行正确的结果
  如果推测错误，必须能够恢复
推测可以由编译器或硬件来完成
通常在静态和动态多发射中使用
推测（Speculation）
为了使依赖于该指令的其他指令尽快运行，推测一条指令的结果： 推测分支结果：如果错误则返回去执行正确指令 推测load指令不依赖与store指令：如果错误，返回,重新load数据

## Slide 12: 编译器推测和硬件推测
编译器推测可以调整指令执行顺序
  例如，将load放到分支之前执行
  插入额外指令检测正确性，并为推测错误提供修复程序
硬件推测可以提前执行指令
  缓存推测的结果直至推测的结果得到确认
  如果推测正确，将缓存的结果写回到寄存器和存储器
  如果推测错误，硬件清除缓存并重新执行正确指令

## Slide 13: 大纲
ILP简介
依赖
静态多发射
动态多发射
小结

## Slide 14: 静态多发射
编译器封装多条指令并处理冒险
  将可以在同一时钟周期执行的指令封装成发射包（issue packet）
  由流水线的资源数量所决定
一条执行多个操作的长指令
  指定多个并发操作
  超长指令字（ very long instruction word，VLIW）

## Slide 15: 调度静态多发射
编译器处理数据冒险和控制冒险
  调度代码，封装发射包
  发射包内指令间不能存在依赖
  发射包间可以存在指令间依赖
  如果需要可以封装nop操作

## Slide 16: 静态双发射例子
双发射包
  一条ALU 指令或分支指令
  一条load或store指令
  两条指令成对存放在64位对齐的存储区域
Address | Instruction type | Pipeline Stages |  |  |  |  |  | 
n | ALU/branch | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
n + 4 | Load/store | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
n + 8 | ALU/branch |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
n + 12 | Load/store |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
n + 16 | ALU/branch |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
n + 20 | Load/store |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB

## Slide 17: 静态双发射数据通路

## Slide 18: 双发射中的冒险
EX级发射数据冒险
  单个发射通路中出现数据冒险，采用旁路
  发射包中指令间存在的数据冒险
    add $0,$0,$1
    lw $2,0($0)
    将这两条指令封装进不同的发射包中
取数使用型数据冒险
  阻塞一个时钟周期
需要编译器技术
  指令调度（instruction Scheduling）
  循环展开（Loop Unrolling）

## Slide 19: 指令调度示例
面向双发射调度下列代码
Loop: lw $t0, 0($s1) // $t0=array element addu $t0, $t0,$s2 // add scalar in $s2 sw $t0, 0($s1) // store result addi $s1, $s1, -4 // decrement pointer bne $s1, $zero, Loop // branch $s1!=0
 | ALU/branch | Load/store | cycle
Loop: | nop | lw $t0, 0($s1) | 1
 | addi $s1, $s1, -4 | nop | 2
 | addu $t0, $t0,$s2 | nop | 3
 | bne $s1, $zero, Loop | sw $t0, 4($s1) | 4
  IPC = 5/4 = 1.25 (c.f. peak IPC = 2)

## Slide 20: 循环展开
复制多个循环体获得更高的并行度
  减少循环控制开销
在多个循环中使用不同寄存器
  也称为寄存器重命名（register renaming）
  保持循环间的依赖关系

## Slide 21: 循环展开示例
IPC = 15/8 = 1.875
 | ALU/branch | Load/store | cycle
Loop: | addi $s1, $s1, -16 | lw $t0, 0($s1) | 1
 | nop | lw $t1, 12($s1) | 2
 | addu $t0, $t0,$s2 | lw $t2, 8($s1) | 3
 | addu $t1, $t1,$s2 | lw $t3, 4($s1) | 4
 | addu $t2, $t2,$s2 | sw $t0, 16($s1) | 5
 | addu $t3, $t3,$s2 | sw $t1, 12($s1) | 6
 | nop | sw $t2, 8($s1) | 7
 | bne $s1, $zero, Loop | sw $t3, 4($s1) | 8

## Slide 22: 大纲
ILP简介
依赖
静态多发射
动态多发射
小结

## Slide 23: 动态多发射
超标量处理器运行机制
  取指令与发射：取指令、译码并发射到功能单元，等待执行（顺序取指令）
  指令执行：一旦所需的功能单元、源操作数准备就绪，就可以执行指令
  提交：当可以写回数据时，就将结果写回到寄存器或存储器
每个周期CPU决定是发射0 条、1 条，还是多条指令
硬件保证执行的正确性
流程：
1. 取指令与发射（IF和ID级），顺序
2. 指令执行（EX级），乱序
3. 指令提交，顺序，用于验证指令是否正确执行，并写回。
超标量（Superscalar）
硬件在运行时动态决定哪些指令同时发射和执行

## Slide 24: 按序（In-Order）
一旦发生异常，只有引发异常的指令之前的指令可以更新寄存器
如果分支预测错误，分支指令之后的指令不会改变存器状态，
使用认证单元实现错误推测的恢复
指令提取与译码单元
需要按指令顺序取指令并译码，如此才能保持依赖
提交单元
需要按照取指令的顺序进行指令结果的写回（写回寄存器或存储器）

## Slide 25: 乱序（Out-of-Order）
流水线的前端（取指令、译码、发射）和后端（认证）按序运行
在指令执行时，一旦某条指令所需的源数据和功能单元准备就绪，就可以执行该指令——指令执行时乱序的
乱序执行的机制增加了指令级并行

## Slide 26: 按序 v.s. 乱序
Results also sent to any waiting reservation stations
Reorders buffer for register writes
Can supply operands for issued instructions
Preserves dependencies
Hold pending operands

## Slide 27: 动态流水线调度
允许CPU乱序执行指令来避免阻塞
  但是按照指令顺序写回寄存器
例子
lw $t0,20($s2) addu $t1, $t0, $t2 sub $s4, $s4, $t3 slti $t5, $s4, 20
在addu等待lw的时候，可以开始执行sub

## Slide 28: 大纲
ILP简介
依赖
静态多发射
动态多发射
小结

## Slide 29: 小结
采用机器并行和指令级并行提高处理器性能
超流水线
静态多发射
动态多发射