## Slide 1: 计算机组成与实践
存储体系结构
谷守珍

## Slide 2: 大纲
简介
寄存器
随机访问存储器（RAM）
交叉存取（Interleaving）
二级存取器
小结

## Slide 3: 大纲
简介
寄存器
随机访问存储器（RAM）
交叉存取（Interleaving）
二级存取器
小结

## Slide 4: 计算机主要组成部件
Processor
Memory
Devices
Network
Input
Output
Control
Datapath
缓存（Cache）
内存（Main Memory）
硬盘（Disk）

## Slide 5: 存储“墙”问题

## Slide 6: 存储器发展

## Slide 7: 存储系统
存储器容量由寻址策略决定
大多数存储器是字节可寻址（byte-addressable）
每个存储单元的大小为1字节
大多数计算机以字为单位（word）检索或存储数据
常用缩写
  1K ≈ 210（Kilo）
  1M ≈ 220（Mega）
  1G ≈ 230（Giga）
  1T ≈ 240（Tera）
例如：
采用16位地址，寻址空间大小为216=65536存储单元

## Slide 8: 主存访问模式
数据传输通过
MAR：地址寄存器
MDR：数据寄存器
处理器
主存
MAR
MDR
k-bit地址总线
n-bit数据总线
控制
2k个可寻址存储单元
字长为n bits
CPU与主存间的交互

## Slide 9: 主存的基本结构
主存
k-bit地址总线
n-bit数据总线
存储单元
驱动器
译码器
MAR
读写电路
MDR
控制电路
控制

## Slide 10: 存储系统设计
处理器的运行速度远快于存储访问速度
小容量访问速度快，大容量访问速度慢
设计缓存存储常用数据加速存储访问速度
内存容量有限：
使用虚拟存储器增加内存容量
内存管理单元（memory management unit，MMU）进行虚拟地址与物理地址之间的转换

## Slide 11: 局部性原理
程序局部性的访问地址空间
  例如，loop循环中的指令
  例如，顺序的指令执行，数组数据等
时间局部性（Temporal locality）
如果某个数据项被访问，那么在不久的将来它可能再次被访问
空间局部性（Spatial locality）
如果某个数据项被询问，与它地址相邻的数据项可能很快也将被访问

## Slide 12: 利用局部性原理
存储层次结构（Memory hierarchy）
所有数据存储在磁盘
最近访问的数据（相邻数据）从磁盘拷贝到较小的DRAM存储器
  主存（Main memory）
最近经常访问的数据（相邻数据）从DRAM拷贝到更小的SRAM存储器
  缓存（Cache）

## Slide 13: 存储体系结构
寄存器
缓存
内存
硬盘
外存
Instr. Operands
Blocks
Pages
Files
4-8 bytes
8-128 bytes
512-4K bytes
M bytes
Upper Level
Lower Level
访问
速度快
容量大

## Slide 14: 计算机的存储器是如何运作的
https://www.bilibili.com/video/av19939336/

## Slide 15: 相关术语
随机访问存储器（Random Access Memory, RAM）
根据地址访问存储空间中的单元 存储空间中的任意地址的访问时间相同
块（Block）
缓存中数据交换的最小单元

## Slide 16: 相关术语
命中率（Hit Rate）：在高层存储器中找到目标数据的存储访问比例
缺失率（Miss Rate）：在高层存储器中不能找到目标数据的存储访问比例，Miss Rate = 1 - Hit Rate
命中时间 << 缺失代价
命中时间（Hit Time）
访问某存储器层次结构所需的时间，包括了判断当前访问是命中还是缺失所需的时间
缺失代价（Miss Penalty）
将相应的块从低层存储器器替换到高层存储器所需的时间，包括访问块、将数据逐层传输、将数据插入缺失的层和将目标块传递给请求者的时间

## Slide 17: 带宽和延迟
带宽（Bandwidth）
  描述数据传输时每秒传输的数据量（bits or bytes）
延迟（Latency）
  发出访问信号到开始传输第一个字的时间
  以时钟周期为单位

## Slide 18: 大纲
简介
寄存器
随机访问存储器（RAM）
交叉存取（Interleaving）
二级存取器
小结

## Slide 19: 基于反馈的存储
给两个反相器加上反馈信号
通常称为交叉耦合反相器（Cross-coupled Inverter）
稳定存储1 bit数据的方式
0
1
0
0
0
1
1

## Slide 20: S-R锁存器（latch）
用或非门替换反相器
S-R锁存器（set-reset Latch）
S
R
0
锁存器（latch）
一种存储元件，它的输出与内部存储的状态一致，并且当时钟有效时，只要输入发生变化，存储状态就会随之发生变化。

## Slide 21: S-R锁存器
根据不同的R，S输入，Q的值
R=S=0：Q=1，
S=0，R=1：Q=0
S=1，R=0：Q=1
R=S=1：亚稳定状态
输入 |  | 输出
R | S | 
0 | 0 | 1
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 1 | 0
输入 |  | 输出
R | S | 
0 | 0 | 1
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 1 | 0
S
R
0

## Slide 22: D锁存器
D锁存器：
  两个输入：要存储的数据D，时钟信号C
  两个输出：输出信号Q，其反向信号
  当输入时钟C有效时，锁存器称为打开状态，此时输出信号Q 的值为输入信号D 的值。
  当输入时钟无效时，锁存器处于关闭状态，输出信号Q 等于锁存器最后一次打开时所存储的数据。
D
C

## Slide 23: D触发器（flip-flop）
下降沿触发的D触发器
  第一个锁存器称为主锁存器，第二个锁存器称为从锁存器
  当输入时钟C有效时，主锁存器打开，输入数据D。
  当输入时钟C被拉低时，主锁存器关闭，但第二个锁存器打开，并且主锁存器的输出作为第二个锁存器的输入信号。
触发器（flip-flop）
一种存储元件，它的输出与内部存储的状态一致，并且内部状态只在时钟的边沿发生变化。
D
C
D
锁存器
C
D
Q
D
锁存器
C
D
Q
D
C

## Slide 24: 寄存器
D触发器构造寄存器
D
触发器
D
触发器
D
触发器
D
触发器
……
时钟信号C
Dn
Dn-1
D1
D0
Qn
Qn-1
Q1
Q0

## Slide 25: 大纲
简介
寄存器
随机访问存储器（RAM）
交叉存取（Interleaving）
二级存取器
小结

## Slide 26: 静态随机存储器（SRAM）
存储1 bit数据需要6个晶体管
大多数芯片使用SRAM
一对弱交叉耦合反相器
数据存储在交叉耦合反相器
X地址译码线（行选通）
Y地址译码线（列选通）
T1、T2保存数据； T3、T4补充电荷；
T5、T6、T7、T8开关作用

## Slide 27: 静态存储器结构
N位地址，寻址2n个存储单元，2n/2+1根译码线
一行存储1 block数据（word line），列地址（bit line）选择请求访问的字节或字
X地址译码
Y地址译码（列地址）
bit （data）line
word （row）line
交叉节点表示6T SRAM存储单元

## Slide 28: 静态存储器结构

## Slide 29: 1-T DRAM存储单元
1个晶体管
需要一个存储电容（Capacitor）
提高存储密度
电容存储数据，有电荷为1，否则是0
BL
WL
M1
CS
CBL

## Slide 30: 动态存储器结构
X地址译码
bit （data）line
word （row）line
交叉节点表示1T DRAM存储单元
…
…
Y地址译码

## Slide 31: DRAM技术
存储单元使用电容保存电荷的方式来存储数据
  使用一个晶体管对电容进行访问
  必须周期性的刷新才能保持数据
    读出内容再写回
    对一整行数据进行刷新

## Slide 32: DRAM的优化
DRAM中的bit以矩形数组的结构组织排列
  DRAM访问一整行数据
  突发模式（burst mode）：减少从行中连续访问字的开销
双倍数据速率（Double data rate, DDR）DRAM
  在时钟的上升沿和下降沿传输数据，以获得双倍的数据带宽
四倍数据速率（Quad data rate, QDR）DRAM
  将DDR的传输数据线路分为输入和输出，以获得四倍的数据带宽

## Slide 33: 影响DRAM性能的因素
行缓冲器（Row buffer）
  允许同时访问和刷新多个字的数据
同步DRAM（Synchronous DRAM）
  以突发方式连续访问数据时，不需要发送所有字的地址
  增加带宽
DRAM划分存储块（banking）
  支持多个存储块的并发访问
  增加带宽

## Slide 34: 1到4代内存规格变化
内存规格 | 时钟频率 | 数据传输率 | 数据传输带宽
SDRAM-133 | 133MHz | 133MT/s | 1.06GB/s
DDR-266 | 133MHz | 266MT/s | 2.1GB/s
DDR2-533 | 133MHz | 533MT/s | 4.2GB/s
DDR3-1066 | 133MHz | 1066MT/s | 8.5GB/s
DDR3-1600 | 200MHz | 1600MT/s | 12.8GB/s
DDR4-2133 | 133MHz | 2133MT/s | 21.3GB/s
DDR4-3200 | 200MHz | 3200MT/s | 25.6GB/s

## Slide 35: 大纲
简介
寄存器
随机访问存储器（RAM）
交叉存取（Interleaving）
二级存取器
小结

## Slide 36: 存储控制器（Memory Controller）
控制处理器与存储器间交互
DRAM需要频繁刷新， 并且使用时分复用信号减少引脚数
SRAM管理简单，通常不需要存储控制器
处理器
存储器
地址
数据
存储
控制器
行/列地址
请求
Clock
Clock
RAS（CAS）：行（列）地址选通，CS：片选信号

## Slide 37: 存储控制器
存储控制器接收处理器发送的访问地址和R/W信号
生成RAS和CAS信号
在RAS信号的控制下，部分高位地址作为行地址，选通存储结构中的某一行
在CAS信号的控制下，部分低位地址作为列地址，在选通的某一行存储结构中的选通某一列
根据地址选中相应的存储模块后，建立处理器与存储器间的数据线路
DRAM需要频繁刷新，但是刷新开销少于总存储访问时间的1%

## Slide 38: 存储模块交叉
处理器和缓存访问速度快，内存访问慢
可以通过交叉访问几个存储模块来隐藏访问延迟
每个存储模块都有自己的地址缓冲寄存器（Address Buffer Register，ABR）和数据缓冲寄存器（Data Buffer Register，DBR）

## Slide 39: 存储模块交叉存取
处理器和缓存访问速度快，内存访问慢
可以通过交叉访问几个存储模块来隐藏访问延迟
每个存储模块都有自己的地址缓冲寄存器（Address Buffer Register，ABR）和数据缓冲寄存器（Data Buffer Register，DBR）
（a）一个模块中存储连续的字
（b）连续的字在多个模块中交叉存储
哪种策略更好？后者！因为后者可以并行访问多个字

## Slide 40: 存储模块交叉存取
两个或多个兼容的存储模块
在一个存储模块中，采用多个并行访问的片
交叉存储可以在类似双通道内存架构中实现
例如：
8个存储模块，每个模块有8个片，实现8×8=64 bit的存储器总线

## Slide 41: 非交叉存储V.S.交叉存储

## Slide 42: 交叉存取例子
假设指令访问数据缓存发生read miss，需要从内存将数据读入缓存
缓存块大小为8 bytes
假设发送地址到内存花费1 个时钟周期，从内存发送数据花费1个时钟周期
此外，内存的访问延迟为6个时钟周期，即从接收到地址到发送第一个字节需要6个时钟周期
访问相同行的字节的延迟为4个时钟周期
读内存中单个字节的时间：1+6+1= 8 cycles
6
1
1

## Slide 43: 非交叉存取
访问第一个字节需要6 cycles
假设所有随后的字节都在同一行，每个需要4 cycles
6
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
…
非交叉存取
1+6+7×4+1= 36 cycles

## Slide 44: 4个模块交叉存取
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
交叉存取
1+6+1×8= 15 cycles

## Slide 45: 思考
如果只有2个模块交叉存取，传输8 bytes数据，需要多少个时钟周期？
6
1
1
6
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
交叉存取
1+6+2×3+1×8= 21 cycles

## Slide 46: 大纲
简介
寄存器
随机访问存储器（RAM）
交叉存取（Interleaving）
二级存取器
小结

## Slide 47: 磁盘
长期的非易失性存储
存储体系结构的底层：访问速度慢、容量大、便宜
带有磁性图层的可旋转的圆盘
通过可移动的读/写头来访问数据

## Slide 48: 闪存（Flash Storage）
磁盘替代者
固态硬盘（SSD）：基于闪存
非易失性，比磁盘快100~1000倍
磨损问题：采用磨损均衡技术

## Slide 49: 大纲
简介
随机访问存储器（RAM）
交叉存取（Interleaving）
二级存取器
小结

## Slide 50: 小结
处理器速度与存储器的访问速度间不匹配问题——存储墙
通用RAM类型：
  SRAM、DRAM、SDRAM、DDR SDRAM
局部性原理：时间局部性和空间局部性
存储体系结构：
  寄存器->缓存->内存->磁盘->磁带