## Slide 1: 计算机组成与实践
缓存（Cache）
谷守珍

## Slide 2: 大纲
简介
直接映射（Direct Mapping）
组相联映射（Associative Mapping）
替换策略
小结

## Slide 3: 大纲
简介
直接映射（Direct Mapping）
组相联映射（Associative Mapping）
替换策略
小结

## Slide 4: 引言
缓存是基于局部性原理设计的存储器体系层次，能够有效的提升数据访问速度
内存
Memory
缓存
Cache
借书
还书
传输
数据块
图书馆看书时会将一摞书拿到书桌
计算机进行存储访问时会将一块数据放入缓存

## Slide 5: 处理器中的缓存
麒麟990 5G芯片
8核：2个Cortex-A76（2.86GHz），2个Cortex-A76（2.36GHz），4个Cortex-A55（1.95GHz）

## Slide 6: 缓存-内存映射
内存单元到缓存行间的对于关系
缓存行（Cache line）=缓存块（Cache block）
设计点：
  可以快速判断缓存命中或缺失
  充分利用容量有限的缓存，提高命中率
内存
Memory
缓存
Cache
传输
数据块
4～16GB
4MB
硬件设计需要解决的问题
1、如何判断数据是否在缓存中 2、如果在缓存中，如何找到该数据

## Slide 7: 缓存行
缓存容量远小于内存容量
多对一映射
存储器
缓存

## Slide 8: 大纲
简介
直接映射（Direct Mapping）
组相联映射（Associative Mapping）
替换策略
小结

## Slide 9: 直接映射（Direct Mapping）
7
5
4
标签（tag）
块号（#block）
字节偏移
（Byte offset）
16-bit内存地址
每个缓存块中有24=16 bytes
27=128个缓存块
2（7+5）=4096个内存块
缓存块号=（内存块地址）mod（缓存中块总数）
    内存块j映射到 （j mod 128）缓存块
如果标签相同，则缓存命中

## Slide 10: 直接映射（Direct Mapping）
例如：给出地址（t,b,w）(16-bit)
1、用t与缓存块b中的tag作比较，确定该数据是否在缓存中
2、如果不相同，缓存缺失（Cache miss），用内存块（t,b）(12-bit)替换缓存块b
地址分为3个字段
块号字段决定存储在内存的哪个块 标签字段用于区分不同的内存块（内存块到缓存块是多对一的关系） 字节偏移字段用于选择需要访问的数据（字或字节等）

## Slide 11: 直接映射例子
CPU需要访问数据，其地址为[A7B4]=1010011110110100
1、检索缓存块1111011，查看其tag是否为10100
2、如果是，命中
3、如果不是，从内存读取该块到缓存块1111011中，并更新tag为10100
7
5
4
标签（tag）
块号（#block）
字节偏移
（Byte offset）
16-bit内存地址

## Slide 12: 课题练习1
假设缓存有4个块，每个缓存块大小为1 word，初始时为空，给出以下内存字地址：0,1,2,3,4,3,4,15，计算缓存命中率
Index
tag
data
00
01
10
11

## Slide 13: 课题练习1
8次访问，2次命中，命中率为25%

## Slide 14: MIPS中的直接映射缓存
缓存块大小为1 word（4 bytes）

## Slide 15: MIPS中的直接映射缓存
缓存块大小为4 word（16 bytes）

## Slide 16: 例子
假设缓存有2个块，每个缓存块大小为2-word，初始时为空，给出以下内存字地址：0,1,2,3,4,3,4,15，计算缓存命中率
Index
tag
data
00
01

## Slide 17: 课题练习2
8次访问，4次命中，命中率为50%

## Slide 18: MIPS缓存设计
缓存需要存储数据以及与其对应的标签
2n个块的直接映射缓存，n个bit用于索引
大小为2m个字（ 2m+2 个字节）的缓存块，m个bit用于寻址块中的字
2 bit用于寻址一个字中的字节
标签字段的大小
32 -（n + m + 2）
直接映射缓存中存储的总的bit
2n ×（块大小 + 标签字段大小 + 有效位大小）

## Slide 19: 课题练习2
假设一个直接映射的cache，有16 KB的数据，块大小为4 words，地址为32 bits，那么该cache总共需要多少位？

## Slide 20: 课题练习2
假设一个直接映射的cache，有16 KB的数据，块大小为4 words，地址为32 bits，那么该cache总共需要多少位？
答案：
16 KB = 4096 words
根据块大小，则有4096/4=1024 （210）个块
每个块有4 × 32 = 128 bits的数据
标签字段大小为 32-（10+2+2）=18 bits
每个块都有1 bit有效位
总的cache大小是
210 ×（128+ 18 +1）=147 Kb

## Slide 21: 大纲
简介
直接映射（Direct Mapping）
组相联映射（Associative Mapping）
替换策略
小结

## Slide 22: 全相联映射
12
4
标签（tag）
字节偏移
（Byte offset）
16-bit内存地址
内存块可以映射到任意的缓存块
128个缓存块的标签需要与地址的标签位进行并行的比较（硬件实现）
每个缓存块中有24=16 bytes
128个缓存块
212=4096个内存块

## Slide 23: 全相联映射
CPU需要访问数据，其地址为[A7B4]=1010011110110100
1、查看其tag是否为101001111011
2、如果是，命中
3、如果不是，从内存读取该块到任意空闲缓存块（如果没有空闲缓存块，就采用缓存替换策略进行替换），并更新tag为101001111011
12
4
标签（tag）
字节偏移
（Byte offset）
16-bit内存地址

## Slide 24: 组相联映射
结合了直接映射与全相联映射的特点
缓存组号=（内存块地址）mod（缓存中组总数）；内存块j映射到 （j mod 64）缓存组
每组有K个块称为K路组相联缓存
6
6
4
标签（tag）
组号（Set Number）
字节偏移
（Byte offset）
16-bit内存地址
每个缓存块中有24=16 bytes
128个缓存块分为26=64个组
212=4096个内存块

## Slide 25: 2路相联映射
2路组相联（2-way set associative）：
CPU需要访问数据，其地址为[A7B4]=1010011110110100
1、检测缓存组111011
  缓存块1110110
  缓存块1110111
2、检测缓存组中是否其中一个缓存块的标签为101001
3、如果是，命中
4、如果不是，从内存读取该块到缓存组111011中空闲的缓存块（如果没有空闲缓存块，就采用缓存替换策略进行替换），并更新tag为101001
6
6
4
标签（tag）
组号（Set Number）
字节偏移
（Byte offset）
16-bit内存地址

## Slide 26: MIPS中的组相联映射缓存

## Slide 27: 大纲
简介
直接映射（Direct Mapping）
组相联映射（Associative Mapping）
替换策略
小结

## Slide 28: 处理缓存的读请求
适用于I cache和D cache
命中
  顺利读取数据
缺失
  阻塞流水线
  从下层存储层级获取请求的数据
  数据保存至缓存，读取请求的字
  恢复流水线运行

## Slide 29: 处理缓存写命中
D cache
策略1：写直达（Write-Through）
保持缓存和内存数据的一致性 将数据同时写回到缓存和下层存储层级 加入写缓缓冲（write buffer），只有写缓冲满时才停止写回缓存
策略2：写回（Write-Back）
只将数据写回到缓存 只有需要将缓存块驱逐（evicted）时，才写回到下层存储层级 每个缓存块需要1 bit 脏块（dirty）标记

## Slide 30: 处理缓存写缺失
策略1：带写缓冲的写直达缓存
没有写分配（No-write allocate）：内存块更新后，不重新载入缓存 跳过缓存更新，但是需要将该缓存块置位无效 将写回数据写入写缓冲
策略2：写回缓存
写分配 更新缓存中的数据，包括标签和数据 不需要写命中检测

## Slide 31: 没有写分配的写直达缓存

## Slide 32: 有写分配的写回缓存

## Slide 33: 替换算法
直接映射：不需要选择替换的块
组相联映射：
  首先映射到有效位为0的项
  如果没有，在该组的项中挑选一个项替换
最近最少使用（Least-recently used，LRU）
  替换很长时间没有使用的块
  不适用于超过4路的组相联映射
随机替换
  当相联度较高时，与LRU性能类似

## Slide 34: 缓存例子
数据缓存大小为8 块，每块大小为1个字
A[10][4]存储地址空间为7A00-7A27
short A[10][4];
int sum=0;
int j,i;
double mean;
//forward loop
for (j=0;j<=9;j++)
sum +=A[j][0];
//backward loop
for (i=9;i>=0;i--)
A[i][0]=A[i][0]/mean;

## Slide 35: 缓存例子
假设采用16 bit地址，并且1 字大小为2 byte
直接映射：13 bits 标签，3 bits 块号
4路组相联：15 bits 标签，1 bit组号
全相联：16 bits标签

## Slide 36: 直接映射
只有两个缓存块被使用
缓存利用率低

## Slide 37: 全相联映射
使用LRU替换策略

## Slide 38: 4路组相联
A[0][0]、A[1][0]…地址为7A00、7A04…
只有一半的缓存块被使用

## Slide 39: 分析
全相联映射缓存最好，组相联缓存次之，直接映射缓存最差
通常情况使用组相联映射，并采用LRU替换策略
较大的cache 块能更好地利用空间局部性以降低缺失率
在固定块大小的cache中
  较大块块的数量减少
  地址映射的竞争增大增加缺失率
  较大块空间局部性降低

## Slide 40: 大纲
简介
直接映射（Direct Mapping）
组相联映射（Associative Mapping）
替换策略
小结

## Slide 41: 小结
缓存结构
  直接映射、全相联映射、组相联映射
替换策略
  随机替换、LRU
缓存命中与缺失代价