## Slide 1: 计算机组成与实践
虚拟存储器（Virtual Memory）
谷守珍

## Slide 2: 大纲
简介
虚拟存储器
  虚拟地址到物理地址
  TLB
小结

## Slide 3: 大纲
简介
虚拟存储器
  虚拟地址到物理地址
  TLB
小结

## Slide 4: 背景
存储器的存储容量可能小于可寻址空间
  32-bit地址可以寻址4GB空间
  内存地址可能只有1GB
术语：
  运行的程序称为一个进程（process）或线程（thread）
  操作系统控制进程
系统可以同时运行多个程序，如果这些程序运行所需的存储空间大于实际内存容量，系统该如何运行？

## Slide 5: 虚拟存储器（Virtual Memory）
将主存用作辅助存储器的高速缓存的技术
程序拥有自己的虚拟地址空间，存储频繁访问的代码与数据
根据局部性原理而设计
虚拟存储器优势：
  运行时，CPU和OS将虚拟地址（Virtual Address）转换成物理地址（Physical Address）
  实现多个程序共享存储器
  允许运行超过主存容量的程序
  代码重定位（Code Relocation）：代码可以加载进内存的任何地方

## Slide 6: 例子：从存储层次结构来看
假设内存容量为1GB，此时已经使用了1GB容量，在程序运行时需要额外的存储空间
把内存中的一块数据（100MB）移出到硬盘
此时，内存有100MB的空闲（free）存储空间
如果稍后，需要使用被替换出去那块数据
需要把内存中其他的数据块移出到硬盘，以获得100MB的空闲存储空间将原来的数据载入

## Slide 7: 两个程序共享物理存储
程序的地址空间被划分成页（pages）或片段（segments）

## Slide 8: 虚拟存储器架构
部分进程临时存放在硬盘，一旦需要运行就载入内存
载入由操作系统执行，应用程序不需要知道虚拟存储器的存在
存储管理单元（MMU）将虚拟地址转换成物理地址
Processor
Cache
Main Memory
Disk Storage
MMU
数据
虚拟地址
物理地址
数据
物理地址
DMA

## Slide 9: 大纲
简介
虚拟存储器
  虚拟地址到物理地址
  TLB
小结

## Slide 10: 地址转换
存储器的数据传输单元为页（page）
  页大小：4KB ~ 16 KB
  与缓存块大小设计类似
  页太小：花费较长时间在磁盘寻址页
  页太大：页中部分存储空间空闲
在磁盘中寻址数据需要花费较长时间，一旦找到数据，能以每秒几MB的速度进行数据传输
如果页太大，页中部分存储空间空闲，造成内存中很大一部分存储空间的浪费

## Slide 11: 地址转换
虚拟地址到物理地址的转换由软硬件协同完成
存储访问请求首先需要进行地址转换
处理器请求的虚拟地址：
  高位字段代表虚拟页号（virtual page number）
  低位字段代表页偏移（page offset）

## Slide 12: 页表映射
页表（Page Table）
保存着虚拟地址和物理地址之间转换关系的表 以虚拟页号为索引 指向页表首地址的寄存器：页表寄存器（ page table register ） 页在内存中：页表中的对应项将包含虚页对应的物理页号及状态信息 页不在内存中：页表可以指向磁盘的交换区（swap space）中的地址

## Slide 13: 采用页表进行地址转换

## Slide 14: 缺页（page fault）代价
缺页时需要从磁盘提取页到内存
  一次缺页处理将花费数百万个时钟周期
  由OS代码处理
缺页处理
  用发生缺页的虚拟地址找到PTE
  在磁盘中定位该页的位置
  在页表中选择一页进行替换
    如果选择的页为脏页，则先写回磁盘
  将该页读入内存，并更新页表
  恢复程序运行
最小化缺页率
  采用全相联映射
  优化的替换算法

## Slide 15: 页替换与写
降低缺页率，可以采用LRU替换策略
  采用引用位（Reference bit）或者使用位（use bit）表示对某一页的访问
  引用位由OS周期性的置0
  引用位为0表示该页最近没有使用
写磁盘需要百万个时钟周期
  采用写回机制
  页被写后脏页位置1

## Slide 16: 虚拟存储下的数据访问
程序每次访存至少需要两次
  获得物理地址
  获得数据

## Slide 17: 加快地址转换：TLB
CPU中特殊的地址转换Cache：快表（Translation Look-aside Buffer，TLB）
减少页表访问

## Slide 18: 加快地址转换：TLB

## Slide 19: TLB
与cache设计类似，可以是全相联、组相联、直接映射
容量比cache小，因此访问速度比cache 块
一般不超过512表项
TLB缺失
  如果页在内存中，缺失可以处理
    从内存中提取PTE到TLB
    可以由硬件处理
      更复杂的页表结构
    或者由软件处理
      采用特殊的异常处理程序
  如果页不在内存中，发生缺页（page fault）

## Slide 20: TLB与Cache

## Slide 21: TLB与Cache

## Slide 22: 结合TLB的事件组合
TLB/Cache缺失：页/块不在“缓存”中
缺页：页不在内存中
TLB | Page Table | Cache | 是否可能发生？何种情况下发生？
Hit | Hit | Hit | 是，全部命中是最好的情况
Hit | Hit | Miss | 是，查找TLB找到物理地址后，缓存缺失
Miss | Hit | Hit | 是，TLB缺失但能从页表找到物理地址
Miss | Hit | Miss | 是，TLB缺失但能从页表找到物理地址，缓存缺失
Miss | Miss | Miss | 是，缺页
Hit | Miss | Miss/ Hit | 否，TLB保存了页表的部分表项，不存在表项在TLB而不在页表的情况
Miss | Miss | Hit | 否，如果缺页，数据不在内存，因此不可能在缓存

## Slide 23: 大纲
简介
虚拟存储器
  虚拟地址到物理地址
  TLB
小结

## Slide 24: 存储器层次结构
存储器层次结构共用许多原理
每个存储层次需要解决以下问题：
  数据放置问题
  如何查找数据
  发生缺失时的替换策略
  写操作机制

## Slide 25: 虚拟地址保护
程序可以共享部分虚拟地址空间
  需要防止非法修改和访问
  需要OS支撑
需要硬件支撑
  支撑两种模式：用户态和内核态
  内核态指令
  页表和其他状态信息只能在内核态访问
  系统调用提供两种模式间的切换

## Slide 26: 小结
虚拟存储器是管理主存和磁盘之间数据缓存的一级存储器层次
允许单个程序在主存有限的容量内扩展地址空间
支持多个活跃的进程共享主存
需要将虚拟地址转换成物理地址