## Slide 1: 计算机组成与实践
多核处理器
谷守珍

## Slide 2: 大纲
简介
Amdahl定律
线程级并行
多核
小结

## Slide 3: 大纲
简介
Amdahl定律
线程级并行
多核
小结

## Slide 4: 指令级并行的局限
将每个时钟周期处理3~6条指令的处理器提升一倍的性能，即每个时钟周期处理6~12条指令，需要该处理器每个时钟周期完成：
  处理3~4个存储访问
  决策2~3个分支指令
  重命名并访问20多个寄存器
  提取12~24条指令
实现上述性能的复杂度可能意味着牺牲最高时钟频率

## Slide 5: 大纲
简介
Amdahl定律
线程级并行
多核
小结

## Slide 6: Amdahl定律
Amdahl定律
加速比 S = 1/(1 – a + a/n) a：可并行计算部分的占比 n：并行处理节点个数
a
1-a
a/n
加速之前的执行时间 To
加速之后的执行时间 Tp = To * （1 – a + a/n）

## Slide 7: 例子1
如果希望在100个处理器上获得90的加速比，请问在原始计算负载中顺序执行部分最多占多少？

## Slide 8: 例子：
如果希望在100个处理器上获得90的加速比，请问在原始计算负载中顺序执行部分最多占多少？
答：假设可并行执行部分占比为a，根据加速比公式
s = 1 / (1 – a + a/n)
90 = 1 / (1 – a + a/100)
a = 0.999
因此，顺序执行部分最多占0.1%

## Slide 9: 标量 v.s. 向量
标量处理器一次只能处理一个数据
向量处理器能够处理向量型并行计算
  如果希望在100个处理器上获得90的加速比，标量在原始程序中的占比要少于0.1%
  由Amdahl定律可知，要在100个处理器上获得线性加速比，原始计算不能包含标量

## Slide 10: 标量 v.s. 向量

## Slide 11: 例子2
执行两个加法：一个加法是10个标量的求和，另一个加法是一对10×10二维矩阵的求和。假设目前只有矩阵求和可以并行，使用10个和40个处理器达到的加速比分别是多少？

## Slide 12: 例子2
执行两个加法：一个加法是10个标量的求和，另一个加法是一对10×10二维矩阵的求和。假设目前只有矩阵求和可以并行，使用10个和40个处理器达到的加速比分别是多少？
答：10个处理器加速比是110t/20t=5.5
40个处理器加速比是110t/12.5t=8.8

## Slide 13: 大纲
简介
Amdahl定律
线程级并行
多核
小结

## Slide 14: 多线程
继续进行指令级并行（ILP）变得越来越复杂和困难
探索线程级并行（Thread-level parallelism，TLP）
  多道程序间的TLP（独立运行的串行程序）
  多线程应用的TLP（程序运行采用多线程）
多线程利用线程级并行提高单个处理器的效率

## Slide 15: 线程例子
浏览器软件
一个线程显示图片
一个线程从网络中检索数据
文字处理软件
一个线程显示图形
一个线程读取键盘输入
一个线程进行拼写检查
web服务器
一个线程接收访问请求
接收到请求后，创建一个线程提供服务
多个线程处理成千上万的用户请求

## Slide 16: 硬件多线程
通过执行与造成阻塞的指令不相关的指令来隐藏阻塞开销的方法
处理器必须为每个线程复制独立的状态
  寄存器文件、PC、指令缓存等
缓存、TLBs、BHT、BTB等可以共享
存储器自身可以通过虚拟存储器机制实现共享
硬件必须支持高效的线程切换
硬件多线程
在线程阻塞时处理器可以切换到另一个线程的实现

## Slide 17: 硬件多线程
多线程直接交叉执行，交叉以循环方式进行
处理器能够在每个时钟周期进行切换
☺可同时隐藏由短阻塞和长阻塞引起的吞吐量损失
☹降低了单个线程的执行速度
细粒度多线程（fine-grained multithreading）
每条指令之后都进行线程切换
Sun’s Niagara
8个细粒度多线程单发射核心

## Slide 18: Niagara整数流水线

## Slide 19: 硬件多线程
☺几乎不会降低单个线程的执行速度
☹隐藏吞吐量损失能力受限，特别是短阻塞
☹线程切换时，必须清空流水线，并填充流水线
适合用来降低高开销阻塞带来的性能损失
粗粒度多线程（coarse-grained multithreading）
仅在高开销阻塞时进行线程切换，如最后一级缓存缺失

## Slide 20: 同时多线程（SMT）
多发射处理器中通常有单线程难以充分利用的多个并行功能单元
借助于寄存器重命名和动态调度，不需要考虑相关性，即可以发射来自不同线程的多条指令
每个线程需要单独的重命名表（RUUs），或者需要指明一个表项属于哪个线程
Intel Pentium 4的SMT称为超线程（hyperthreading）：支持两个线程
同时多线程（simultaneous multithreading，SMT）
硬件多线程的变种，使用多发射动态调度流水线处理器的资源来挖掘线程级并行，并同时保持指令级并行

## Slide 21: 4个线程运行在超标量处理器（4路）

## Slide 22: 4个线程运行在超标量处理器（4路）

## Slide 23: 4个线程运行在超标量处理器（4路）

## Slide 24: 4个线程运行在超标量处理器（4路）

## Slide 25: 大纲
简介
Amdahl定律
线程级并行
多核
小结

## Slide 26: 多核处理器
多处理器
至少两个处理器的计算机系统
通过任务级并行（task-level parallelism）或进程级并行实现高吞吐量（process-level parallelism）
将单个程序运行在多个处理器上实现性能的提升，并行处理程序（parallel processing program）

## Slide 27: 多核处理器
很多科学问题需要更快速的计算机，可以通过集群（cluster）完成
集群：通过局域网连接的一组计算机，其作用等同于一个大型的多处理器
例如搜索引擎、web服务器、电子邮件服务器和数据库
主要挑战
如何构建易于正确编写并行处理程序的软硬件系统

## Slide 28: 需要解决的关键问题
1、如何共享数据？
2、如何合作处理任务？
3、架构的可扩展性如何？

## Slide 29: 共享内存多核处理器（SMP）
通过同步机制访问共享数据，最多一个处理器进行访问
1、如何共享数据？
多处理器共享一个物理地址空间
2、如何合作处理任务？
处理器通过存储器中的共享变量进行通信（load、store）
两种类型
统一存储访问（Uniform Memory Access, UMA） 非统一存储访问（Non-uniform Memory Access, NUMA）

## Slide 30: 简单并行处理程序
10个处理器求和

## Slide 31: 进程同步
通过多进程合作完成一项任务
使用锁变量（信号量）实现进程合作与同步，需要架构提供仲裁机制
仲裁机制决定哪个处理器获得锁变量的访问权
单总线提供仲裁机制，只能通过单总线访问存储器
处理器获得总线，共享数据需要加锁，可以通过原子交换实现

## Slide 32: 自旋锁同步
一个处理器成功获得锁变量表示成功将1写入锁变量，其他处理器获得返回值0

## Slide 33: 例子
假设对100000个数字进行求和，运行在100个处理器上
  sum[Pn] = 0; for (i = 1000*Pn; i<1000*(Pn+1); i = i + 1) sum[Pn] = sum[Pn] + A[i];

## Slide 34: 例子
假设对100000个数字进行求和，运行在100个处理器上
Repeat
synch(); //synchronize first
if (half%2 != 0 && Pn == 0) {
sum[0] = sum[0] + sum[half-1];
}
half = half/2
if (Pn<half) {
sum[Pn] = sum[Pn] + sum[Pn+half]
}
until (half == 1); //final sum in sum[0]

## Slide 35: Synch()例子
Synch()：生产者-消费者模型下，消费者处理器在提取数据之前必须先同步
路障同步（Barrier）：处理器需要在路障处等待，直到满足条件

## Slide 36: 自旋锁实现路障
arrive、depart是自旋锁，arrive初始化未锁定，depart初始化锁定
procedure synch() {
lock(arrive);
count = count + 1; // count the processors as
if (count < n) { // they arrive at barrier
unlock(arrive)
} else {
unlock(depart);
}
lock(depart);
count = count - 1; // count the processors as
if (count > 0) { // they leave barrier
unlock(depart)
} else {
unlock(arrive);
}
}

## Slide 37: 消息传递多核处理器（MPP）
1、如何共享数据？
多处理器通过相互传递消息实现数据共享
2、如何合作处理任务？
通过消息传递（send和receive）实现处理器间合作

## Slide 38: 消息传递多核处理器（MPP）

## Slide 39: 例子
给每个处理器分配1000个数据进行求和
  Sum = 0; for (i = 0; i<1000; i = i + 1) sum = sum + A[i];

## Slide 40: 例子
将所有处理器计算结果相加
send(x,y)将数据y发送给处理器x
half = 100; l
imit = 100;
repeat {
half = (half+1)/2; //dividing line
if (Pn>= half && Pn<limit) send(Pn-half,sum);
if (Pn<(limit/2)) sum = sum + receive();
limit = half;
} until (half == 1); //final sum in P0’s sum

## Slide 41: 例子

## Slide 42: 大纲
简介
Amdahl定律
线程级并行
多核
小结

## Slide 43: 小结
多核处理器基础
  1、如何共享数据？
  2、如何合作处理任务？
  3、架构的可扩展性如何？