## Slide 1: 结构特点（7）
处理器状态寄存器
N | Z | C | V | Q |  | J | I | F | T | Mode
31
30 29 28 27 8 7 6 5 4 0
条件标志位
Jazelle
Thumb
中断
屏蔽
处理器
模式

## Slide 2: 结构特点（8）
条件标志
状态标志
标志位 | 名称 | 置位条件
Q | 饱和 | 增强的DSP指令发生溢出或饱和
V | 溢出 | 结果导致一个有符号数溢出
C | 进位 | 结果导致一个无符号数进位
Z | 零 | 结果是0
N | 负数 | 结果的第31位为1
标志位 | 名称 | 状态说明
T | Thumb | 处理器执行16位Thumb指令
J | Jazelle | 处理器执行8位Java代码

## Slide 3: 结构特点（9）
处理器模式
模式 | 特点 | 模式位
中止（abt） | 存储器访问失败 | 10111
快速中断（fiq) | 快速中断源 | 10001
中断（irq) | 普通中断源 | 10010
管理（svc) | 复位后进入，操作系统内核 | 10011
系统（sys） | 完全cpsr访问模式 | 11111
未定义（und） | 不支持的指令 | 11011
用户（usr） | 运行应用程序 | 10000

## Slide 4: 结构特点（10）
不同模式下寄存器
r0
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
r10
r11
r12
r13 sp
r14 lr
r15 pc
cpsr
-
R8_fiq
R9_fiq
R10_fiq
R11_fiq
R12_fiq
R13_fiq
R14_fiq
spsr_fiq
R13_irq
R14_irq
spsr_irq
R13_svc
R14_svc
spsr_svc
R13_und
R14_und
spsr_und
R13_abt
R14_abt
spsr_abt
用户和系统
快速中断
中断
管理
未定义
中止