## Slide 1: 第一章 嵌入式系统概论

## Slide 2: 大纲
嵌入式系统概念
嵌入式系统组成
嵌入式系统设计
嵌入式系统发展

## Slide 3: 嵌入式系统实例-手机

## Slide 4: 嵌入式系统实例-汽车电子
汽车电子是汽车行业最活跃的热点
  OSEK/VDX, AUTOSAR, ISO 26262

## Slide 5: 嵌入式系统实例-汽车电子
高端的汽车中包含100 多个微处理器
  4-bit 微处理器用于检查安全带是否系上
  微控制器控制面板系统
  16/32-bit 微处理器控制引擎
低端的汽车也至少用20多个微处理器

## Slide 6: 汽车电子：BMW 850i 制动和稳定控制系统 ——车轮控制系统
防抱死制动系统(ABS): 反复制动减少打滑
自动稳定控制系统(ASC+T): 控制引擎以改善其稳定性
  2个微处理器
  一个逻辑相关组件，一个具体的执行组件
ABS 和 ASC+T 之间的通信

## Slide 7: BMW 850i(续).
brake
sensor
brake
sensor
brake
sensor
brake
sensor
ABS
液压泵
允许ABS系统来调整刹车，以防止车轮被锁死。

## Slide 8: 嵌入式系统实例-家用电器

## Slide 9: 嵌入式系统实例-航天航空
“玉兔号”月球车

## Slide 10: 空间站

## Slide 11: 大飞机

## Slide 12: 嵌入式系统概念
上述示例特点
  专用目的
  软硬件为特定应用而设计
  实时
嵌入式系统定义
  IEEE：用于控制、监视或者辅助操作机器或设备的装置
  通常的定义：在产品内部，具有特定功能的计算机系统。
  通用计算机不是嵌入式设备，但可用于嵌入式设备的开发
嵌入式系统
  实时（硬实时）：超过时限将产生不可接收的结果，如机毁人亡、系统崩溃
  非实时（软实时）：超过时限，可能会影响性能，但不会带来灾难性后果

## Slide 13: 嵌入式系统特点
专用性强
资源受限
  许多嵌入式系统受市场约束需要低的制造成本.
  低内存, 低端处理器等
知识集成度高
  运行复杂的算法和多个算法
    移动设备, 激光打印机
  提供复杂的用户界面

## Slide 14: 嵌入式系统特点(续）
高实时性
  在规定的时限内数据没有准备好，将中断
  在规定的时限内没有获得数据，将会不安全
  多速率操作（例如多媒体数据流包括视频和音频）
    运行多个实时动作
    以不同的速率执行
高可靠性
  许多嵌入式系统工作在遥远、无人值守及恶劣环境

## Slide 15: 嵌入式系统与人工智能关系
应用场景融合
  人工智能赋予嵌入式设备智能化能力，如智能家居设备实现智能语音交互
性能互补
  嵌入式系统硬件针对性强，人工智能算法优化后可在其特定硬件上高效运行
数据交互
  嵌入式系统采集大量数据，人工智能分析处理后反馈决策，指导嵌入式系统执行
发展推动
  人工智能发展促使嵌入式系统升级，以满足更高算力需求；嵌入式系统的普及为人工智能提供更多应用平台。

## Slide 16: 嵌入式系统助力人工智能的挑战
硬件资源局限
  嵌入式设备通常内存、存储与算力有限，而人工智能模型计算与存储需求大。
能耗控制
  许多嵌入式设备电池供电，人工智能运算能耗高，平衡 AI 性能与功耗是难题
算法优化难
  针对嵌入式系统特点优化 AI 算法，减少计算量与内存占用，同时维持精度
实时性要求高
  在工业控制、自动驾驶等场景，嵌入式系统搭载的 AI 需实时处理数据并响应
开发与部署复杂
  涉及硬件、软件、算法多领域知识，开发人员需具备跨领域能力。

## Slide 17: deepseek 为什么费用低
模型架构创新：降低计算资源需求
  FP8精度与高效注意力机制
  稀疏混合专家模型（MoE）优化
训练策略优化：提升收敛效率与数据利用率
  多token预测（MTP）技术
  动态课程学习与数据去重
  强化学习辅助后训练
工程与硬件协同优化：最大化资源效能
  定制化AI芯片与分布式系统
  绿色计算体系

## Slide 18: deepseek 为什么费用低（续）
数据与成本管理策略
  实时数据价值评估
  结构化稀疏蒸馏与混合精度
开源与商业模式：生态共建与成本分摊
  开源策略与社区协作
  垂直领域定制与MaaS生态
成本优势的量化对比
  训练成本：DeepSeek V3总成本557.6万美元，仅为Llama 3 7B模型的73%
  推理成本：单次响应成本为行业平均的1/5，每千tokens费用低至1.6分人民币（是ChatGPT-4o的1/5）
  边际成本：服务规模扩大时，边际成本下降斜率较传统方案陡峭32%
Notes: 一、模型架构创新：降低计算资源需求
FP8精度与高效注意力机制
DeepSeek V3原生支持FP8精度训练，相较于传统FP16/FP32，显著减少内存占用和计算开销。同时，其**多头潜在注意力（MLA）**机制通过将token特征压缩为低维潜在向量，再扩展至各注意力头，既保留了位置信息（如RoPE编码），又降低了计算复杂度12。
稀疏混合专家模型（MoE）优化
在MoE架构中，DeepSeek采用动态路由优化算法，专家利用率从传统30%提升至85%，并通过层级化专家分布（底层细粒度专家、高层粗粒度专家）减少冗余计算。此外，跨设备通信的异步梯度同步协议使分布式训练效率提升40%215。
二、训练策略优化：提升收敛效率与数据利用率
多token预测（MTP）技术
训练时同时预测序列中后续多个token，增强模型对上下文的理解，缩短训练周期1。
动态课程学习与数据去重
根据模型能力动态调整数据难度分布，加速收敛速度（快2.3倍）。结合局部敏感哈希（LSH）和语义聚类，去除98%冗余数据，保证数据多样性23。
强化学习辅助后训练
在后训练阶段引入强化学习，仅需少量标注数据即可提升推理能力，大幅降低数据标注成本315。
三、工程与硬件协同优化：最大化资源效能
定制化AI芯片与分布式系统
与芯片厂商合作开发支持稀疏计算的专用加速卡，专家网络效率提升70%。分布式训练框架支持弹性并行策略，万卡规模下线性加速比达0.89，集群利用率长期保持92%以上215。
绿色计算体系
余热回收数据中心（PUE<1.08）和任务感知冷却系统降低能耗30%，减少碳排放与运维成本2。
四、数据与成本管理策略
实时数据价值评估
训练中动态淘汰低价值样本，聚焦高贡献数据，提升训练效率2。
结构化稀疏蒸馏与混合精度
通过教师模型引导的结构化稀疏蒸馏，在80%稀疏度下精度损失<1%；混合精度内存管理（FP16/INT8）实现零精度损失，降低推理成本212。
五、开源与商业模式：生态共建与成本分摊
开源策略与社区协作
开源DeepSeek-R1等模型，吸引开发者贡献优化，降低开发成本并加速技术迭代。例如，通过社区反馈优化模型，减少内部研发投入315。
垂直领域定制与MaaS生态
在医疗、金融等领域预训练时融入行业知识，减少重复训练成本。通过自适应API网关动态调整模型规模，服务成本降低60%21012。
成本优势的量化对比
训练成本：DeepSeek V3总成本557.6万美元，仅为Llama 3 7B模型的73%1。
推理成本：单次响应成本为行业平均的1/5，每千tokens费用低至1.6分人民币（ChatGPT-4o的1/5）1215。
边际成本：服务规模扩大时，边际成本下降斜率较传统方案陡峭32%2。
总结
DeepSeek通过技术、工程与商业模式的系统性创新，构建了从训练到推理的全链条成本优势。其核心在于减少冗余计算、提升资源利用率、降低数据依赖、强化生态协作，为行业提供了高效低成本的大模型解决方案。未来，随着神经符号系统融合等前沿技术的探索，其成本优势可能进一步扩大

## Slide 19: 嵌入式系统组成
嵌入式系统：
  硬件--包括核心处理器以及外围器件组成
  软件--包括固件、操作系统、中间件和应用程序
CPU
mem
input
output
analog
analog
embedded
computer

## Slide 20: 嵌入式系统组成--硬件结构
片上系统（SOC）：集成RAM、ROM、通信、I/O 等外设，从而简化了系统设计，提高了产品的可靠性

## Slide 21: 嵌入式微处理器
特点
  处理速度快
  功耗低
    不仅要求低功耗，还需具有管理外设功耗的能力
  接口丰富，I/O能力强
  可靠性高，经常工作在无人值守的环境
  生命周期长
    应用需求比较稳定，长时间内不发生变化
  产品系列化
    呈现出系列化、家族化的特征

## Slide 22: 嵌入式微处理器分类
指令集特点
  复杂指令集处理器（CISC）和精简指令集处理器（RISC）
处理器字长
  4位、8位、16位、32位、64位和128位处理器
内部总线结构和功能特点
  冯.诺依曼结构（Von Neumann ）
  哈佛结构（Harvard）

## Slide 23: 嵌入式微处理器组成
内核：运算和控制单元、总线、存储管理单元及异常管理单元
片内存储资源，集成高速RAM，有些MCU 和 SOC 内置 ROM 或 Flash ROM
外设：外设控制器、通信、人机交互、信号I/O
电源：正常电压、耐受电压范围、最大电流
封装形式：尺寸、外形、引脚方式

## Slide 24: 嵌入式微处理器组成-示例
爱特梅尔Attiny一款微处理器特性：
  RISC架构
  120条指令，32X8个通用寄存器，完全静态操作。
  非易失性程序和数据存储器。
    2K系统可编程程序 FLASH, 128 Bytes 片内SRAM。
  外设
    2个8位定时/计数器，1个UART接口，1个10bit A/D转换器，1个可编程Watchdog，1个模拟比较器，在线调试系统，内部振荡器，上电复位电路， 6个可编程I/O口。
  封装
    8-pin PDIP, 8-pin SOIC
  工作电压和功耗
    1.8-5.5V， 1MHZ, 1.8V: 300uA
  速度
    0-4MHZ

## Slide 25: 嵌入式操作系统
应用对系统响应时限的要求
  实时操作系统
    必须在限定的时间内完成任务调度和任务执行
    任务调度时间和稳定性有非常严格的要求
    分类
      硬实时（Hard real time）: 错过deadline会造成失败，或造成重大损失
      软实时（Soft real time）: 错过deadline会导致性能的降低.
  非实时操作系统
  示例：
    Linux、Android、iOS、VxWorks、Free RTOS、LiteOS、uC/OS等。

## Slide 26: 嵌入式操作系统
特点
  内核小
    系统资源相对有限，内核通常小于传统操作系统的内核
  可裁剪性
    有很强的个性化特征
    操作系统与硬件结合非常紧密，需有针对性的裁剪
  实时多任务调度，多速率操作
    运行多个实时动作
    以不同的速率执行

## Slide 27: 嵌入式系统设计方法
设计一个系统的过程
  理解设计方法有助于不丢失任何东西
  编译器, 软件工程工具, 计算机辅助设计工具(CAD) 等
    有助于自动化
    能够跟踪方法本身
设计方法
  Top-down 设计
    开始于最抽象的描述
    直到最细节
  Bottom-up 设计
    开始于小的组件，到大系统
  真正的设计是应用这两种方法

## Slide 28: 嵌入式系统设计—传统的开发过程
直接简单，有缺陷
  依赖于开发者的经验
  硬软件设计过程独立，彼此缺少交互
  性能对软硬件分别优化，难以整体提高系统性能

## Slide 29: 嵌入式系统设计—软硬件协同设计
软硬件设计作为一个整体考虑
从系统需求出发，综合分析系统软硬件功能及现有资源
软硬件功能划分，确定系统架构，实现软硬件协同验证，使得系统运行在最优工作状态。

## Slide 30: 嵌入式系统设计—软硬件协同设计
系统描述是设计者借助 EDA工具及一种或多种语言
  systemVerilog
系统设计分为软硬件功能划分和系统映射两个阶段
经过仿真验证后，按照系统设计的要求开发
综合实现是软件、硬件系统的具体实现过程

## Slide 31: 嵌入式系统软件调试环境
采用“宿主机/目标板”模式
  宿主机（ PC）上良好的开发和调试程序
  交叉编译环境生成目标代码和执行文件
  程序下载固化到目标机上

## Slide 32: 嵌入式系统发展
嵌入式系统的发展伴随着计算机技术的发展

## Slide 33: 早期的历史
40年代末: MIT设计的 Whirlwind是第一台支持实时操作的计算机.
  设想作为一种控制飞机模拟器的装置.
  体积庞大
  从构件到系统的完整设计上是适应实时嵌入式计算的需求

## Slide 34: 早期的历史
第一个微处理器在70年代末的Intel 4004.
  用于计算器中
1972年HP-35 计算器，多块芯片实现CPU

## Slide 35: 早期的历史（续）.
汽车基于微处理器的引擎控制系统的设计开始于70年代.
  控制燃料/气体混合、活塞花点火时间等.
  多模式操作：叫醒模式、导航模式、爬坡模式等.
  提供低排放、高效燃油.

## Slide 36: 嵌入式系统的发展（续）
物联网和人工智能是嵌入式应用的重要领域

## Slide 37: 微处理器的变化
微控制器：包括 I/O设备, 板上存储
微处理器：由PC的CPU发展而来
数字信号处理(DSP): 微处理器在数字信号处理能力上的优化.
典型的嵌入式微处理器字的大小: 4-bit, 8-bit, 16-bit, 32-bit, 64-bit.
语言：汇编语言到高级语言（如C、C++等）

## Slide 38: 小结
嵌入式系统是具有特定（或专用）功能的计算机系统
嵌入式系统是由软硬件组成，具有丰富的外设
嵌入式系统开发采用软硬件协同设计方法
嵌入式系统的智能化发展
今年来，嵌入式系统的复杂程度和性能呈爆炸式增长

## Slide 39: 作业
P11 1,2,3
P11 5（可以用AI来完成，需要有结构图，需要说明适用的哪个AI工具，如何使用，输入的方法）