## Slide 1: 第一章 嵌入式系统概论

## Slide 2: 大纲
嵌入式系统概念
嵌入式系统组成
嵌入式系统设计
嵌入式系统发展

## Slide 3: 嵌入式系统实例-手机

## Slide 4: 嵌入式系统实例-汽车电子
汽车电子是汽车行业最活跃的热点
  OSEK/VDX, AUTOSAR, ISO 26262

## Slide 5: 嵌入式系统实例-汽车电子
高端的汽车中包含100 多个微处理器
  4-bit 微处理器用于检查安全带是否系上
  微控制器控制面板系统
  16/32-bit 微处理器控制引擎
低端的汽车也至少用20多个微处理器

## Slide 6: 汽车电子：BMW 850i 制动和稳定控制系统 ——车轮控制系统
防抱死制动系统(ABS): 反复制动减少打滑
自动稳定控制系统(ASC+T): 控制引擎以改善其稳定性
  2个微处理器
  一个逻辑相关组件，一个具体的执行组件
ABS 和 ASC+T 之间的通信
ABS 是首先引入到汽车电子中

## Slide 7: BMW 850i(续).
brake
sensor
brake
sensor
brake
sensor
brake
sensor
ABS
液压泵
允许ABS系统来调整刹车，以防止车轮被锁死。

## Slide 8: 嵌入式系统实例-家用电器

## Slide 9: 嵌入式系统实例-航天航空
“玉兔号”月球车

## Slide 10: 嵌入式系统概念
上述示例特点
  专用目的
  软硬件为特定应用而设计
  实时
嵌入式系统定义
  IEEE：用于控制、监视或者辅助操作机器或设备的装置
  通用的定义：在产品内部，具有特定功能的计算机系统。
  通用计算机不是嵌入式设备，但可用于嵌入式设备的开发
嵌入式系统
  实时（硬实时）：超过时限将产生不可接收的结果，如机毁人亡、系统崩溃
  非实时（软实时）：超过时限，可能会影响性能，但不会带来灾难性后果

## Slide 11: 嵌入式系统特点
专用性强
资源受限
  许多嵌入式系统受市场约束需要低的制造成本.
  低内存, 低端处理器等.
知识集成度高
  运行复杂的算法和多个算法.
    移动设备, 激光打印机.
  提供复杂的用户界面.

## Slide 12: 嵌入式系统特点(续）
高实时性
  在规定的时限内数据没有准备好，将中断
  在规定的时限内没有获得数据，将会不安全
  多速率操作.（例如多媒体数据流包括视频和音频）
    运行多个实时动作
    以不同的速率执行
高可靠性
  许多嵌入式系统工作在遥远、无人值守及恶劣环境

## Slide 13: 嵌入式系统组成
嵌入式系统：
  硬件--包括核心处理器以及外围器件组成
  软件--包括固件、操作系统、中间件和应用程序
CPU
mem
input
output
analog
analog
embedded
computer

## Slide 14: 嵌入式系统组成--硬件结构
片上系统（SOC）：集成RAM、ROM、通信、I/O 等外设，从而简化了系统设计，提高了产品的可靠性

## Slide 15: 嵌入式微处理器
特点
  处理速度快
  功耗低
    不仅要求低功耗，还需具有管理外设功耗的能力
  接口丰富，I/O能力强
  可靠性高，经常工作在无人值守的环境
  生命周期长
    应用需求比较稳定，长时间内不发生变化
  产品系列化
    呈现出系列化、家族化的特征

## Slide 16: 嵌入式微处理器分类
指令集特点
  复杂指令集处理器（CISC）和精简指令集处理器（RISC）
处理器字长
  4位、8位、16位、32位和64位处理器
内部总线结构和功能特点
  冯.劳伊曼结构（Von Neumann ）
  哈佛结构（Harvard）

## Slide 17: 嵌入式微处理器组成
内核：运算和控制单元、总线、存储管理单元及异常管理单元
片内存储资源，集成高速RAM，有些MCU 和 SOC 内置 ROM 或 Flash ROM
外设：外设控制器、通信、人机交互、信号I/O
电源：正常电压、耐受电压范围、最大电流
封装形式：尺寸、外形、引脚方式

## Slide 18: 嵌入式微处理器组成-示例
爱特梅尔Attiny一款微处理器特性：
  RISC架构
  120条指令，32X8个通用寄存器，完全静态操作。
  非易失性程序和数据存储器。
    2K系统可编程程序 FLASH, 128 Bytes 片内SRAM。
  外设
    2个8位定时/计数器，1个UART接口，1个10bit A/D转换器，1个可编程Watchdog，1个模拟比较器，在线调试系统，内部振荡器，上电复位电路， 6个可编程I/O口。
  封装
    8-pin PDIP, 8-pin SOIC
  工作电压和功耗
    1.8-5.5V， 1MHZ, 1.8V: 300uA
  速度
    0-4MHZ

## Slide 19: 嵌入式操作系统
应用对系统响应时限的要求
  实时操作系统
    必须在限定的时间内完成任务调度和任务执行
    任务调度时间和稳定性有非常严格的要求
    分类
      硬实时（Hard real time）: 错过deadline会造成失败，或造成重大损失
      软实时（Soft real time）: 错过deadline会导致性能的降低.
  非实时操作系统
  示例：
    Linux、Android、iOS、VxWorks、Free RTOS、LiteOS、uC/OS等。

## Slide 20: 嵌入式操作系统
特点
  内核小
    系统资源相对有限，内核通常小于传统操作系统的内核
  可裁剪性
    有很强的个性化特征
    操作系统与系统硬件结合非常紧密
    需要做有针对性的裁剪
  实时多任务调度，多速率操作
    运行多个实时动作
    以不同的速率执行

## Slide 21: 嵌入式系统设计方法
设计一个系统的过程
  理解设计方法有助于不丢失任何东西
  编译器, 软件工程工具, 计算机辅助设计工具(CAD) 等
    有助于自动化
    能够跟踪方法本身
设计方法
  Top-down 设计
    开始于最抽象的描述
    直到最细节
  Bottom-up 设计
    开始于小的组件，到大系统
  真正的设计是应用这两种方法

## Slide 22: 嵌入式系统设计方法
需求
  功能性需求
    系统的基本功能
  非功能性需求
    性能：速度、计算时间
    成本
    物理尺寸、重量
    功耗
    可靠性

## Slide 23: 嵌入式系统设计—传统的开发过程
直接简单，有缺陷
  依赖于开发者的经验
  硬软件设计过程独立，彼此缺少交互
  性能对软硬件分别优化，难以整体提高系统性能

## Slide 24: 嵌入式系统设计—软硬件协同设计
软硬件设计作为一个整体考虑
从系统需求出发，综合分析系统软硬件功能及现有资源
软硬件功能划分，确定系统架构，实现软硬件协同验证，使得系统运行在最优工作状态。

## Slide 25: 嵌入式系统设计—软硬件协同设计
系统描述是设计者借助 EDA工具及一种或多种语言
  systemVerilog
系统设计分为软硬件功能划分和系统映射两个阶段
综合实现是软件、硬件系统的具体实现过程
经过仿真验证后，按照系统设计的要求开发

## Slide 26: 嵌入式系统软件调试环境
采用“宿主机/目标板”模式
  宿主机（ PC）上良好的开发和调试程序
  交叉编译环境生成目标代码和执行文件
  程序下载固化到目标机上

## Slide 27: 例子: GPS 移动地图的设计
移动地图从GPS获得当前的位置，绘制地图.
lat: 40 13 lon: 32 19
I-78
Scotch Road

## Slide 28: GPS 移动地图的需求
功能: 针对高速上的用户，显示道路和其它地标.
用户界面: 400 x 600 屏幕. 三个控制按钮.
性能: 地图平滑移动，显示在1秒中出现，核查位置在15秒内出现.
成本: 400元 零售价.
物理尺寸/重量: 适合手掌.
功耗: 四节AA电池供电8小时.

## Slide 29: GPS 移动地图需求表：
名称 | GPS移动地图
目标 | 驾驶使用的用户级地图
输入 | 一个电源按钮，2个控制按钮
输出 | 背光400*600像素的LCD（液晶）显示屏
功能 | 使用5个接收器的GPS系统；三个用户可选的分辨率；总是显示当前的经纬度
性能 | 在位置变动后的0.25s内更新屏幕
制造成本 | 200元
功率 | 100mW
物理尺寸和重量 | 不超过2英寸 6英寸，12盎司（1英寸=0.0254米；1盎司=28.3495克）

## Slide 30: 系统描述
对系统更精确的描述
  不应隐含具体的功能
  为结构设计过程提供输入
包括功能和非功能元素
可用执行或数学的形式来描述

## Slide 31: GPS 系统描述
包括:
  从GPS中接收到的数据;
  地图数据;
  用户界面;
  满足用户需求的必须操作;
  保持系统运行所需的后备动作.

## Slide 32: 系统设计
主要的组件满足规格说明
软硬件划分
  硬件组件
    CPUs, 外设等
  软件组件
    主要的程序和它们的操作
必须考虑功能和非功能性的需求

## Slide 33: GPS 移动地图块图
GPS
接收器
搜索
引擎
绘图仪
用户界面
数据库
显示器

## Slide 34: GPS 移动地图的硬件结构
GPS
接收器
CPU
I/O面板
显示器
帧缓
冲器
存储器

## Slide 35: GPS 移动地图的软件结构
位置
数据库
搜索
绘图仪
计时器
用户
界面
像素

## Slide 36: 软硬件综合实现
在开始写代码之前要构造系统
  有些组件是已经构造好的
  有些可以对已经存在的设计进行修改
  其它的需要从头设计

## Slide 37: 系统仿真验证
得到可运行的系统
仿真验证
  发现bugs——非常困难
    调试工具少
    有些不正确的工作很难修复

## Slide 38: 嵌入式系统发展
嵌入式系统的发展伴随着计算机技术的发展

## Slide 39: 早期的历史
40年代末: MIT设计的 Whirlwind是第一台支持实时操作的计算机.
  设想作为一种控制飞机模拟器的装置.
  体积庞大
  从构件到系统的完整设计上是适应实时嵌入式计算的需求

## Slide 40: 早期的历史
第一个微处理器在70年代末的Intel 4004.
  用于计算器中
1972年HP-35 计算器，多块芯片实现CPU

## Slide 41: 早期的历史（续）.
汽车基于微处理器的引擎控制系统的设计开始于70年代.
  控制燃料/气体混合、活塞花点火时间等.
  多模式操作：叫醒模式、导航模式、爬坡模式等.
  提供低排放、高效燃油.

## Slide 42: 嵌入式系统的发展（续）
物联网和人工智能是嵌入式系统应用的重要领域

## Slide 43: 微处理器的变化
微控制器：包括 I/O设备, 板上存储.
微处理器：由计算机的CPU发展而来
数字信号处理(DSP): 微处理器在数字信号处理能力上的优化.
典型的嵌入式字的大小: 4-bit, 8-bit, 16-bit, 32-bit, 64-bit.
语言：汇编语言到C语言等高级语言

## Slide 44: 小结
嵌入式系统是具有特定（或专用）功能的计算机系统
嵌入式系统是由软硬件组成，具有丰富的外设
嵌入式系统开发采用软硬件协同设计方法
今年来，嵌入式系统的复杂程度和性能呈爆炸式增长

## Slide 45: 作业
P11 1,2,3,6