## Slide 1: 第五章 嵌入式输入/输出设备接口

## Slide 2: 大纲
I/O接口
数据传输
GPIO
通信接口
人机交互
ADC/DAC

## Slide 3: 5.1 I/O接口-硬件结构
接口结构：连接外设与CPU的中间接口电路
满足外设具备多样性、复杂性、异构性的要求
中间接口电路即输入/输出接口电路，简称I/O接口
I/O接口在嵌入式系统中具有重要的位置

## Slide 4: I/O接口组成
I/O接口组成
  数据缓存
  信号电平转换
  数据格式转换
  外设选择
  中断管理
  CPU命令接收和执行
I/0接口的三个基本功能模块：数据缓存、逻辑控制和外设连接

## Slide 5: 寄存器
数据缓存功能模块：负责I/O交互过程的控制、记录和数据的存储
  数据寄存器：存放交互过程中需传输的数据
  控制寄存器：存放外设、I/O接口的控制命令
  状态寄存器：记录外设、I/O接口的状态信息
CPU
Status reg
Data reg
mechanism
Control reg

## Slide 6: 控制与外设
逻辑控制功能模块
  接收CPU传输过来的地址，根据地址进行外设选择
外设连接功能模块
  I/O接口与外设的交互接口

## Slide 7: I/O设备的分类
计算机所管理的I/O设备按输入输出对象的不同可以分为以下3类：
  用户可读写设备，用于用户与计算机通信。如：显示器、键盘、鼠标、打印机等
  机器可读写设备，用于电子装置与计算机通信。如：硬盘、U盘、控制器
  通信设备，用于与远程设备通信。如：Modem、ISDN终端
Notes: ISDN即是综合业务数字网，是Integrated Service Digital Network 的简称。因ISDN能在一根普通电话线上提供语音、数据、图像等综合业务，故俗称“一线通”。
7

## Slide 8: 5.2 数据传输
I/O接口的数据传输
  程序查询方式，也称忙等I/O
    CPU负责查询外设的状态寄存器，判断外设的数据是否就绪。若就绪，直接传输数据；否则，CPU等待数据就绪或继续查询其他外设
  中断方式
    当外设数据就绪时，外设向CPU发出中断服务请求信号，CPU响应外设的中断服务请求，并处理中断请求
  直接访存方式，DMA
    数据传输无需CPU的参与，在外设与内存之间建立直接的数据传输通道

## Slide 9: I/O编程
两种方法支持I/O编程
  特殊的I/O指令
    Intel x86 提供 in, out 指令
  内存映射I/O
    大多数CPUs 应用内存映射I/O
  支持I/O 指令的CPU并不排除内存映射I/O

## Slide 10: I/O指令
为每个寄存器分配一个I/O端口，所有I/O端口形成一个I/O端口空间。
该空间与内存不是一个地址空间
该空间受到保护，普通程序不能访问
通过特殊的I/O 指令访问
  IN REG，PORT
  OUT PORT，REG

## Slide 11: 内存映射I/O
为每一个I/O设备的寄存器提供地址，与内存是一个地址空间
程序使用普通的CPU读写指令来与设备通信
为设备定义地址:
DEV1 EQU 0x1000
Read/write 编码:
  LDR r1,=#DEV1
  LDR r0,[r1] ；read
  MOV r0,#8
  STR r0,[r1] ；write

## Slide 12: 内存映射I/O——高级语言
读操作
  int readIOReg(char *loc) {
  return *loc; }
写操作
void writeIOReg (char *loc, char newval) {
  (*loc) = newval; }
readIOReg 和 writeIOReg函数

## Slide 13: 程序查询方式,忙等I/O方式
轮询（polling）:通过CPU反复读I/O设备状态寄存器来询问设备是否空闲
  设备比CPU慢，需要多个周期完成一项工作
  必须等待前一个操作完成后再进行下一个操作
  比如CPU向设备写数据，即输出
    通过读设备状态寄存器来询问设备是否空闲
    若空闲，则写数据到数据寄存器
    若忙，则等待。

## Slide 14: 忙等I/O方式-输出设备编程
将一个字符串写到输出设备
#define OUT_CHAR 0x1000 /* data register*/
#define OUT_STATUS 0x1001 /* status register*/
Char *mystring=“Hello,world.”;
Char *current_char;
current_char = mystring;
while (*current_char != ‘\0’) {
writeIOReg(OUT_CHAR,*current_char);
writeIOReg(OUT_STATUS,1);
while (readIOReg(OUT_STATUS) != 0);
current_char++;
}

## Slide 15: 忙等I/O方式-输入/输出同步方式编程
CPU
Input device
Output device
Status reg
Data reg
mechanism
Control reg
Status reg
Data reg
mechanism
Control reg

## Slide 16: 忙等I/O方式-输入/输出同步方式编程（续）
#define in_CHAR 0x1000
/* input data register */
#define in_STATUS 0x1001
/* input status register */
#define OUT_CHAR 0x1100
/* output data register */
#define OUT_STATUS 0x1101
/* output status register */

## Slide 17: 忙等I/O方式-输入/输出同步方式编程（续）
输入设备：
  当有新字符能够被CPU读取， in_STATUS=1
  当字符被CPU读取或无字符可读，in_STATUS==0
输出设备：
  当CPU写入字符，有新字符能够被写入到输出设备
  out_STATUS=1
  当字符被输出设备读取或设备无字符可读
  in_STATUS==0

## Slide 18: 忙等I/O方式-输入/输出同步方式编程（续）
while (TRUE) {
/* read */
while (readIOReg(IN_STATUS) == 0);
achar = (char) readIOReg(IN_DATA);
writeIOReg(IN_STATUS,0);
/* write */
writeIOReg(OUT_DATA,achar);
writeIOReg(OUT_STATUS,1);
while (readIOReg(OUT_STATUS) != 0);
}

## Slide 19: I/O中断
忙等I/O效率非常低
  I/O设备的速度远远小于CPU的速度
  除了测试，CPU不能做其它任何事情
CPU的很多操作是可以与I/O并行执行
  计算操作
  控制其它I/O设备
中断机制：
  可以改变CPU的控制流顺序
  强制CPU执行一段特定代码——中断处理子例程（设备驱动程序）

## Slide 20: I/O中断
  由I/O设备逻辑决定什么时候中断，发中断请求
CPU响应中断——可能无法立即响应
    一旦响应，将程序计数器（PC）指向中断处理子例程
前台程序：无中断情况下CPU运行的程序
后台程序：中断处理子程序

## Slide 21: 中断机制
CPU
PC
intr request
intr ack
data/address
LR
CPU 和设备通过CPU总线连接
CPU 和设备通过握手协议进行通信
  设备发出中断请求
  CPU准备处理I/O设备请求时，CPU发出中断响应
Status reg
Data reg
mechanism
Control reg

## Slide 22: 中断行为
基于调用中断服务子例程的形式
  (保护现场)中断强制下一条指令调用中断服务子例程
  执行中断子例程
  （恢复现场）返回前台程序

## Slide 23: 例：应用基本中断将字符从输入设备复制到输出设备
CPU
Status
Control
reg
data
reg
output device
Status
Control
reg
data
reg
input device
Input
Output

## Slide 24: 例：应用基本中断将字符从输入设备复制到输出设备
中断子例程（输入/输出会引发中断）
void input_handler() /*输入中断子例程*/
{achar = readIOReg(IN_DATA);
gotchar = TRUE;
writeIOReg(IN_STATUS,0);}
/*当字符输出完成时会发出中断信号*/
void output_handler() /*输出中断子例程*/
{ }

## Slide 25: 例：应用基本中断将字符从输入设备复制到输出设备（续）
main() {
while (TRUE) {
if (gotchar) {
writeIOReg(OUT_DATA,achar);
writeIOReg(OUT_STATUS,1);
gotchar = FALSE;
}
}
}
特点：读一个字符，然后写一个字符；

## Slide 26: 例：具有缓冲区的中断I/O
为了使读和写完全独立，使用缓冲区机制
允许输入输出设备以不同的速率运行
前台的工作完全独立于输入输出设备
通过输入中断、输出中断完成与I/O的通信

## Slide 27: 例：具有缓冲区的中断I/O
head
tail
head
tail
a
head
tail

## Slide 28: 缓冲区的设计
#define BUF_SIZE 8
char io_buf[BUF_SIZE];
int buf_head=0,buf_tail=0;
int error=0;
void empty_buffer();
void full_buffer();
int nchars();
void add_char(char achar);
char remove_char();

## Slide 29: 基于缓冲区的输入中断子例程
void input_handler() {
char achar;
if (full_buffer()) error = 1;
else { achar = readIOReg(IN_DATA); add_char(achar); }
writeIOReg(IN_STATUS,0);
if (nchars() == 1)
{writeIOReg(OUT_DATA,remove_char());
writeIOReg(OUT_STATUS,1); }
}

## Slide 30: 基于缓冲区的输出中断子例程
void output_handler() {
if (!empty_buffer()){
writeIOReg(OUT_DATA, remove_char());
writeIOReg(OUT_STATUS,1);
}
}
若io_buf有字符，则输出可以自行引发一个输出中断；
若无，需要外部在新字符到达时启动输出处理子程序。
  输入处理子程序启动此种情况

## Slide 31: 调试中断代码
若忘记改变(或恢复)寄存器的内容
  前台程序会展示一些非常奇怪的错误
  错误很难重现---它依赖与中断
  例子：（handler（）中一个错误应发j的改变）
  for(i=0;i<M;i++){
y[i]=b[i];
for(j=0;j<N;j++)
y[i]=y[i]+A[i,j]*x[j];
}

## Slide 32: 如何发现中断
在开始执行每条指令之前检查中断请求信号是否有中断请求
一旦出现中断，PC将指向中断服务子例程
注意：要保护和恢复现场

## Slide 33: 中断优先级和中断向量
两种机制允许中断处理更多的设备
  优先级（Priorities）：确定哪种中断首先获得CPU
  向量（Vectors）： 允许中断设备灵活定义其中断服务子例程
大多数CPU这两种方式都支持

## Slide 34: 具有优先级的中断 ---序号小的优先级高
CPU
device 1
device 2
device n
L1 L2 .. Ln
中断响应
中断请求

## Slide 35: 使用轮询让几个设备共享一个中断

## Slide 36
例: 优先级 I/O（A的优先级最高，C的优先级最低）
:interrupts
:foreground
:A
:B
:C
B
A,B
C
A
时间

## Slide 37: 中断的优先级
Masking(屏蔽): 发生中断的优先级比正在中断的优先级低，CPU将不响应该优先级低的中断。
Nonmaskable interrupt (NMI,不可屏蔽中断): 最高优先级，永不屏蔽
  电源故障
ARM Cortex-M4:

## Slide 38: 中断向量
不同的设备有不同的中断服务子例程
中断向量表
  设备存贮其向量号
  向量号与ISR之间没有固定的关系

## Slide 39: 例：Cortex-M4中断向量表

## Slide 40: 一般的中断机制
intr?
N
Y
N
ignore
Y
ack
vector?
Y
N
timeout?
Y
bus error
call table[vector]
intr priority > current priority?
继续前台执行
N

## Slide 41: 中断开销
中断服务子例程执行的时间
中断机制的开销
寄存器存储/恢复
流水相关补偿
Cache相关补偿

## Slide 42: I/O接口传输对比

## Slide 43: 5.3 GPIO
实现外设与CPU的连接
  GPIO，General Purpose Input/Output，通用输入/输出接口
  I/O接口的功能一般固定，GPIO可通过寄存器配置和编程实现功能复用
  GPIO端口对应微处理器的一组引脚，GPIO的功能通过一组寄存器来配置

## Slide 44: GPIO端口内部结构图

## Slide 45: 例：Cortex-M4的GPIO
端口寄存器功能表

## Slide 46: GPIO功能特点
输出状态：推挽、开漏，上拉/下拉
输入状态：浮动、上拉/下拉、模拟
数据从输出数据寄存器（GPIOx_ODR）或外设（复用功能输出）输出
输入数据到输入数据寄存器（GPIOx_IDR）或外设（复用功能输入）
I/O端口速度可配置
位设置和位复位寄存器（GPIOx_BSRR），可按位写入GPIOx_ODR寄存器

## Slide 47: GPIO功能特点(续）
可通过配置锁定寄存器（GPIOx_LCKR）锁定I/O配置
可实现ADC和DAC模拟信号输入输出
复用功能输入/输出选择寄存器（每个I/O端口最多支持16个AFS复用功能）
可实现每两个时钟周期快速改变切换
高度灵活的引脚复用功能，允许I/O引脚使用GPIO或几种外设功能之一

## Slide 48: 5.4 通信接口
用于实现外设与处理器之间的交互
  UART、SPI和I2C等
  与 GPIO 的区别主要体现在通信时序、速度等方面
通信接口的分类
  并行/串行通信
    并行通信：外设和微处理器之间存在多根数据传输线，数据的多个比特位可同时传输，例如IEEE1284，主要用于点阵式打印机和绘图仪
    串行通信：外设和微处理器之间仅存在一根数据传输线，数据必须按照顺序一位位传输，例如USB

## Slide 49: 通信接口的分类
同步/异步通信
  同步通信：外设和微处理器之间有同步时钟，两者之间的数据传输受同步时钟的控制
    采用阻塞模式，发送方发出数据后需接收到接收方响应后才发送下一个数据
    例如IEEE1588标准，SPI，I2C
  异步通信：外设和微处理器之间没有同步时钟，借助缓存进行数据传输
    异步通信过程中，通信双方必须约定通信协议和传输速率
    采用非阻塞模式，即发送方发出数据后，无需等待接收方响应便可直接发送下一个数据
    例如UART

## Slide 50: 通信接口的分类
单工/半双工/全双工通信（按照传输方向）
  单工制式：数据只能从发送方往接收方传输
  半双工制式：数据能在发送接收方之间双向传输，但在任何时刻数据只能一个方向传输，例如I2C
  全双工制式：接收和发送数据占用不同的线路，数据可同时在两个方向传输，例如UART

## Slide 51: UART、SPI和I2C特征比较

## Slide 52: 串行通信
使用方便、成本低廉、编程简单
各微处理器提供的常见串行通信接口：如UART
STM32系列微处理器提供：UART和USART
工业控制的RS-232口一般只使用RXD、TXD、GND三条线

## Slide 53: 串行通信过程

## Slide 54: USART特点
支持全双工、异步通信
采用分数波特率发生器，可编程配置，最高可支持10.5Mb/s波特率
可编程配置的数据字长度（8 位或 9 位）
可编程配置的停止位（1 位或 2 位）
USART 实现同步数据通信时，发送端提供时钟
支持配置奇偶校验：发送奇偶校验位，接收数据奇偶校验
支持 4 种错误检测：溢出错误、噪声错误、帧错误和校验错误
……
Notes: 噪声错误：例如采样值为111和000时有效，其余都是噪声干扰，产生噪声错误

## Slide 55: USART功能
USART通信接口通过3个引脚与外设之间进行通信
  RX：接收数据输入
  TX：发送数据输出
  SW_RX：在单线和智能卡模式下，接收数据
USART与外设通信至少需要RX和TX两个引脚
USART的部分引脚仅用于同步模式，如SCLK，IrDA模式、硬件流量控制模式

## Slide 56: USART结构

## Slide 57: 分数波特率的计算方法
波特率寄存器(USART_BRR)
复位值: 0x0000 0000
位 31:16 保留
位 15:4 DIV_Mantissa[11:0]：USARTDIV 的整数部分
位 3:0 DIV_Fraction[3:0]：USARTDIV 的小数部分
  当 OVER8=0 时，小数部分编码为 4 位
  当 OVER8=1 时，小数部分编码为 3 位，此时 DIV_fraction[3] 位保持清零状态。

## Slide 58: 波特率计算方法
fCK是给外设的时钟
设置波特率位115200，fck = 36MHz，OVER=0，则USARTDIV = 19.5
整数部分为19 << 4 = 304=0x130
小数部分为0.5*16 = 0x8
USART_BRR寄存器的值位0x130+0x8=0x138

## Slide 59: USART的数据发送过程
（1）写USART_CR1寄存器的UE位为1来使能USART
（2）写USART_CR1寄存器M位来定义数据帧长度为8位或9位
（3）写USART_CR2寄存器的STOP来配置停止位
（4）如果采用多缓冲区通信的话，写USART_CR3寄存器的DMAT位来使能DMA传输，此时需按多缓冲区通信中的描述配置DMA寄存器
（5）写USART_BRR寄存器来配置波特率

## Slide 60: USART的数据发送过程(续）
（6）初次传输时需设置USART_CR1寄存器中的TE位来发送一个空闲帧
（7）把需传输的数据写到USART_DR寄存器（该操作同时会清除 USART_SR 寄存器的 TXE 位），可在单缓冲区通信时将重复进行此动作来进行数据传输
（8）在写入最后一个数据到USART_DR寄存器后，等待USART_SR寄存器的TC信号变为1，此时表明最后一个数据帧传输结束
在单字节通信时，若TXEIE 位置 1 时该标志位会生成中断。

## Slide 61: USART数据发送过程时序图

## Slide 62: USART数据接收过程
（1）写USART_CR1寄存器的UE位为1来使能USART
（2）写USART_CR1寄存器的M位来定义数据帧长度为8位或9位
（3）写USART_CR2寄存器来的STOP配置停止位
（4）如果采用多缓冲区通信的话，写USART_CR3寄存器的DMAT位来使能DMA传输，此时需按多缓冲区通信中的描述配置DMA寄存器
（5）写USART_BRR寄存器来配置波特率
（6）写USART_CR1寄存器中的RE位使能数据接收。当接收到一个数据帧时，USART_SR寄存器中的RXNE位被设置，此时表明移位寄存器中的数据传输到了RDR，数据帧可以被读取
如果 RXNEIE 位置 1，则会生成中断

## Slide 63: SPI
串行外设接口（Serial Peripheral Interface，SPI）
同步串行通信接口，用于微处理器与外设之间的串行通信
高速、全双工、同步，4个引脚
（1）MISO引脚：主设备数据输入，从设备数据输出
（2）MOSI引脚：主设备数据输出，从设备数据输入
（3）SCLK引脚：时钟信号，主设备产生
（4）CS引脚：从设备片选信号，主设备控制
SPI是一种不对等的通信接口，通信的发起、结束均由主机控制，SPI通信双方时钟产生和片选控制的一方即为主机

## Slide 64: SPI接口的硬件连线图
一个SPI总线可连接多个主机和多个从机，但是在同一个时刻只允许由一个主机来操作总线
在每次传输的过程中，主机向从机发送一个字节的数据，从机也向主机发送一个字节的数据

## Slide 65: SPI工作方式
SPI接口根据外设通信的需求，对串行同步时钟的极性（CPOL）和相位（CPHA）进行配置
  定义了在时钟脉冲的哪条边沿转换输出信号，哪条边沿采样输入信号
  CPOL对SPI接口的通信影响不大
    CPOL=0，串行同步时钟的空闲状态为低电平
    CPOL=1，串行同步时钟的空闲状态为高电平
  CPHA决定了SPI接口上数据的采样位置
    CPHA=0，在串行同步时钟的第一个跳变沿数据将被采样
    CPHA=1，在串行同步时钟的第二个跳变沿数据才被采样

## Slide 66: SPI工作方式(续）
Mode0：CPOL=0，CPHA=0：当空闲态时，SCLK处于低电平，数据采样是在第1个边沿，也就是SCLK由低电平到高电平的跳变，所以数据采样是在上升沿（准备数据），（发送数据）数据发送是在下降沿。
Mode1：CPOL=0，CPHA=1：当空闲态时，SCLK处于低电平，数据发送是在第2个边沿，也就是SCLK由高电平到低电平的跳变，所以数据采样是在下降沿，数据发送是在上升沿。
Mode2：CPOL=1，CPHA=0：当空闲态时，SCLK处于高电平，数据采集是在第1个边沿，也就是SCK由高电平到低电平的跳变，所以数据采集是在下降沿，数据发送是在上升沿。
Mode3：CPOL=1，CPHA=1：当空闲态时，SCLK处于高电平，数据发送是在第2个边沿，也就是SCLK由低电平到高电平的跳变，所以数据采集是在上升沿，数据发送是在下降沿。

## Slide 67: SPI工作方式
  SPI接口可根据外设通信的需求，对串行同步时钟的极性（CPOL）和相位（CPHA）进行配置
  CPOL对SPI接口的通信影响不大
    CPOL=0，串行同步时钟的空闲状态为低电平
    CPOL=1，串行同步时钟的空闲状态为高电平
  CPHA决定了SPI接口上数据的采样位置
    CPHA=0，在串行同步时钟的第一个跳变沿数据将被采样
    CPHA=1，在串行同步时钟的第二个跳变沿数据才被采样

## Slide 68: SPI内部结构

## Slide 69: SPI寄存器
SPI寄存器：SPI_CR1寄存器设置SPI的工作模式
SPE：SPI 使能 (SPI enable)
  0：关闭外设
  1：使能外设
MSTR：主模式选择 (Master selection)
  0：从配置
  1：主配置
DEF位来定义数据帧格式
  0：8位数据帧
  1: 16位数据帧

## Slide 70: SPI工作模式--主机模式和从机模式
在主机模式下
● 主机使用一个IO引脚选择从机
●时钟（SCK）信号由主机产生
●传输的起始由主机发送数据来启动
● 通过MOSI引脚发送数据
● 通过MISO引脚接收数据
在从机模式下
● 数据传输在SSEL被主机拉低后开始
● 接收主机输出的时钟信号
● 通过MOSI引脚接收数据
● 通过MISO引脚发送数据

## Slide 71: SPI的从模式配置
配置SPI为从模式的过程（SCK引脚用于接收主机的串行时钟）
（1）设置DEF位来定义数据帧格式（8位或16位）
（2）设置CPOL位和CPHA位来定义数据传输和串行时钟之间的相位关系，保持主机和从机CPOL位和CPHA位的一致
（3）保持主机和从机帧格式的一致
（4）在通信的过程中，必须保证CS片选信号处于低电平
（5）清除MSTR位，设置SPE位使相应引脚处于SPI工作模式

## Slide 72: SPI的从模式传输-数据发送过程
数据字被并行写入发送缓冲区
当从设备收到时钟信号并且在MISO引脚上出现第一个数据位时，发送过程开始
剩下的数据位被写入移位寄存器；当发送缓冲区中的数据字写入移位寄存器时，SPI_SP寄存器的TXE位被置位
如果设置了SPI_CR2寄存器中的TXEIE位，将触发中断

## Slide 73: SPI的从模式传输-数据接收过程
当数据接收完成时，移位寄存器中的数据传输到接收缓冲区中
  在最后一个采样时钟边沿后，RXNE位被置位，移位寄存器中的数据字被拷贝到接收缓冲区。
  当读SPI_DR寄存器时，SPI设备返回接收缓冲区接收到的数据字
  如果设置了SPI_CR2寄存器中的RXNEIE位，将触发中断

## Slide 74: SPI的主模式配置
配置SPI为主模式的过程（SCK引脚用于产生时钟信号）
（1）通过SPI_CR1寄存器的BR[2:0]位定义串行时钟波特率
（2）设置CPOL位和CPHA位来定义数据传输和串行时钟之间的相位关系
（3）设置DEF位来定义数据帧格式（8位或16位）
（4）设置SPI_CR1寄存器的LSBFIRST位来定义帧格式
（5）在通信的过程中，必须保证CS片选信号处于高电平
Notes: LSBFIRST定义先高位传输还是低位传输

## Slide 75: SPI的主模式传输-数据发送过程
  当写入数据到发送缓冲区时，发送过程开始
  当发送第一个数据位时，数据被并行写入移位寄存器，然后串行地移出到MOSI引脚。当数据字从发送缓冲区写入移位寄存器时，SPI_SP寄存器的TXE位被置位
  数据字的高位在前还是低位在前传输，取决于SPI_SP寄存器的LSBFIRST位的配置；
  如果设置了SPI_CR2寄存器中的TXEIE位，将触发中断
  一旦数据传输开始，如果下一个将要发送的数据字被写入了发送缓冲区，就可以维持持续的数据字传输。在写发送缓冲区之前，需确认TXE标志位是否被置位

## Slide 76: SPI的主模式传输-数据接收过程
  当数据传输完成时，移位寄存器中的数据字被拷贝到接收缓冲区，并且RXNE标志位被置位
    在最后采样时钟边沿，RXNE位被置位，移位寄存器接收到的数据字被写入缓冲区。
    读SPI_DR寄存器时，SPI设备返回接收缓冲区接收到的数据字，RXNE位被清除
    如果设置了SPI_CR2寄存器中的RXNEIE位，将触发中断

## Slide 77: I2C
串行通信总线：内部集成电路总线，Inter-Integrated Circuit, I2C
通过2根连线SDA和SCL实现双向数据传输，同步、半双工
传输速度0～100Kbps，高速模式达0～400Kbps
简单灵活可扩展，总线中的所有设备仅有唯一地址，通过软件寻址
I2C总线系统的典型架构
总线上可同时连接多个能控制总线的设备
只能有一个控制设备获得总线控制权而成为主机
总线能同步所有控制设备所产生的时钟信号

## Slide 78: I2C数据传输
I2C总线上每传输一个数据位必须有一个时钟脉冲，每次发送到SDA线上的数据都是一个字节，从字节的高位开始传输
SDA线上的数据必须在时钟线SCL的高电平期间保持稳定，时钟信号为低电平时才能发生改变
I2C总线上的4种信号
  起始信号：SCL为高电平，SDA由高电平向低电平跳变，开始数据传输
  停止信号：SCL为高电平，SDA由低电平向高电平跳变，终止数据传输
  应答信号：接收器向发送器发出特定的低电平脉冲信号，表示已经接收到数据
  非应答信号：主机向从机发送一个高电平有效脉冲信号，表示接收完最后一个数据字节，使从机释放数据线

## Slide 79: I2C总线的数据传输过程

## Slide 80: 同步
各个能产生时钟的器件连接到 SCL 上，各自有独立的时钟，时钟频率、周期、相位和占空比
通过所有器件时钟的“线与”产生同步时钟
  SCL 时钟低电平宽度由低电平持续时间最长的器件决定
  高电平宽度由高电平持续时间最短的器件决定

## Slide 81: 仲裁
仲裁：
  “线与”机制。多主机时，总线具有“线与”的逻辑功能，即只要有一个节点发送低电平时，总线上就表现为低电平。
  SDA回读机制。总线被启动后，多个主机在每发送一个数据位时都要对自己的输出电平进行检测，只要检测的电平与自己发出的电平一致，就会继续占用总线。
  低电平优先机制。由于线与的存在，当多主机发送时，谁先发送低电平谁就会掌握对总线的控制权。

## Slide 82: 传输协议
主机产生起始信号之后，将发送第一个寻址字节
  高 7 位为从机地址
  最低位（R/W）决定了数据传输的方向
    1 表示主机读取从机数据
    0 表示主机向从机发送数据
当主机发送完寻址字节之后，总线上设备将寻址字节的高 7 位与自己的地址进行比较。若相同，则向主机发送应答信号
主机和从机通过寻址建立联系之后，两者之间的数据传输正式开始

## Slide 83: 主机发送数据到从机的通信过程

## Slide 84: 主机读取从机数据的通信过程

## Slide 85: 主机分别向从机发送和读取数据的复合通信过程

## Slide 86: 5.5 人机交互-LCD
LCD的基本原理
  LCD将液晶置于两个导电玻璃之间，通过两个电极间电场的驱动引起液晶分子有规则地旋转形成扭曲角，发生扭曲向列效应，从而控制投射光的强度
  完全投射即白色，完全阻挡即黑色，不同投射程度呈现不同的灰阶
LCD分类：
  扭曲向列型液晶TN-LCD
  超扭曲向列型液晶STN-LCD
  薄膜晶体管液晶TFT-LCD
液晶显示器LCD： Liquid Crystal Display，是一种被动的显示器材，本身不能发光，需借助于周围环境的光

## Slide 87: LCD显示的控制方法
LCD的两种驱动方式
  扫描驱动的LCD驱动器：将显示缓存中的图像数据通过动态扫描的方式传输到LCD显示屏
  总线驱动的液晶模块LCM：将液晶显示屏、连接件、驱动和控制集成电路、PCB线路板、背光源等装配在一起的显示控制器
TFT-LCD的LCM内置有与液晶像素点对应的显示数据RAM区，若要改变一个像素点的颜色，只需对该点所对应显存进行操作即可

## Slide 88: LCD显示的控制方法
TFT-LCD模块的两种操作
  对控制寄存器的读/写操作
  对显存的读/写操作
两种操作均通过对控制芯片，如ILI9341，的寄存器的操作来完成
  ILI9341采用RGB565 格式存储颜色数据，一个像素是16位
  提供索引寄存器，对该寄存器的写入操作可以指定操作的寄存器索引，完成控制寄存器、显存寄存器的读/写操作

## Slide 89: LCD显示的控制方法
TFT-LCD的使用：当对TFT-LCD显示面板上的某一点（X，Y）进行操作时，需要先通过地址定位到该点所对应的RAM显存地址，然后通过光标的上下左右移动的控制来连续写入或读取显存数据

## Slide 90: 5.6 ADC/DAC
模数转换器ADC： 负责将物理环境中的模拟信号（连续物理量）转换为计算机可处理的数字信号（离散数字量）
数模转换器DAC： 负责将数字信号还原为模拟信号

## Slide 91: ADC接口的内部结构
ADC有取样、保持、量化和编码4个过程
ADC转换分为两个通道组：规则通道组和注入通道组
    规则通道组相当于正常运行的程序
    注入通道组相当于中断
Cortex-M4处理器的ADC结构
  12位逐次逼近模数转换器
  支持19路信号输入：16路外部信号、2路内部信号和VBAT电源信号
  一个规则通道组最多支持16路转换输入
  一个注入通道组最多支持4路转换输入

## Slide 92: ADC接口的内部结构

## Slide 93: Cortex-M4处理器的ADC特点
多种分辨率
中断的产生
单转换模式/连续转换模式
扫描模式的自动切换
间隔采样模式
……

## Slide 94: ADC的引脚描述

## Slide 95: ADC功能
启动与时钟
时序
单次转换模式
连续转换模式
扫描模式
注入通道管理
间断模式
快速转换模式
数据对齐

## Slide 96: 启动与时钟
ADC_CR2寄存器中的ADON位决定ADC接口的供电与掉电
SWSTART或JSWSTART位置1可启动ADC转换
ADC的两种时钟方案
  用于模拟电路的时钟，ADCCLK可供所有ADC连接公用
    RCC控制器位ADC时钟提供一个专用的可编程预分频器
  用于数字接口的时钟，等同于APB2时钟。
    可通过RCC APB2外设时钟使能寄存器分别为每个ADC使能/禁止数字接口时钟

## Slide 97: 时序
ADC在开始精确转换之前需要一段稳定时间tSTAB。ADC开始转换并经过15个时钟周期后
EOC置1，转换结果存放在16位ADC数据寄存器中

## Slide 98: 单次转换模式
ADC仅执行一次转换，完成后ADC停止， 通过设置ADC_CR2寄存器CONT位为0
单次转换模式的启动方式
（1）将ADC_CR2寄存器中的SWSTART位置1（适用于规则通道）
（2）将JSWSTART位置1（适用于注入通道）
（3）外部触发（同时适用于规则/注入通道）
完成所选通道的信号转换之后
  如果规则通道完成转换：转换数据存储在16位ADC_DR寄存器中；EOC转换结束标志位置1；EOCIE位置1时产生中断
  如果注入通道完成转换：转换数据存储在16位ADC_JDR1寄存器中；JEOC转换结束标志位置1；JEOCIE位置1时产生中断

## Slide 99: 连续转换模式
ADC一次转换结束后立即启动下一次的转换
  ADC_CR2寄存器CONT位为1，通过外部触发或ADC_CR2的SWSTART位为1启动
  每次规则通道完成转换，转换数据存储在16位ADC_DR寄存器中
  EOC转换结束标志位置1
  EOCIE位置1时产生中断
注入通道一般不能采用连续转换模式，唯一的例外情况是注入通道配置为在规则通道之后自动转换时

## Slide 100: 扫描模式、注入通道管理
扫描模式：用来扫描一组模拟通道，通过设置ADC_CR1寄存器的SCAN位来选择
  若此位置 1 后，ADC 会扫描 在 ADC_SQRx 寄存器（对于规则通道）或 ADC_JSQR 寄存器（对于注入通道）中选择的所有通道。为组中的每个通道都执行一次转换。
注入通道管理
  触发注入：在规则通道组转换期间出现外部注入触发，注入通道序列会切换为单次扫描模式，注入通道完成转换后，规则通道组的规则转换会从上次中断的规则转换处恢复。
  自动注入：如果设置了JAUTO位，在规则组通道转换完成之后，注入组通道将自动启动转换

## Slide 101: 间断模式
规则组：该模式可用于转换含有 n (n <= 8) 个转换的短序列，通过 ADC_SQR1 寄存器中的 L[3:0] 位定义总序列长度
  例：n = 3，要转换的通道 = 0、1、2、3、6、7、9、10
    第 1 次触发：转换序列 0、1、2
    第 2 次触发：转换序列 3、6、7
    第 3 次触发：转换序列 9、10 并生成 EOC 事件
    第 4 次触发：转换序列 0、1、2
注入组：该模式逐通道转换选择的序列，通过 ADC_JSQR 寄存器中的 JL[1:0] 位定义总序列长度
  n = 1，要转换的通道 = 1、2、3
    第 1 次触发：转换通道 1
    第 2 次触发：转换通道 2
    第 3 次触发：转换通道 3 并生成 JEOC 事件
    第 4 次触发：通道 1

## Slide 102: 快速转换模式
降低ADC分辨率（转换精确度）可以提高转换速度
ADC_CR1寄存器的RES位用于选择数据寄存器中可用的位数
各种分辨率对应的最小转换时间计算方法
  12位：3+12=15 ADCCLK周期
  10位：3+10=13 ADCCLK周期
  8 位：3+8=11 ADCCLK周期
  6 位：3+6=9 ADCCLK周期

## Slide 103: 数据对齐
ADC_CR2寄存器中的ALIGN位用于选择转换得到数据的存储对齐方式，数据可以左对齐或右对齐
  转换结果数据的右对齐存储，SEXT 位表示扩展的符号值

## Slide 104: 数据对齐
转换结果数据的左对齐存储

## Slide 105: DAC转换
DAC是12位输入、连续电压输出的数模转换器
DAC可以按8位或12位模式配置
  在12位模式下，数据可采用左对齐或右对齐方式存储
DAC有两个输出通道，每个通道各有一个转换器
  在DAC双通道模式下，每个通道可以单独进行转换
DAC通过输入参考电压引脚VREF+提高分辨率
可生成噪声波形、三角波形
Notes: 三角波：正向上升与负向衰减的时间相同

## Slide 106: DAC接口的内部结构

## Slide 107: DAC的引脚描述

## Slide 108: DAC功能
DAC通道使能
DAC输出缓存使能
DAC输出电压
DAC数据格式
DAC转换

## Slide 109: DAC通道使能
将DAC_CR寄存器的ENx位置1即可打开DAC通道x的供电，通道x即被使能
  注意：ENx位置位只使能DAC通道x的模拟部分，即便该位被置0，DAC通道x的数字部分仍然继续工作
DAC输出缓存使能
  DAC接口中集成了2个输出缓存，可以用来减少输出阻抗

## Slide 110: DAC输出电压
数字输入经过DAC被线性转换为模拟电压输出，其范围0VREF+
任一DAC通道引脚上的输出电压均满足关系式
  DAC输出=VREF×（DOR/4095）
  DOR：通道数据寄存器

## Slide 111: DAC数据格式
根据不同配置，数据以不同的方式写入指定的寄存器
  对于DAC单通道，存在三种可能的写入方式
  对于DAC双通道，存在三种可能的写入方式

## Slide 112: DAC转换
DAC_DORx数据寄存器无法直接写入数据，任何输出到DAC通道x的数据都必须先写入DAC_DHRx寄存器才能传到通道x
  如果未选中硬件触发，存入寄存器DAC_DHRx中的数据会在一个APB1时钟周期后自动传输至寄存器DAC_DORx
  如果选中硬件触发，数据传输在触发发生之后3个APB1时钟周期后完成

## Slide 113: DAC转换
当数据从DAC_DHRx寄存器写入DAC_DORx寄存器，在经过时延tSETTLING之后，DAC的输出即有效，该时延的长短依赖于电源电压和模拟输出负载的大小
DAC触发关闭时的转换时序图

## Slide 114: 总结
I/O接口的结构、编程方法
GPIO
通信接口
人机交互
ADC/DAC转换

## Slide 115: 作业
P147 1,2,9,10,15,19
补充：
1. I/0接口有哪三个基本功能模块？在数据缓存功能模块中，有哪几类寄存器？
2. 数据传输有哪几类传输方式？
3. 请举例说明I/O编程的方式。
4. 为什么大多数计算机使用内存映射I/O？
5. 使用readIOReg 和 writeIOReg函数，编写一段ARM C语言代码来测试存储单元ds1处的寄存器，仅当寄存器不为零时继续执行。
7. 使用readIOReg 和 writeIOReg函数编写一段ARM C语言代码，当设备寄存器ds1的最低位变为1时，读取寄存器dd1的值。
8. 为什么大多数程序使用中断I/O而不使用忙等I/O？
9. 请完成缓冲区5个函数的定义。
  1）void empty_buffer();
  2）void full_buffer();
  3）int nchars();
  4）void add_char(char achar);
  5）char remove_char();