## Slide 1
智能终端操作系统-OpenHarmony
华东师范大学软件工程学院
嵌入式软件与智能系统系
第3章：以小见大——点亮LED

## Slide 2
• 点亮LED灯实验
• 通过GPIO点亮LED外设
• 如何在开发板上安装HAP应用
• 通过JS应用控制LED灯
• 相关配置和代码讲解
• hello_world hap应用程序编写
• 开发板Wi-Fi功能使用指导
目录

## Slide 3
目录 - 点亮LED灯实验
• 添加LED灯驱动文件
• 编写LED灯驱动代码
• 添加点亮LED灯业务文件
• 编写点亮LED灯业务代码
• 运行测试LED
• 代码文件说明
• 扩展：实现LED闪烁
• 总结

## Slide 4
任务介绍
在完成了简单的hello world入门后，接下来将进一步深入开发板内部，探索其中的奥秘。
在本章的学习中将演示若干控制LED灯的案例，从控制小熊派的板载LED开始，并进一步延申至外接LED灯的控制，以及JS控制LED的方式。希望通过本教程的学习，开发者能掌握如何开发一个设备驱动，以及如何在应用层调用驱动。
接下来，将从简单的板载LED灯的控制开始，期望实现点亮、熄灭、翻转的功能，并尝试实现LED的闪烁控制。

## Slide 5
任务介绍
点亮LED主要包含以下任务：
LED驱动代码开发
驱动开发主要包含以下工作
    编写驱动代码
    编写驱动编译文件
    编写驱动配置文件
点亮LED业务代码开发
业务代码开发主要包含以下工作
    编写业务代码
    编写业务代码编译文件

## Slide 6
LED灯驱动开发
HDF(Harmony Driver Fundation)
鸿蒙硬件驱动框架
HDF框架以组件化的驱动模型作为核心设计思路，为开发者提供更精细化的驱动管理，让驱动开发和部署更加规范。HDF框架将一类设备驱动放在同一个host里面，开发者也可以将驱动功能分层独立开发和部署，支持一个驱动多个node，HDF驱动模型如右图所示：

## Slide 7
LED灯驱动开发
确定目录结构。
在 device\st\drivers 路径下新建led文件夹，并创建驱动文件led.c和编译构建文件BUILD.gn 。
.
└── device
└── st
└── drivers
└── led
│── led.c
└── BUILD.gn
在 device\st\bearpi_hm_micro\liteos_a\hdf_config 路径下新建led文件夹，并创建驱动配置文件led_config.hcs。
.
└── device
└── st
└── bearpi_hm_micro
└── liteos_a
└── hdf_config
└── led
│── led_config.hcs

## Slide 8
（一）驱动代码led文件夹 ./device/st/drivers
  1、新增驱动代码led文件夹
  在./device/st/drivers路径下新建一个led目录，用于存放驱动源码文件。
  2、新增led.c驱动文件
  在./device/st/drivers/led路径下新建一个led.c文件，该文件为驱动源码文件。
  3、新增 BUILD.gn文件
  在./device/st/drivers/led路径下新建一个BUILD.gn文件，该文件为驱动源码编译脚本。
（二）驱动配置led文件夹 ./device/st/bearpi_hm_micro/liteos_a/hdf_config
  4、新增驱动配置led文件夹
  在./device/st/bearpi_hm_micro/liteos_a/hdf_config路径下新建一个led目录， 用于存放led驱动配置文件。
  5、新增驱动配置文件led_config.hcs
  在./device/st/bearpi_hm_micro/liteos_a/hdf_config /led路径下新建一个led_config.hcs文件，该文件为驱动配置文件。
添加LED驱动文件

## Slide 9
LED驱动实现
驱动实现包含驱动业务代码和驱动入口注册，在led.c文件中添加以下代码：
这里展示主要控制部分，完整代码见下页，来自网站：编写一个点亮LED灯程序 >
（网站里LED_OFF和LED_ON写反了（，但无伤大雅不会影响实验，正确的如下：）
/* 开灯 */
case LED_OFF:
GpioWrite(g_Stm32Mp1ILed.gpioNum, GPIO_VAL_LOW);
status = 1;
break;
/* 关灯 */
case LED_ON:
GpioWrite(g_Stm32Mp1ILed.gpioNum, GPIO_VAL_HIGH);
status = 0;
break;
/* 状态翻转 */
case LED_TOGGLE:
if(status == 0){
GpioWrite(g_Stm32Mp1ILed.gpioNum, GPIO_VAL_LOW);
status = 1;
}
else{
GpioWrite(g_Stm32Mp1ILed.gpioNum, GPIO_VAL_HIGH);
status = 0;
}
break;
主要取决于LED的接法：
共阴极连接，LED_ON 需要GpioWrite GPIO_VAL_HIGH
共阳极接法： LED_ON ... LOW

## Slide 10
LED驱动实现
#include "hdf_device_desc.h"
#include "hdf_log.h"
#include "device_resource_if.h"
#include "osal_io.h"
#include "osal.h"
#include "osal_mem.h"
#include "gpio_if.h"
#define HDF_LOG_TAG led_driver // 打印日志所包含的标签，如果不定义则用默认定义的HDF_TAG标签
#define LED_WRITE_READ 1 // 读写操作码1
enum LedOps {
LED_OFF,
LED_ON,
LED_TOGGLE,
};
struct Stm32Mp1ILed {
uint32_t gpioNum;
};
static struct Stm32Mp1ILed g_Stm32Mp1ILed;
uint8_t status = 0;
// Dispatch是用来处理用户态发下来的消息
int32_t LedDriverDispatch(struct HdfDeviceIoClient *client, int cmdCode, struct HdfSBuf *data, struct HdfSBuf *reply)
{
uint8_t contrl;
HDF_LOGE("Led driver dispatch");
if (client == NULL || client->device == NULL)
{
HDF_LOGE("Led driver device is NULL");
return HDF_ERR_INVALID_OBJECT;
}
switch (cmdCode)
{
/* 接收到用户态发来的LED_WRITE_READ命令 */
case LED_WRITE_READ:
/* 读取data里的数据，赋值给contrl */
HdfSbufReadUint8(data,&contrl);
switch (contrl)
{
/* 开灯 */
case LED_ON:
GpioWrite(g_Stm32Mp1ILed.gpioNum, GPIO_VAL_LOW);
status = 1;
break;
/* 关灯 */
case LED_OFF:
GpioWrite(g_Stm32Mp1ILed.gpioNum, GPIO_VAL_HIGH);
status = 0;
break;
/* 状态翻转 */
case LED_TOGGLE:
if(status == 0)
{
GpioWrite(g_Stm32Mp1ILed.gpioNum, GPIO_VAL_LOW);
status = 1;
}
else
{
GpioWrite(g_Stm32Mp1ILed.gpioNum, GPIO_VAL_HIGH);
status = 0;
}
break;
default:
break;
}
/* 把LED的状态值写入reply, 可被带至用户程序 */
if (!HdfSbufWriteInt32(reply, status))
{
HDF_LOGE("replay is fail");
return HDF_FAILURE;
}
break;
default:
break;
}
return HDF_SUCCESS;
}
// 读取驱动私有配置
static int32_t Stm32LedReadDrs(struct Stm32Mp1ILed *led, const struct DeviceResourceNode *node)
{
int32_t ret;
struct DeviceResourceIface *drsOps = NULL;
drsOps = DeviceResourceGetIfaceInstance(HDF_CONFIG_SOURCE);
if (drsOps == NULL || drsOps->GetUint32 == NULL) {
HDF_LOGE("%s: invalid drs ops!", __func__);
return HDF_FAILURE;
}
/* 读取led.hcs里面led_gpio_num的值 */
ret = drsOps->GetUint32(node, "led_gpio_num", &led->gpioNum, 0);
if (ret != HDF_SUCCESS) {
HDF_LOGE("%s: read led gpio num fail!", __func__);
return ret;
}
return HDF_SUCCESS;
}
//驱动对外提供的服务能力，将相关的服务接口绑定到HDF框架
int32_t HdfLedDriverBind(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
{
if (deviceObject == NULL)
{
HDF_LOGE("Led driver bind failed!");
return HDF_ERR_INVALID_OBJECT;
}
static struct IDeviceIoService ledDriver = {
.Dispatch = LedDriverDispatch,
};
deviceObject->service = (struct IDeviceIoService *)(&ledDriver);
HDF_LOGD("Led driver bind success");
return HDF_SUCCESS;
}
// 驱动自身业务初始的接口
int32_t HdfLedDriverInit(struct HdfDeviceObject *device)
{
struct Stm32Mp1ILed *led = &g_Stm32Mp1ILed;
int32_t ret;
if (device == NULL || device->property == NULL) {
HDF_LOGE("%s: device or property NULL!", __func__);
return HDF_ERR_INVALID_OBJECT;
}
/* 读取hcs私有属性值 */
ret = Stm32LedReadDrs(led, device->property);
if (ret != HDF_SUCCESS) {
HDF_LOGE("%s: get led device resource fail:%d", __func__, ret);
return ret;
}
/* 将GPIO管脚配置为输出 */
ret = GpioSetDir(led->gpioNum, GPIO_DIR_OUT);
if (ret != 0)
{
HDF_LOGE("GpioSerDir: failed, ret %d\n", ret);
return ret;
}
HDF_LOGD("Led driver Init success");
return HDF_SUCCESS;
}
// 驱动资源释放的接口
void HdfLedDriverRelease(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
{
if (deviceObject == NULL)
{
HDF_LOGE("Led driver release failed!");
return;
}
HDF_LOGD("Led driver release success");
return;
}
// 定义驱动入口的对象，必须为HdfDriverEntry（在hdf_device_desc.h中定义）类型的全局变量
struct HdfDriverEntry g_ledDriverEntry = {
.moduleVersion = 1,
.moduleName = "HDF_LED",
.Bind = HdfLedDriverBind,
.Init = HdfLedDriverInit,
.Release = HdfLedDriverRelease,
};
// 调用HDF_INIT将驱动入口注册到HDF框架中
HDF_INIT(g_ledDriverEntry);
led.c 完整代码（方便复制使用），
代码分析见后面。
源码来自网页：编写一个点亮LED灯程序

## Slide 11
import("//drivers/adapter/khdf/liteos/hdf.gni")
group("drivers") {
deps = [
"uart",
"iwdg",
"i2c",
"gpio",
"led",
"stm32mp1xx_hal",
"wifi/driver/hi3881",
"wifi/driver:hdf_vendor_wifi",
]
}
import("//drivers/adapter/khdf/liteos/hdf.gni")
hdf_driver("hdf_led") {
sources = [
"led.c",
]
}
编写驱动源码编译构建文件BUILD.gn
1、在新建的 led/BUILD.gn文件中添加以下代码，将led.c编译成hdf_led。
2 、修改在/device/st/drivers/BUILD.gn文件中代码，将hdf_led编译进内核。

## Slide 12
HDF使用HCS作为配置描述源码，驱动配置包含两部分， HDF框架定义的驱动设备描述和驱动的私有配置信息
1 、添加驱动设备描述
HDF框架加载驱动所需要的信息来源于HDF框架定义的驱动设备描述，因此基于HDF框架开发的驱动必须要在HDF框架定义的
device_info.hcs配置文件中添加对应的设备描述。
在device\st\bearpi_hm_micro\liteos_a\hdf_config\device_info\device_info.hcs文件中添加以下代码
device_led :: device { // led设备节点
device0 :: deviceNode { // led驱动的DeviceNode节点
policy = 2; // policy字段是驱动服务发布的策略，在驱动服务管理章节有详细介绍
priority = 10; // 驱动启动优先级（0-200），值越大优先级越低，建议默认配100，
优先级相同则不保证device的加载顺序
preload = 1; // 驱动按需加载字段
permission = 0777; // 驱动创建设备节点权限
moduleName = "HDF_LED"; // 驱动名称，该字段的值必须和驱动入口结构的moduleName值一致
serviceName = "hdf_led"; // 驱动对外发布服务的名称，必须唯一
deviceMatchAttr = "st_stm32mp157_led"; // 驱动私有数据匹配的关键字，必须和驱动私有数据配置表中的match_attr值相等
}
}
编写驱动配置文件

## Slide 13
2 、添加驱动私有配置信息
如果驱动有私有配置，则可以添加一个驱动的配置文件，用来填写一些驱动的默认配置信息，HDF框架在加载驱动的时候，会将对应的配置信息获取并保存在HdfDeviceObject 中的property里面，通过Bind和Init传递给驱动，驱动的配置信息 示例如下：
在device\st\bearpi_hm_micro\liteos_a\hdf_config\led\led_config.hcs文件中添加以下代码，
root {
LedDriverConfig {
led_gpio_num = 13;
match_attr = "st_stm32mp157_led"; //该字段的值必须和device_info.hcs中的deviceMatchAttr值一致
}
}
在device\st\bearpi_hm_micro\liteos_a\hdf_config\hdf.hcs板级配置入口文件添加编写的配置文件
#include "device_info/device_info.hcs"
#include "led/led_config.hcs"
编写驱动配置文件

## Slide 14
编写驱动配置文件
注意：
device_info.hcs文件中的moduleName必须要和驱动文件中的moduleName字段匹配，这样驱动才会加载起来
device_info.hcs文件中的deviceMatchAttr的字段必须和私有配置文件中led_config.hcs的match_attr的字段匹配，这样私有配置才能生效

## Slide 15
1、新增业务代码led文件夹
在./applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples路径下新建一个my_led_app目录，用于存放业务源码文件。
2、新增my_led_app.c驱动文件
在./applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_led_app路径下新建一个my_led_app.c文件，该文件为业务源码文件。
3、新增 BUILD.gn文件
在./applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_led_app路径下新建一个BUILD.gn文件，该文件为业务源码编译脚本。
添加LED业务代码文件

## Slide 16
添加点亮LED灯业务源码
源码过长，移步以下链接复制代码并添加至my_led_app.c中
编写一个点亮LED灯程序
添加点亮LED灯业务源码

## Slide 17
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
HDF_FRAMEWORKS = "//drivers/framework"
executable("led_lib") {
output_name = "my_led"
sources = [
"my_led_app.c",
]
include_dirs = [
"$HDF_FRAMEWORKS/ability/sbuf/include",
"$HDF_FRAMEWORKS/core/shared/include",
"$HDF_FRAMEWORKS/core/host/include",
"$HDF_FRAMEWORKS/core/master/include",
"$HDF_FRAMEWORKS/include/core",
"$HDF_FRAMEWORKS/include/utils",
"$HDF_FRAMEWORKS/utils/include",
"$HDF_FRAMEWORKS/include/osal",
"//drivers/adapter/uhdf/posix/include",
"//third_party/bounds_checking_function/include",
"//base/hiviewdfx/hilog_lite/interfaces/native/innerkits", ]
deps = [
"//base/hiviewdfx/hilog_lite/frameworks/featured:hilog_shared", "//drivers/adapter/uhdf/manager:hdf_core",
"//drivers/adapter/uhdf/posix:hdf_posix_osal",
]
}
lite_component("my_led_app") {
features = [
":led_lib",
]
}
首先导入 gni 组件，将源码my_led_app.c编译成led_lib库文件
输出的可执行文件名称由 output_name 定义为my_led
include_dirs 里面加入my_led_app.c里面需要用到的.h的头文件路径
deps 里面加入所依赖的库。
然后将led_lib打包成 lite_component，命名为my_led_app组件。
编写业务源码编译构建文件BUILD.gn
在my_led_app/BUILD.gn文件中添加以下代码

## Slide 18
{
"component": "my_sample",
"description": "my samples",
"optional": "true",
"dirs": [
"applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_first_app", "applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_led_app"
],
"targets": [
"//applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_first_app:my_app", "//applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_led_app:my_led_app"
],
"rom": "",
"ram": "",
"output": [],
"adapted_kernel": [ "liteos_a" ],
"features": [],
"deps": {
"components": [],
"third_party": [ ]
}
},
添加新组件
1、修改文件build/lite/components/applications.json，添加组件my_sample的配置。
可基于在hello_world基础上在dirs里添加my_led_app路径。在targets里面添加my_led_app目标项。

## Slide 19
{
"subsystem": "applications",
"components": [
{ "component": "bearpi_sample_app", "features":[] },
{ "component": "my_sample", "features":[] },
{ "component": "bearpi_screensaver_app", "features":[] }
]
},
添加新组件
2、修改文件vendor/bearpi/bearpi_hm_micro/config.json，新增my_sample组件的条目

## Slide 20
示例代码编译、烧录后， 在命令行输入以下指令可控制开发板的LED灯。
调试LED灯程序
上述代码中业务部分（my_led_app.c）和驱动部分（led.c）是如何“沟通”的，下面将进一步介绍其中的关系。
关闭LED:
./bin/my_led 0
开启LED:
./bin/my_led 1
翻转LED:
./bin/my_led 2

## Slide 21
代码文件说明——驱动代码
.
└── device
└── st
└── drivers
└── BUILD.gn
└── led
│── led.c
└── BUILD.gn
.
└── device
└── st
└── bearpi_hm_micro
└── liteos_a
└── hdf_config
└── device_info
└── device_info.hcs
└── led
└── led_config.hcs
源码目录
配置目录

## Slide 22
HDF_INIT (g_ledDriverEntry)
struct HdfDriverEntry g_ledDriverEntry = {
.moduleVersion = 1,
.moduleName = "HDF_LED",
.Bind = HdfLedDriverBind,
.Init = HdfLedDriverInit,
.Release = HdfLedDriverRelease,
};
led.c
作用类似于Linux struct fileOperations
int32_t HdfLedDriverBind(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
{
//...
static struct IDeviceIoService ledDriver = {
.Dispatch = LedDriverDispatch,
};
deviceObject->service = (struct IDeviceIoService *)(&ledDriver);
//...
}
int32_t HdfLedDriverInit(struct HdfDeviceObject *device)
{
struct Stm32Mp1ILed *led = &g_Stm32Mp1ILed;
ret = Stm32LedReadDrs(led, device->property);
/* 将GPIO管脚配置为输出 */
ret = GpioSetDir(led->gpioNum, GPIO_DIR_OUT);
}
int32_t LedDriverDispatch(struct HdfDeviceIoClient *client, int cmdCode, struct HdfSBuf *data, struct HdfSBuf *reply)
{
// 详见下页
}
/ 读取驱动私有配置
static int32_t Stm32LedReadDrs(struct Stm32Mp1ILed *led, const struct DeviceResourceNode *node)
{
int32_t ret;
struct DeviceResourceIface *drsOps = NULL;
drsOps = DeviceResourceGetIfaceInstance(HDF_CONFIG_SOURCE);
/* 读取led.hcs里面led_gpio_num的值 */
ret = drsOps->GetUint32(node, "led_gpio_num", &led->gpioNum, 0);
return HDF_SUCCESS;
}

## Slide 23
int32_t LedDriverDispatch(struct HdfDeviceIoClient *client, int cmdCode, struct HdfSBuf *data, struct HdfSBuf *reply)
{
uint8_t contrl;
if (client == NULL )....
switch (cmdCode)
{
/* 接收到用户态发来的LED_WRITE_READ命令 */
case LED_WRITE_READ:
/* 读取data里的数据，赋值给contrl */
HdfSbufReadUint8(data,&contrl);
switch (contrl)
{
/* 开灯 */
case LED_ON:
GpioWrite(g_Stm32Mp1ILed.gpioNum, GPIO_VAL_LOW);
status = 1;
break;
/* 关灯 */
case LED_OFF:
GpioWrite(g_Stm32Mp1ILed.gpioNum, GPIO_VAL_HIGH);
status = 0;
break;
}
  /* 翻转 */
    case LED_TOGGLE:
    ……
/* 把LED的状态值写入reply, 可被带至用户程序 */
if (!HdfSbufWriteInt32(reply, status))
{
HDF_LOGE("replay is fail");
return HDF_FAILURE;
}
break;
default:
break;
}
return HDF_SUCCESS;
}
client ：上层调用的应用层
传入的参数有两个：
1. cmdCode： 枚举（整型）需要处理的有限个命令。
2. data：命令的参数，具体格式由命令内部决定，使用HdfSBuf格式来通用表示。
传出的参数（1个）：
1. reply，返回值，具体格式由命令内部决定，使用HdfSBuf格式来通用表示。

## Slide 24
代码文件说明——驱动代码
.
└── device
└── st
└── drivers
└── BUILD.gn
└── led
│── led.c
└── BUILD.gn
.
└── device
└── st
└── bearpi_hm_micro
└── liteos_a
└── hdf_config
└── device_info
└── device_info.hcs
└── led
└── led_config.hcs
源码目录
配置目录

## Slide 25
import("//drivers/adapter/khdf/liteos/hdf.gni")
hdf_driver("hdf_led") {
sources = [
"led.c",
]
}
导入hdf.gni
将led.c编译成hdf_led模块
BUILD.GN

## Slide 26
代码文件说明——驱动代码
.
└── device
└── st
└── drivers
└── BUILD.gn
└── led
│── led.c
└── BUILD.gn
.
└── device
└── st
└── bearpi_hm_micro
└── liteos_a
└── hdf_config
└── device_info
└── device_info.hcs
└── led
└── led_config.hcs
源码目录
配置目录

## Slide 27
import("//drivers/adapter/khdf/liteos/hdf.gni")
group("drivers") {
deps = [
"uart",
"iwdg",
"i2c",
"gpio",
"led",
"stm32mp1xx_hal",
"wifi/driver/hi3881",
"wifi/driver:hdf_vendor_wifi",
]
}
/device/st/drivers/BUILD.gn
父目录的BUILD.gn
将hdf_led模块编译进内核。

## Slide 28
代码文件说明——驱动代码
.
└── device
└── st
└── drivers
└── BUILD.gn
└── led
│── led.c
└── BUILD.gn
.
└── device
└── st
└── bearpi_hm_micro
└── liteos_a
└── hdf_config
└── device_info
└── device_info.hcs
└── led
└── led_config.hcs
源码目录
配置目录

## Slide 29
platform :: host {
hostName = "platform_host";
priority = 50;
device_led :: device { // led设备节点
device0 :: deviceNode { // led驱动的DeviceNode节点
policy = 2; // policy字段是驱动服务发布的策略，在驱动服务管理章节有详细介绍
priority = 10; // 驱动启动优先级（0-200），值越大优先级越低，建议默认配100， // 优先级相同则不保证device的加载顺序
preload = 1; // 驱动按需加载字段
permission = 0777; // 驱动创建设备节点权限
moduleName = "HDF_LED"; // 驱动名称，该字段的值必须和驱动入口结构的moduleName值一致
serviceName = "hdf_led"; // 驱动对外发布服务的名称，必须唯一
deviceMatchAttr = "st_stm32mp157_led"; // 驱动私有数据匹配的关键字，必须和驱动私有数据配置表中
// 的match_attr值相等
}
}
device_gpio :: device {
... ...}
驱动设备描述
HDF框架加载驱动所需要的信息来源于HDF框架定义的驱动设备描述，需要在device\st\bearpi_hm_micro\liteos_a\hdf_config\device_info\device_info.hcs中添加LED设备描述。

## Slide 30
代码文件说明——驱动代码
.
└── device
└── st
└── drivers
└── BUILD.gn
└── led
│── led.c
└── BUILD.gn
.
└── device
└── st
└── bearpi_hm_micro
└── liteos_a
└── hdf_config
└── device_info
└── device_info.hcs
└── led
└── led_config.hcs
源码目录
配置目录

## Slide 31
root {
LedDriverConfig {
led_gpio_num = 13;
match_attr = "st_stm32mp157_led"; // 该字段的值必须和device_info.hcs中 // 的deviceMatchAttr值一致
}
}
驱动私有配置信息
如果驱动有私有配置，则可以添加一个驱动的配置文件，用来填写一些驱动的默认配置信息.
HDF框架在加载驱动的时候，会将对应的配置信息获取并保存在HdfDeviceObject 中的property里面，通过Bind和Init传递给驱动
我们在device\st\bearpi_hm_micro\liteos_a\hdf_config\led\led_config.hcs中添加LED私有配置描述。

## Slide 32
代码文件说明——业务代码
.
└── applications
└── BearPi
└── BearPi-HM_Micro
└── samples
│── my_led_app
│── my_led_app.c
└── BUILD.gn
应用层目录

## Slide 33
int main(int argc, char **argv)
{
int i;
/* 获取服务 */
struct HdfIoService *serv = HdfIoServiceBind(LED_SERVICE);
if (serv == NULL)
{
printf("fail to get service %s!\r\n", LED_SERVICE);
return HDF_FAILURE;
}
for (i=0; i < argc; i++)
{
printf("\r\nArgument %d is %s.\r\n", i, argv[i]);
}
SendEvent(serv, atoi(argv[1]));
HdfIoServiceRecycle(serv);
printf("exit");
return HDF_SUCCESS;
}
HdfIoServiceBind绑定并获取服务
并判断服务是否正常提供
获取命令行参数，即执行何种对led的操作
SendEvent将命令行参数发送至服务，执行相应操作，这个参数落实到驱动代码led.c中即是data，并转为contrl。

## Slide 34
#define LED_WRITE_READ 1
#define LED_SERVICE "hdf_led"
static int SendEvent(struct HdfIoService *serv, uint8_t eventData)
{
int ret = 0;
struct HdfSBuf *data = HdfSBufObtainDefaultSize();
if (data == NULL) { ... }
struct HdfSBuf *reply = HdfSBufObtainDefaultSize();
if (reply == NULL) { ...}
/* 写入数据 */
if (!HdfSbufWriteUint8(data, eventData)) { ... }
/* 通过Dispatch发送到驱动 */
ret = serv->dispatcher->Dispatch(&serv->object, LED_WRITE_READ, data, reply);
if (ret != HDF_SUCCESS) { ... }
int replyData = 0;
/* 读取驱动的回复数据 */
if (!HdfSbufReadInt32(reply, &replyData)) { ... }
printf("\r\nGet reply is: %d\r\n", replyData);
out:
HdfSBufRecycle(data);
HdfSBufRecycle(reply);
return ret;
}
沟通应用层与驱动层

## Slide 35
代码文件说明——业务代码
.
└── applications
└── BearPi
└── BearPi-HM_Micro
└── samples
│── my_led_app
│── my_led_app.c
└── BUILD.gn
应用层目录

## Slide 36
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
HDF_FRAMEWORKS = "//drivers/framework"
executable("led_lib") {
output_name = "my_led"
sources = [
"my_led_app.c",
]
include_dirs = [
"$HDF_FRAMEWORKS/ability/sbuf/include",
...
"//drivers/adapter/uhdf/posix/include",
"//third_party/bounds_checking_function/include",
"//base/hiviewdfx/hilog_lite/interfaces/native/innerkits",
]
deps = [
"//base/hiviewdfx/hilog_lite/frameworks/featured:hilog_shared",
"//drivers/adapter/uhdf/manager:hdf_core",
"//drivers/adapter/uhdf/posix:hdf_posix_osal",
]
}
lite_component("my_led_app") {
features = [
":led_lib",
]
}
BUILD.gn
首先导入 gni 组件，将源码my_led_app.c编译成led_lib库文件
输出的可执行文件名称由 output_name 定义为my_led
include_dirs 里面加入my_led_app.c里面需要用到的.h的头文件路径
deps 里面加入所依赖的库。
然后将led_lib打包成 lite_component，命名为my_led_app组件。

## Slide 37
代码文件说明——json文件
build/lite/components/applications.json
vendor/bearpi/bearpi_hm_micro/config.json
json文件路径

## Slide 38
{
"components": [
##start##
{
"component": "my_sample",
"description": "my samples",
"optional": "true",
"dirs": [
"applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_first_app",
"applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_led_app"
],
"targets": [
"//applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_first_app:my_app",
"//applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_led_app:my_led_app"
],
"rom": "",
"ram": "",
"output": [],
"adapted_kernel": [ "liteos_a" ],
"features": [],
"deps": {
"components": [],
"third_party": [ ]
}
},
##end##
applications.json
可基于在[hello_world]
(编写一个hello_world程序.md)
基础上在dirs里添加my_led_app路径。在targets里面添加my_led_app目标项

## Slide 39
代码文件说明——json文件
build/lite/components/applications.json
vendor/bearpi/bearpi_hm_micro/config.json
json文件路径

## Slide 40
{
"subsystem": "applications",
"components": [
{ "component": "bearpi_sample_app", "features":[] },
##start##
{ "component": "my_sample", "features":[] },
##end##
{ "component": "bearpi_screensaver_app", "features":[] }
]
},
新增my_sample 组件的条目
config.json

## Slide 41
扩展：实现LED闪烁
在实现LED驱动开发编写驱动led.c的过程中，展示了如下代码。其中分别实现了LED的开、关、翻转。那么是不是可以在此添加新的case以实现更多的效果呢？
接下来将以LED闪烁的实现为例，做一些启发性的工作。
/* 开灯 */
case LED_OFF:
GpioWrite(g_Stm32Mp1ILed.gpioNum, GPIO_VAL_LOW);
status = 1;
break;
/* 关灯 */
case LED_ON:
GpioWrite(g_Stm32Mp1ILed.gpioNum, GPIO_VAL_HIGH);
status = 0;
break;
/* 状态翻转 */
case LED_TOGGLE:
if(status == 0){
GpioWrite(g_Stm32Mp1ILed.gpioNum, GPIO_VAL_LOW);
status = 1;
}
else{
GpioWrite(g_Stm32Mp1ILed.gpioNum, GPIO_VAL_HIGH);
status = 0;
}
break;

## Slide 42
扩展：实现LED闪烁
在刚刚代码中，case接收的条件来自于枚举
在其中添加一项新的op操作， LED_FLICKER。
/* 闪烁 */
case LED_FLICKER:
while (1)
{
GpioWrite(g_Stm32Mp1ILed.gpioNum, GPIO_VAL_HIGH);
// status = 0;
usleep(1000000);
GpioWrite(g_Stm32Mp1ILed.gpioNum, GPIO_VAL_LOW);
// status = 1;
usleep(1000000);
}
break;
enum LedOps {
LED_OFF,
LED_ON,
LED_TOGGLE,
LED_FLICKER,
};
此外，相应的op是如何转换成为LED信号的呢？注意到GpioWrite(.*)，每次的指令处理部分都有它。
GPIO是开发板与外设之间进行通信的常用媒介，该函数能够向相应的GPIO口写入电平值，其中包含两个参数，第一个参数表示操作的GPIO编号，第二个参数表示所需写入的信号（高电平/低电平）。
那么反复的向GPIO写入高电平和低电平，相应的闪烁代码即可实现，在命令行输入参数3即可进入该case：

## Slide 43
扩展：实现LED闪烁
思考：
除开LED驱动代码led.c，在刚刚编写的业务代码my_led_app.c中，涉及到了SendEvent(serv, atoi(argv[1]));
其绑定了LED的驱动服务，发送的消息来自命令行的输入argv，即./bin/my_led 0/1/2。
如果是要实现刚刚的闪烁，即使用./bin/my_led 3，因为LED_FLICKER枚举值为3。
如果修改my_led_app.c，使其反复的发送0和1指令以反复触发LED点亮/关闭事件，也能够实现LED闪烁的效果，这即是在不同层级实现控制。

## Slide 44
本节小结
• 1、掌握如何编写HDF驱动
• 2、掌握如何在用户态调用HDF驱动

## Slide 45
目录 -通过GPIO点亮LED外设
• GPIO介绍
• GPIO输出：点亮外接LED
• GPIO读取：按钮控制LED
• 总结

## Slide 46
GPIO介绍
GPIO（General Purpose Input Output），即通用输入输出。小熊派开发版共20个引脚，包括电压引脚、地线引脚，以及能够产生中断信号的引脚。
其中，程序里使用的GPIO的编号并不是直接对应硬件上的物理位置，而是由驱动程序分配的虚拟编号。 要确定某个GPIO的编号，你需要查看相关的设备文件，这点会在第四章详细介绍。
除开电压和接地的引脚，其余引脚的部分对应关系如下，供自行参考：
板载 编号 | 板载LED | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
系统 编号 | 13 | 15 | 16 | 17 | 94 | 95 | 28 | 21 | 29 | 72

## Slide 47
GPIO输出：点亮外接LED
输出的实现可以通过之前介绍的GpioWrite，这里完成一项简单的工作。
在之前编写的device\st\bearpi_hm_micro\liteos_a\hdf_config\led\led_config.hcs中
root {
LedDriverConfig {
led_gpio_num = 13;
match_attr = "st_stm32mp157_led";
}
}
其中的led_gpio_num，正是之前驱动代码中所使用的编号，13号对应的是板载LED，这里将其改成17，即对应板载gpio的7号引脚。重新编译、烧录代码，接下来之前实现的LED信号传输都将通过开发板上7号gpio引脚完成。
重新执行之前的指令，即可点亮led。

## Slide 48
GPIO输出：点亮外接LED
电脑一台
小熊派开发板 bearpi Micro
USB线一根
面包板一块
彩色LED一只。
电阻。
导线（杜邦线）若干条。
准备设备：

## Slide 49
GPIO输出：点亮外接LED

## Slide 50
GPIO输出：点亮外接LED
原理图有两种接法，
  【共阴极】一是led的阴极接开发板的GND，阳极接开发板控制口，这样就是高电平点亮led。
  【共阳极】二是led的阴极接开发板的数据控制口13，阳极接开发板的VCC，这样就是低电平点亮led。

## Slide 51
GPIO输出：点亮外接LED
实物连接展示：

## Slide 52
GPIO输出：点亮外接LED
连接实物图：
其中，
led的一端连接开发板GND引脚，
另一端通过电阻连接7号引脚。
注意：须连接电阻防止led两端电压过大。

## Slide 53
GPIO读取：按钮控制LED
刚刚使用了GpioWrite，完成了信号的输出，但这只是“内部”的操作，在更多时候其实是想要从外部“攻入”，夺得控制权。有Write操作，那必然是有Read操作与之对应的。
在介绍GpioRead之前，首先来看一下怎样产生一个简单的外部输入。

## Slide 54
GPIO读取：按钮控制LED
按钮是实现简单外部输入的经典器件。其中红色标记的引脚为一对，它们本就是连通的，而与其余引脚之间则是断开的，需要按下按钮才能连通。
右图所示，按钮结构的平面图。

## Slide 55
GPIO读取：按钮控制LED
按钮几种典型接法。

## Slide 56
GPIO读取：按钮控制LED
Microduino
信号通过上拉电阻被拉至Vcc，高电平，
按钮不按下时，HIGH
按下时，被拉到GND，LOW
Vcc
R，上拉电阻
开关
Din
GND
按钮几种典型接法
外部上拉法——按下按钮，形成短路。

## Slide 57
GPIO读取：按钮控制LED
按钮不按下时，HIGH
按下时，被拉到GND，LOW
Vcc
R
开关(开）
Din
GND
Vcc
R
开关（合）
Din
GND
HIGH
LOW
按钮几种典型接法
外部上拉法

## Slide 58
GPIO读取：按钮控制LED
内部上拉
注意pinMode设置
只接信号和地，电路简单。
Microduino
Vcc
R，
上拉电阻
开关
Din
GND
按钮几种典型接法
内部上拉法——按下按钮，连接断路

## Slide 59
GPIO读取：按钮控制LED
Vcc
R，下拉电阻
开关
Din
GND
信号通过下拉电阻被拉至GND，默认低电平，
即按钮不按下时，LOW
按下时，被拉升到Vcc，HIGH
按钮几种典型接法
外部下拉法——按下按钮，连通电压

## Slide 60
GPIO读取：按钮控制LED
显然想要实现按钮控制，前提是要能够接收到按钮信号，于是就需要准备一个GPIO口用来读取信号输入，即使用GpioRead。
硬件设备
  电脑一台
  小熊派开发板 bearpi Micro
  USB线一根
  按钮一个
  面包板一块
  彩色LED一只
  电阻
  导线（杜邦线）若干条

## Slide 61
GPIO读取：按钮控制LED
int32_t GpioRead(uint16_t gpio /*in 待读取的GPIO管脚号 */,
uint16_t *val /*out 接收读取电平值的指针 */);
函数介绍
gpio读取
int32_t GpioSetDir(uint16_t gpio/* in 待设置的GPIO管脚号 */,
uint16_t dir/* out 待设置的方向值 */);
gpio管脚方向设置
1——输出
0——输入
以上两个函数返回值均用于描述执行结果 成功（1）或失败（0）。

## Slide 62
GPIO读取：按钮控制LED
const int buttonPin = 16; // 定义按键输入引脚
const int ledPin = 17; //定义led引脚
uint16_t State=0;
uint16_t *buttonState = &State; //初始化按键值
void setup() {
GpioSetDir(ledPin, 1); //设置led引脚为输出方向
GpioSetDir(buttonPin, 0); //设置按键引脚为输入方向
}
实现代码——变量初始化
这里采用开发板上的7号引脚（17）和4号引脚（16），分别用作led输出引脚和按键输入引脚，
并定义按键状态的接受变量buttonState。
通过编写setup函数，分别设置7号引脚为输出方向、 4号引脚为输入方向。

## Slide 63
GPIO读取：按钮控制LED
实现代码——电平信号判断
同之前led闪烁的实现一样，添加LED_BUTTON操作，并调用setup函数完成引脚方向初始化。
使用GpioRead完成对按钮输入引脚的电平读取，若为高电平，则向led引脚写入高电平信号，否则写入低电平信号。
/* 按钮控制 */
case LED_BUTTON:
setup();
while (1)
{
//从指定的数字引脚读取数值，是高还是低。
GpioRead(buttonPin,buttonState);
if (*buttonState == GPIO_VAL_HIGH) {
//如果按键信号是高，则led点亮（led接法阳极接控制脚，阴极接GND）
GpioWrite(ledPin, GPIO_VAL_HIGH);
}
else {
//否则熄灭
GpioWrite(ledPin, GPIO_VAL_LOW);
}
}
break;

## Slide 64
GPIO读取：按钮控制LED
连接实物图
外部上拉的接法案例，即未按下按钮时，4号引脚被拉高至高电平，led点亮；按下按钮，形成从GND到4号引脚的通路，led熄灭，在此案例中对调VCC和GND1即可实现外部下拉。
连接4号引脚
连接VCC引脚
连接GND引脚
连接7号引脚
VCC
GND1
上拉电阻
4号引脚
GND2
led所连电阻
7号引脚
上拉电阻和GND1分别连接在按钮同侧两端

## Slide 65
GPIO读取：按钮控制LED
结果演示

## Slide 66
控制LED
想必大家都注意到了，我们开发板上的屏幕还未使用过，能否做一个软件，放在在小熊派上的鸿蒙界面液晶屏上，提供一个“虚拟按钮”来控制LED呢？
显然是可以的，那么这个软件是什么？我们如何使用它？
接下来，本章将介绍JS应用控制LED，在这个过程中，我们将会用到一个名为HAP的应用包。

## Slide 67
• 什么是HAP
• 准备工作
• 安装HAP应用
• 总结
目录 - 如何在开发板上安装HAP应用

## Slide 68
什么是HAP
十分粗糙的理解，hap就像安卓系统的应用程序安装文件APK，只不过它运行在鸿蒙系统上，用于提供类似我们手机上的APP服务。
HAP全称Harmony Ability Package，作为Ability（HM系统应用程序的基本组成单元）部署包而存在，也是HM应用安装和运行的基本单元，其由代码、资源、第三方库和相关配置文件打包组成。
HAP包括两种类型：ENTRY（主模块）和FEATURE（动态特性模块）。
简单来说，ENTRY作为应用入口，提供基本服务；FEATURE作为应用能力的扩展，可以根据需要使用，比如实现应用的某些特性功能。
在后续学习中，我们将会使用和开发HAP，主要涉及ENTRY模块。

## Slide 69
安装HAP
在正式进行HAP的开发之前，我们先下载鸿蒙系统中已经做好的led控制的HAP案例，看看HAP究竟是怎么回事，接着我们在以经典保留节目——通过HAP应用动手开发hello world，来介绍HAP开发流程。
注意：后面会涉及到一些前/后端开发的基础知识，如不熟悉可以简单学习一下，本课程也会讲解关键部分。

## Slide 70
硬件准备
• 准备一张SD卡（需要格式化为FAT32），以及一个读卡器。
准备工作
+
读卡器
SD卡

## Slide 71
1、将applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/tools/hap_tools/hap_example路径下的bm、 LED_1.0.0.hap拷贝到SD卡中
2、将SD卡插入到开发板中， 电脑端通过MobaXterm工具用串口连接开发板，并按开发板的RESET按键重启开发板，看到串口终端如下提示：
OHOS #
3、在串口终端的命令行，输入以下命令，挂载SD卡
OHOS # mount /dev/mmcblk0p0 /sdcard vfat
4、输入以下命令，进入SD卡目录
OHOS # cd /sdcard
5、输入以下命令，打开调试模式
OHOS # ./bm set -s disable
OHOS # ./bm set -d enable
6、安装应用
OHOS # ./bm install -p LED_1.0.0.hap
注：LED_1.0.0.hap为安装包名称，安装其他应用需要修改为对应的安装包名称。
安装HAP应用

## Slide 72
安装HAP应用
安装好后，我们可以看到开发板显示器上呈现出了HAP应用的图标，点击打开，可以看到如下界面：
不过此时，它只是“虚有其表”，想要真正实现LED的控制，还得提供后端（开发板）的支持，也就是JS API的开发。

## Slide 73
本节小结
• 1、掌握如何通过SD卡安装Hap应用

## Slide 74
目录 - 通过JS应用控制LED灯
• 添加控制LED灯的JS API接口
• 编写控制LED灯c++ 业务代码
• 配置HDF头文件路径
• 运行调试 • 总结

## Slide 75
修改foundation\ace\ace_engine_lite\frameworks\src\core\modules\app_module.h，
加入toggleLed JS API
这里的API将在led.hap中被调用完成hap端和硬件端的交互，在后续的讲解中将进一步解释接口调用的方式。
添加控制LED灯的JS API接口
public:
ACE_DISALLOW_COPY_AND_MOVE(AppModule);
AppModule() = default;
~AppModule() = default;
static JSIValue GetInfo(const JSIValue thisVal, const JSIValue *args, uint8_t argsNum);
static JSIValue Terminate(const JSIValue thisVal, const JSIValue *args, uint8_t argsNum);
##start##
static JSIValue ToggleLed(const JSIValue thisVal, const JSIValue* args, uint8_t argsNum);
##end##
#ifdef FEATURE_SCREEN_ON_VISIBLE
static JSIValue ScreenOnVisible(const JSIValue thisVal, const JSIValue *args, uint8_t argsNum);
#endif

## Slide 76
修改foundation\ace\ace_engine_lite\frameworks\src\core\modules\app_module.h，
加入toggleLed JS API
添加控制LED灯的JS API接口
void InitAppModule(JSIValue exports)
{
JSI::SetModuleAPI(exports, "getInfo", AppModule::GetInfo);
JSI::SetModuleAPI(exports, "terminate", AppModule::Terminate);
##start##
JSI::SetModuleAPI(exports, "ledcontrol", AppModule::ToggleLed);
##end##
#ifdef FEATURE_SCREEN_ON_VISIBLE
JSI::SetModuleAPI(exports, "screenOnVisible", AppModule::ScreenOnVisible);
#endif
}

## Slide 77
编写控制LED灯c++ 业务代码
在foundation\ace\ace_engine_lite\frameworks\src\core\modules\app_module.cpp
中加入控制LED灯c++ 业务代码。
（代码量过多，请移步 通过JS应用控制LED灯.md，在下一节中会讲解其主要内容）

## Slide 78
配置HDF头文件路径
在foundation\ace\ace_engine_lite\ace_lite.gni中添加HDF头文件路径。
ace_lite_include_dirs += [
"//drivers/framework/ability/sbuf/include",
"//drivers/framework/include/core",
"//drivers/framework/include/utils",
"//drivers/adapter/uhdf/posix/include",
]

## Slide 79
添加HDF编译依赖库
修改foundation\ace\ace_engine_lite\test\ace_test_config.gni，在extra_deps中添加以下代码
"//drivers/adapter/uhdf/manager:hdf_core",
修改foundation\ace\ace_engine_lite\frameworks\BUILD.gn，在public_deps中添加以下代码
"//drivers/adapter/uhdf/manager:hdf_core",

## Slide 80
示例代码编译、烧录后，使用我们安装好的LED.hap应用即可进行测试。
注意：之前因为修改过led的配置（引脚号13->17），所以hap控制的还是外接LED（如果想要控制板载LED改回原引脚13即可）。
那么为什么经过刚刚一番操作，就可以实现了呢？此外，定义好的JS API又是在哪里调用，如何调用的呢？
这些 “链条” 将在下一节中将对相关配置和代码进行讲解，这个链条上包括三个部分HAP、驱动、业务代码。
运行调试

## Slide 81
本节小结
• 1、掌握如何添加JS API 接口
• 2、掌握如何编写c++ 业务代码

## Slide 82
• 驱动代码
• 业务代码
• JS API
目录 – 相关配置和代码讲解

## Slide 83
代码文件说明——驱动代码
.
└── device
└── st
└── drivers
└── BUILD.gn
└── led
│── led.c
└── BUILD.gn
.
└── device
└── st
└── bearpi_hm_micro
└── liteos_a
└── hdf_config
└── device_info
└── device_info.hcs
└── led
└── led_config.hcs
源码目录
配置目录
这里使用的驱动代码，就是之前控制led时编写的驱动代码，即led.c，相关配置在前文已做说明。

## Slide 84
代码文件说明——业务代码
foundation\ace\ace_engine_lite\frameworks\src\core\modules\app_module.cpp
业务代码位于上述路径下，
事实上，因为使用的是同一套驱动，所以这和之前编写my_led_app.c的业务代码在对驱动服务的获取和交互方式上是非常相似的，但由于加入了与HAP的交互，还是有一些不一样的地方的。

## Slide 85
代码文件说明——业务代码
foundation\ace\ace_engine_lite\frameworks\src\core\modules\app_module.cpp
JS 控制led中，使用的驱动服务仍是之前我们编写的led.c驱动，因此使用的服务还是“hdf_led”
platform :: host {
hostName = "platform_host";
priority = 50;
device_led :: device { // led设备节点
device0 :: deviceNode { // led驱动的DeviceNode节点
policy = 2; // policy字段是驱动服务发布的策略，在驱动服务管理章节有详细介绍
priority = 10; // 驱动启动优先级（0-200），值越大优先级越低，建议默认配100， // 优先级相同则不保证device的加载顺序
preload = 1; // 驱动按需加载字段
permission = 0777; // 驱动创建设备节点权限
moduleName = "HDF_LED"; // 驱动名称，该字段的值必须和驱动入口结构的moduleName值一致
serviceName = "hdf_led"; // 驱动对外发布服务的名称，必须唯一
deviceMatchAttr = "st_stm32mp157_led"; // 驱动私有数据匹配的关键字，必须和驱动私有数据配置表中
// 的match_attr值相等
}
}
device_gpio :: device {
... ...}

## Slide 86
代码文件说明——业务代码
#include "hdf_sbuf.h"
#include "hdf_io_service_if.h"
#define LED_WRITE_READ 1
#define LED_SERVICE "hdf_led"
JSIValue AppModule::ToggleLed(const JSIValue thisVal, const JSIValue *args, uint8_t argsNum)
{
HILOG_ERROR(HILOG_MODULE_ACE, "led button pressed.");
struct HdfIoService *serv = HdfIoServiceBind(LED_SERVICE);
……
if (GpioWriteRead(serv, num, &replyData)){
……
}
}
static int GpioWriteRead(struct HdfIoService *serv, int32_t eventData, int32_t *val)
{
……
ret = serv->dispatcher->Dispatch(&serv->object, LED_WRITE_READ, data, reply);
……
}
驱动服务名
获取并绑定服务
相当于之前my_led_app.c中编写的SendEvent
二者都是由 内存分配、写入数据、发送数据（到驱动服务）、接收回复（来自驱动服务）
四个阶段组成。
和SendEvent一样，通过dispatch沟通驱动层
app_module.cpp中新增了ToggleLed和GpioWriteRead，其调用关系如图：

## Slide 87
代码文件说明——JS API
大家应该可以发现，这部分代码看起来很吓人，但其实忽略掉那些关于success、fail、complete的相关回调和错误处理，在基本的调用上十分清晰，和前面实现my_led_app.c和并无二致。
这里的业务代码，和之前写的my_led_app.c业务代码，真正的区别在于这里多了JS API和来自HAP的交互。
接下来，我换一种眼光，从HAP看起，更深入的解析这部分“古怪”的代码。
首先，我们将了解hap的基本结构，led控制的hap代码在课程资源中。

## Slide 88
代码文件说明——JS API
JavaScript是一种广泛用于网页开发的脚本语言，在开发过程中JavaScript与HTML和CSS配合协作，是构成现代网页的三大核心技术之一，其中，HTML负责网页的结构，CSS负责样式设计，而JavaScript则负责控制网页的行为和交互。
目前市面上主流的前端开发，基本都需要这三个核心模块。
在小熊派的HAP开发中，这三者分别对应为 .js、.hml、.css 中所呈现的源代码。
（并非只有这三个文件，比如微信小程序中是.js、.wxml、.wxss，另外还有一个JSON（用于声明一些界面样式、组件依赖））
这三者构成一个完整的 Page 界面，一个page界面就像网站的一页，不同page之间可以跳转，page上可以获取事件（点击）、输入、显示内容。
在后续的章节学习中，课程主要以讲解JS部分的源代码为重，而hml和css基本都是普通的前端开发（界面和样式设计），只对其中关键部分做描述，其中的代码和注释会放出来给大家做参考。

## Slide 89
代码文件说明——JS API
var led = {open:1,close:0,change:2} import app from '@system.app'; export default { data: { title: 'BearPi-HM Micro', statu:'0' }, exit(e){ app.terminate() }, open(e){ let that = this app.ledcontrol({ code:led.open, success(res){ that.statu = res.led_status }, fail(res,code){ }, complete(){ } }) },
……
在JS中，不同的开发平台可能会有所不同，
对于典型的JS而言，一般包括以下几个部分：
1.声明的全局变量，比如var led = {open:1,close:0,change:2}
2.导入的接口库，比如import app from '@system.app';
3. export default 模块，用于导出模块成员，包括数据和函数。这些数据和函数可以在js内部、hml、css（css有时会用js的数据，另外hml中可以直接在组件里定义css，有时甚至不需要css文档的内容）中被使用。

## Slide 90
代码文件说明——JS API
var led = {open:1,close:0,change:2} import app from '@system.app'; export default { data: { title: 'BearPi-HM Micro', statu:'0' }, exit(e){ app.terminate() }, open(e){ let that = this app.ledcontrol({ code:led.open, success(res){ that.statu = res.led_status }, fail(res,code){ }, complete(){ } }) },
……
声明的全局变量，类似前面讲的枚举
app接口，可以调用注册过的JS API
数据：标题（在界面上显示，hml中使用）；状态（led亮1，暗0）
函数，e是事件对象，可以用来获取界面上发生事件的相关信息，理论上允许任何命名方式，用e/event只是约定俗成。
与后端的交互，这是如何实现的呢？
我们一行一行来看。

## Slide 91
代码文件说明——JS API
open(e){ let that = this app.ledcontrol({ code:led.open, success(res){ that.statu = res.led_status }, fail(res,code){ }, complete(){ } }) },
open(e)是用来指示驱动点亮led的函数
let that = this在JS开发中比较常见的操作，为了避免this在不同作用域下指向不同对象的问题，这在JAVA中也比较常见。

## Slide 92
代码文件说明——JS API
static JSIValue ToggleLed(const JSIValue thisVal, const JSIValue* args, uint8_t argsNum);
JSI::SetModuleAPI(exports, "ledcontrol", AppModule::ToggleLed);
还记得我们之前注册JS API时添加的两行吗？
首先，声明ToggleLed这个接口，接着设置这个接口的服务名“ledcontrol”。
在.js中，就可以通过app库调用改服务，引入这个注册好的api。
open(e){ let that = this app.ledcontrol({ code:led.open, success(res){ that.statu = res.led_status }, fail(res,code){ }, complete(){ } }) },

## Slide 93
代码文件说明——JS API
open(e){ let that = this app.ledcontrol({ code:led.open, success(res){ that.statu = res.led_status }, fail(res,code){ }, complete(){ } }) },
接下来的部分是实现数据交互的，并包括一些回调的实现（根据需要使用）
其中，
code:led.open 即是发送至后端的数据。
success(res){ that.statu = res.led_status 即是接收的来自后端的反馈 },
那么这样的交互是怎么做的呢？

## Slide 94
代码文件说明——JS API
/**
* @brief Set number property to javascript object with given name.
*
* @param [in] object: host object to set
* @param [in] propName: name of the number property to set
* @param [in] value: number value of the property to set
*/
static void SetNumberProperty(JSIValue object, const char * const propName, double value);
让我们把视野从hap切换回后端，来认识两个来自HM的函数。
这两个函数声明在
它们的作用就是用来和javascript进行数据交互一个发一个收，需要注意这里是NumberProperty，发送的是数字相关的信息，当然还有SetString/Boolean等，另外需要注意并不是这样命名的函数都是用来和javascript做交互的，这只是JS层提供的功能之一。
/**
* @brief Get number value from the specified object with the given property name.
*
* @param [in] object: object value
* @param [in] propName: the number property name
* @return number value acquired
* 0.0 will be returned if the argument passed is not a number object
*/
static double GetNumberProperty(JSIValue object, const char * const propName);

## Slide 95
代码文件说明——JS API
JSIValue AppModule::ToggleLed(const JSIValue thisVal, const JSIValue *args, uint8_t argsNum)
{
……
int32_t num = (int32_t)JSI::GetNumberProperty(args[0], "code");
……
}
open(e){ let that = this app.ledcontrol({ code:led.open, ……
},
在业务代码中编写的ToggleLed中，就是使用GetNumberProperty来获取到这个code:led.open
这个值被存到num中。

## Slide 96
代码文件说明——JS API
JSIValue AppModule::ToggleLed(const JSIValue thisVal, const JSIValue *args, uint8_t argsNum)
{
HILOG_ERROR(HILOG_MODULE_ACE, "led button pressed.");
……
int32_t num = (int32_t)JSI::GetNumberProperty(args[0], "code");
……
if (GpioWriteRead(serv, num, &replyData)){
……
}
}
static int GpioWriteRead(struct HdfIoService *serv, int32_t eventData, int32_t *val)
{
……
if (!HdfSbufWriteUint8(data, (uint8_t)eventData))
……
ret = serv->dispatcher->Dispatch(&serv->object, LED_WRITE_READ, data, reply);
……
}
接着，num作为参数传递给GpioWriteRead，作为eventData参数，然后eventData被写入data中，data又通过dispatch接收到（分析代码时，由于变量名和函数参数名并不一直相同，需要记住变量间对应关系）。

## Slide 97
代码文件说明——JS API
// Dispatch是用来处理用户态发下来的消息
int32_t LedDriverDispatch(struct HdfDeviceIoClient *client, int cmdCode, struct HdfSBuf *data, struct HdfSBuf *reply)
{
……
switch (cmdCode)
{
/* 接收到用户态发来的LED_WRITE_READ命令 */
case LED_WRITE_READ:
/* 读取data里的数据，赋值给contrl */
HdfSbufReadUint8(data,&contrl);
switch (contrl)
……
}
最后，在LedDriverDispatch中的data参数接收到，并最终转化为contrl。
结束了吗？
不，还没结束！！！

## Slide 98
代码文件说明——JS API
// Dispatch是用来处理用户态发下来的消息
int32_t LedDriverDispatch(struct HdfDeviceIoClient *client, int cmdCode, struct HdfSBuf *data, struct HdfSBuf *reply)
{
……
switch (cmdCode)
{
/* 接收到用户态发来的LED_WRITE_READ命令 */
case LED_WRITE_READ:
/* 把LED的状态值写入reply, 可被带至用户程序 */
if (!HdfSbufWriteInt32(reply, status))
{
……
}
……
} ……
}
这个reply是干什么的？想起来hap好像还有一行that.statu = res.led_status，这又是啥？
现在，时间回溯，看看数据是如何传回HAP端的。
首先是这里，在执行完LED_WRITE_READ后，记录led状态变量的值，被写入了reply中。
reply是作为指针传入的，因此可以被带出去。

## Slide 99
代码文件说明——JS API
static int GpioWriteRead(struct HdfIoService *serv, int32_t eventData, int32_t *val)
{
……
struct HdfSBuf *reply = HdfSBufObtainDefaultSize();
……
ret = serv->dispatcher->Dispatch(&serv->object, LED_WRITE_READ, data, reply);
if (ret != HDF_SUCCESS)
{
HILOG_ERROR(HILOG_MODULE_ACE,"fail to send service call\n");
HdfSBufRecycle(data);
HdfSBufRecycle(reply);
return ret;
}
if (!HdfSbufReadInt32(reply, val))
{
……
}
……
return ret;
}
然后，我们来到调用dispatch的GpioWriteRead，发现reply最早是在这里被定义的。
当dispatch执行完毕后，reply得到了led的状态值
但是，紧接着，HdfSbufReadInt32(reply, val)又将其写入val中。
val，是GpioWriteRead的参数，刚刚的reply值被写入val中，val还是一个指针，往外带值出去的，接着回溯。

## Slide 100
代码文件说明——JS API
JSIValue AppModule::ToggleLed(const JSIValue thisVal, const JSIValue *args, uint8_t argsNum)
{
……
int32_t replyData = 0;
if (GpioWriteRead(serv, num, &replyData))
{
……
}
……
JSI::SetNumberProperty(result, "led_status", replyData);
……
现在，我们回溯到了调用GpioWriteRead的地方，熟悉的ToggleLed函数。
val即是传入的参数replyData，它现在是led状态的记录者。
接着调用SetNumberProperty，向hap端发送了led的状态值。
open(e){ let that = this app.ledcontrol({ code:led.open, success(res){ that.statu = res.led_status }, fail(res,code){ }, complete(){ } }) },

## Slide 101
代码文件说明——JS API
open(e){ let that = this app.ledcontrol({ code:led.open, success(res){ that.statu = res.led_status }, fail(res,code){ }, complete(){ } }) },
从头至尾，又从尾至头，
hap< --- >JS业务< --- > 驱动
这一条沟通链，算是“走”了两遍，好像也没那么复杂。
相信大家一定没有绕晕，甚至可能没有过瘾，
事实上，后续的学习我们可以只关注这个调用链的两端，即HAP和驱动，中间的业务代码，也就是用来注册JS API的部分，更像是一个中间商。
光看没有意思，接下来我们自己动手写一个简单的hap。

## Slide 102
• 安装开发工具
• 创建项目
• 编写代码
• 将代码编译成hap包
目录 - hello_world hap应用程序编写

## Slide 103
安装开发工具
之前在VS CODE上，是驱动端和设备的开发，而前端开发我们使用的是华为官方提供的DevEco，其在基本的开发方式上和我们常用的web、小程序、app类似，仅有一些细节上的区别。
如果对前端开发不是很熟悉，那么恭喜你，选这门课又可以学习到更多的新知识。以后简历有的写啦（bushi
安装包在网盘上，提取码itos
https://pan.baidu.com/s/14mAY1o9j1WQ000orsVNxiQ?pwd=itos
DevEco Studio 5.0.0-AI辅助编程（Beta）- 华为开发者联盟
或者，官网下载地址：

## Slide 104
安装开发工具
在安装结束后，打开软件，做两个事情：
1.中文插件启用（可选）
点击 configure  settings

## Slide 105
安装开发工具
按如下1-5操作，启用中文插件：
弹窗选择restart。

## Slide 106
安装开发工具
2.系统诊断
点击 帮助诊断开发环境

## Slide 107
安装开发工具
所有检查项都有√即可，
若无，则需要根据修复建议进行修复。

## Slide 108
创建项目
1. 打开DevEco Studio新建项目，项目类型（Project type）选择Application，模板选择【Lite】Empty Ability

## Slide 109
创建项目
注意：这里选择API选version 6，否则可能不会生成后续的smart Vision文件夹。
网上一些教程可能选择的是其他版本的API：
一、未必和我们开发板兼容。
二、未必是做hap开发，也可能是其他应用（如ArkTS）。
2. 点击next，输入项目名称（Project name），输入包名（Bundle name），项目存放路径（Save location），开发语言（Language）默认是JS，api支持版本（Compatible API version）这里选择SDK：API Version 6，设备类型（Device type）勾选Smart Vision。
注意：包名格式一般为com.公司名称.项目名称
3. 点击finish，等待工具自动创建完整的项目工程，这样一个基础的应用就创建完成了。

## Slide 110
编写代码
entry->src->main 目录为我们项目的主目录
main->js 为项目代码目录
main->resources 为项目资源目录
注：这里有一点需要注意以下，DevEco Studio在创建项目的时候其实默认还是会选择当前最新的API版本进行创建，如果是使用最新的API版本，你的硬件也需要使用最新的OpenHarmony版本才可以运行程序，如果无法使用最新版本的OpenHarmony，这里请手动更改api版本，方法如下：
找到工程里的两个build.gradle文件，找到其中的compileSdkVersion，将后面对应的数字都改成6即可。
项目结构示意图：

## Slide 111
编写代码
1. 找到index.hml文件，该文件是程序主页面文件，定义界面的结构和内容，使用标签来标记文本、图像、链接等元素置，另外，界面上的每一个组件都可以绑定一个功能函数，这些和一般的前端开发相同。 双击它打开编辑视图，开发工具最右侧有一个Previewer，预览器的按钮，点击可打开预览。 这即是一个简单的hello world项目工程了。
<div class="container">
<text class="title">
Hello {{ title }}
</text>
</div>

## Slide 112
编写代码
这里不熟悉前端可能就会产生小疑惑（又能学到新东西了），为什么这里是“Hello 世界”，这个“世界”是哪来的，这里先按下不表。
<div class="container">
<text class="title">
Hello {{ title }}
</text>
</div>

## Slide 113
编写代码
<div class="container">
<text class="title">
Hello {{ title }}
</text>
<text class="content" onclick="print">
打印
</text>
</div>
2. 好像每次初学都是hello world。
编写一个打印的text组件，添加如下标注代码。
这里添加打印文本作为按键，通过onclick触发点击事件，调用print函数。

## Slide 114
编写代码
3. 找到index.css文件，该文件在前端开发中存放的是程序主页面对应的css样式（控制界面的外观和布局，如颜色、字体、对齐方式、组件间隔）文件，直接双击打开添加如下代码，设置界面容器、标题、文本的格式。
.container {
width: 100%;
height: 100%;
flex-direction: column;
justify-content: center;
align-items: center;
}
​
.title {
width: 200px;
font-size: 30px;
text-align: center;
}
​
.content{
margin-top: 20px;
width: 200px;
font-size: 30px;
text-align: center;
}

## Slide 115
编写代码
4. 找到index.js文件，该文件是程序主页面对应的JavaScript文件，主要写一些对应的事件代码和相关函数。双击打开添加如下代码，编写exit函数。
注意逗号，title后面是一对单引号
import app from '@system.app';
export default {
data: {
title: ''
},
onInit() {
this.title = this.$t('strings.world');
},
print(e){
console.log("hello world")
}
}

## Slide 116
编写代码
导入接口，类似c语言的头文件
import app from '@system.app';
export default {
data: {
title: ''
},
onInit() {
this.title = this.$t('strings.world');
},
print(e){
console.log("hello world")
}
}
数据，可以在hml中用{{变量名}}形式引用
类似于c语言的printf
这在很多前端开发中都会用到这个json文件，可以提供字符串之间的映射。所以会显示“世界”。

## Slide 117
效果展示
这样我们的一个hello world程序就编写完成了。
完成编辑后，在预览界面即可展示如下效果，点击预览屏幕上的“打印”，即可在日志里看到输出

## Slide 118
将代码编译成hap包
1. 点击编辑器最左下角的OhosBuild Varilants或Build Varilants，打开编译模式选择视图，编译模式分debug和release，这里我们选择release模式。

## Slide 119
将代码编译成hap包
2. 点击编辑器上方菜单栏的Build->Build Hap(s)/App(s)->Build Hap(s)，系统就会开始自动编译代码成hap包，等到下方Build Output无编译错误，就表示代码编译完成了。

## Slide 120
将代码编译成hap包
3. 完成之后找到项目存放目录进入build->outputs->hap->release->smartVision目录下，这里面就是我们编译好的hap包文件。
可以将其拷贝到SD卡中，再下载到开发板上。
安装好的hap一般是默认名称，大家可以自己改名。

## Slide 121
本节小结
• 1、掌握如何进行hello_world hap应用程序编写

## Slide 122
• 准备工作
• 连接WIFI
目录 - 开发板Wi-Fi功能使用指导

## Slide 123
准备工作
一、准备工作
编译、烧录最新代码。
准备一个 2.4G 的 Wi-Fi 热点，Wi-Fi 热点的密码需为纯数字。

## Slide 124
连接WIFI
二、连接Wi-Fi
1、使用桌面setting应用连接Wi-Fi
系统启动后会需要等一段时间才会加载wifi，若看到右图所示片段日志，说明wifi已经加载好后，然后再用setting应用去联网。
官方给的setting应用联网后退出wifi会断开，而且有概率会导致系统跑崩，这里建议采用第二种方式连接wifi。

## Slide 125
连接WIFI
2. 使用可执行文件连接Wi-Fi
1.修改samples/communication/wpa_supplicant/config/wpa_supplicant.conf中的ssid和psk信息，再重新编译、烧录。
country=GB
ctrl_interface=udp
network={
ssid= "所需连接的wifi名称"
psk= "所需连接的wifi密码"
}

## Slide 126
连接WIFI
2. 执行以下命令连接Wi-Fi
./bin/wpa_supplicant -i wlan0 -d -c /etc/wpa_supplicant.conf
出现如下信息即连接成功

## Slide 127
本节小结
• 1、掌握如何进行Wi-Fi功能使用

## Slide 128
谢谢观看
开 源 从 小 熊 派 开 始
O P E N - S O U R C E S T A R T E D W I T H T H E B E A R P I