## Slide 1: 第二章 微处理器体系架构

## Slide 2: 大纲
嵌入式微处理器体系架构
ARM微处理器体系架构
嵌入式汇编语言
流水线技术

## Slide 3: 2.1嵌入式微处理器体系结构
按存储结构分类
  冯•诺依曼结构和哈弗结构
按指令集架构（ISA）分类
  复杂指令集计算机（CISC，Complex Instruction Set Computer）架构
  精简指令集计算机（RISC，Reduced Instruction Set Computer）架构
  超长指令字（VLIW，Very Long Instruction Word ）架构
  显式并行指令计算（EPIC，Explicitly Parallel Instruction Computing）架构

## Slide 4: 冯 · 诺依曼结构 VS 哈佛结构
冯 · 诺依曼结构
  中央处理器（CPU）和存储器通过一组总线（包括地址总线和数据总线）连接
  指令和数据以同等地位存储在同一存储器中
  对指令和数据的访问都是通过这组总线来实现的
  存储器访问通过分时复用的方式进行

## Slide 5: 冯 · 诺依曼结构
memory
CPU
PC
address
data
IR
ADD r5,r1,r3
200
200
ADD r5,r1,r3

## Slide 6: 哈佛结构
两个独立的存储模块，分别存储数据和指令
两套独立的总线，CPU分别和两个存储器通信
指令和数据的访问可以并行进行，并且指令和数据可以有不同的带宽
  例：Microchip 公司的 PIC16 芯片的指令是 14 位宽度，而数据是 8 位宽度

## Slide 7: CISC & RISC
复杂指令集计算机（CISC）
  依靠增加指令的复杂度，来改善计算性能
  指令格式不固定，指令可长可短，操作数可多可少
  CPU寻址方式复杂多样
  采用微程序控制
  每条指令执行平均时钟周期数CPI超过5个时钟周期
  例：X86

## Slide 8: 精简指令集计算机（RISC）
CISC
  CISC指令的使用频率不均衡，且相差悬殊，20%/80%定律
  CISC依靠增加指令数目，来改善其性能缺点
RISC
  RISC 统一了计算机的体系结构
  指令非常少，通常只有几十条
  每条指令长度统一，CPU寻址方式少
  便于应用流水线技术
  大部分指令是单时钟周期完成
  例：ARM

## Slide 9: CISC与RISC比较

## Slide 10: 嵌入式微处理器分类
嵌入式微控制器
  微控制器将计算机基本结构集成到一个芯片
    通过单片机控制嵌入式设备
  片内集成CPU、 ROM/EPROM、RAM、总线、总线逻辑、定时/计数
  器、看门狗、I/O接口、串行口、脉宽调制输出、ADC、DAC、Flash RAM、EEPROM 等各种必要的功能部件和外设
  芯片尺寸大大减小，系统总功耗和成本下降，可靠性提高
嵌入式微处理器
  由通用计算机中的 CPU 发展而来，核心是 CPU，仅具备基本的计算和控制功能。要构建完整的系统，需要搭配外部的内存、存储设备、外设接口芯片等
  低功耗和低资源实现嵌入式应用的特殊要求
  主要面向结构更复杂、功能更丰富、性能要求更高的嵌入式应用

## Slide 11: 微控制器与微处理器的区别
微控制器块图
微处理器块图

## Slide 12: 嵌入式微处理器分类
数字信号处理器（DSP）
  专门用于信号处理的处理器
  具有很高的编译效率和指令执行速度
  应用在数字滤波、快速傅里叶变换、谱分析、语音编码、视频编码、数据编码和雷达目标提取
  类型
    单片化设计
    集成在微控制器、微处理器、片上系统中的 DSP 协处理器
嵌入式片上系统（SOC）
  实现一个完整的硬件和软件系统
  具有集成度高、处理能力强、功能组件丰富、体积小、重量轻、低功耗等特性

## Slide 13: 嵌入式微处理器分类
RISC-V架构
  基于RISC原理建立的开源指令集架构
  指令集完全开源、设计简单、易于移植Linux系统、采用模块化设计、拥有完整工具链
  基本指令集共47条，可分为：整数运算指令、分支转移指令、加载/存储指令、控制与状态寄存器访问指令、系统调用指令
人工智能芯片
  人工智能时代的基础设施
  在数据中心部署的云端和在消费者终端部署的终端
  任务：训练和推理
    训练需极高的计算性能、较高的精度以及处理海量数据的能力
    推理对性能要求不高，对精度要求也更低，对通用性要求也低

## Slide 14: 嵌入式微处理器分类
多核处理器
  在一枚处理器中集成多个完整的计算内核，由总线控制器提供所有总线控制信号和命令信号
  需解决的问题：器件资源分配策略、任务调度策略、节能策略、软硬件协同设计策略等

## Slide 15: 2.2 ARM微处理器体系架构
ARM 的经营模式
  出售其知识产权，将技术授权给半导体、软件和 OEM 厂商，并提供技术服务
ARM的版本：内核版本和处理器版本

## Slide 16: ARM产品线路图
经典系列，包括 ARM7、ARM9、ARM11 系列
Cortex-R 系列，针对实时系统，具备高可靠性和快速响应能力
Cortex-A 系列，面向应用处理，性能强大，支持复杂操作系统
Cortex-M 系列，注重功耗和成本敏感的微处理器
本书将以ARM Cortex-M4（内核架构ARMv7)为主，介绍嵌入式的开发设计

## Slide 17: Cortex-M4 系统架构
哈佛架构，带分支预测的3级流水
低成本、小管脚数和低功耗，并具有极高的运算能力和极强的中断响应能力
采用纯Thumb-2指令，具有32位高性能，ARM内核达到16位代码存储密度
可配置1-240个中断源，中断延迟最大12，最小6个时钟周期
1.25DMIPS/Mhz的性能和0.19mW/Mhz的功耗
可选配的调试和跟踪模块
Notes: DMIPS：Dhrystone Million Instructions executed Per Second ，
1、Dhrystone：是测量处理器运算能力的最常见基准程序之一，常用于处理器的整型运算性能的测量。Dhrystone是一种整数运算测试程序。
2、MIPS：Million Instructions executed Per Second，每秒执行百万条指令，用来计算同一秒内系统的处理能力，即每秒执行了多少百万条指令。。

## Slide 18: Cortex-M4微处理器架构
两种处理器模式：
  线程(Thread)模式
  处理(Handler)模式
操作模式与执行特权方式的关系
软件有两种执行方式：
  特权级
  用户级（非特权级）

## Slide 19: Cortex-M4微处理器架构
特权级可访问处理器的所有资源，用户级是资源受限
对于用户级线程模式
  有限制地使用 MSR 和 MRS 指令，不能使用CPS指令禁止或使能中断
  不能访问系统时钟、NVIC 或者系统控制模块。
  受限制地访问内存或外设。
  使用 SVC 指令通过系统调用，将控制转换到特权级。

## Slide 20: Cortex-M4微处理器架构

## Slide 21: Cortex-M4内核流水线
三级流水：取指、译码、执行
32位系统，总线宽度32位，一次取一条32位的指令
若是16位的thumb指令，处理器每隔一个周期做一次取指
当执行跳转指令，整个流水线会刷新，从目的地取指
分支预测，减少流水线气泡过大

## Slide 22: Cortex-M4可编程模式

## Slide 23: 核心寄存器R0~R15
通用寄存器R0~R12：用于数据操作，thumb-2的32位指令可访问
  低组寄存器R0~R7：thumb16位指令可访问
  高组寄存器R8~R12
  堆栈指针R13(SP)：指示系统的栈空间
    主栈指针MSP
    进程栈指针PSP
  链接寄存器R14(LR)
  程序计数器R15(PC)

## Slide 24: 特殊寄存器
程序状态寄存器PSR：只有在特权级下才可访问
  应用状态寄存器APSR
  中断状态寄存器IPSR
  执行状态寄存器EPSR

## Slide 25: 程序状态寄存器PSR
  应用状态寄存器APSR：保持当前指令运算结果状态的寄存器
  包括：
    位31：N-负数
    位30：Z-零
    位29：C-进位
    位28：V-溢出
    位27：Q-饱和，在DSP中溢出或饱和标志
    位19:16：GE[3:0]，大于或等于

## Slide 26: 程序状态寄存器PSR
  中断状态寄存器IPSR：保存当前中断服务子例程的中断类型号（bit8-bit0）
  执行状态寄存器EPSR：
    T-Thumb状态：在Cortex-M4中，始终是Thumb指令，该位恒为1
    ICI/IT：保存被异常中断打断的指令流状态，或IT指令状态

## Slide 27: 中断屏蔽寄存器组
  用于控制异常的使用和禁用，仅在特权级下才可访问
    PRIMASK：Priority mask register，优先级屏蔽寄存器
    FAULTMASK：Fault mask register，故障屏蔽寄存器
    BASEPRI：Base priority mask register，基本优先级屏蔽寄存器

## Slide 28: 控制寄存器
  CONTROL：用于定义处理器特权级别和用于选择堆栈指针

## Slide 29: Cortex-M4寄存器总结

## Slide 30: 2.4 嵌入式汇编语言
使用汇编程序编写代码的优点：
  占用资源少
  针对性强
  程序执行效率高
  设备驱动程序精简
  汇编语言能够更好地理解高级语言
ARM 微处理器
  传统 ARM 处理器支持 32 位和 16 位的 Thumb指令集
  Cortex-A 和 Cortex-R 系列处理器支持这两种运行状态
  ARM 的 Cortex-M 系列处理器采用了 Thumb-2 技术，且只支持 Thumb 运行状态，不支持 ARM 指令集

## Slide 31: 汇编程序的结构
由段组成，段是相对独立的指令或数据单位，具有特定的名称
每个段由AREA伪指令定义
段属性可定义为READONLY(只读)或READWRITE(读写)
段可分为：
  代码段：执行代码
  数据段：存放运行所需的数据

## Slide 32: Cortex M4汇编语言
与机器指令通常是一对一.
基本特点:
  每行写一条指令.
  标签提供地址的内容(通常从一行的第一列开始).
  指令开始于后续列.
  一条指令到一行的结束.
  注释以分号开始，到一行的结束

## Slide 33: 汇编程序的结构
AREA HELLO, CODE, READONLY
ENTRY ; 伪指令标识程序的入口点
Start ; Start函数的入口地址
LDR R0, =0x1
MOV R1, #1
...
END ; 伪指令表示代码段结束

## Slide 34: 指令格式
Cortex-M4指令的助记符格式如下：
<opcode>{<cond>}{S}<Rd>,<Rn>{,<oprand2>}
  <>为必选项，{}为可选项
  opcode：操作码，即指令助记符，如：ADD, LDR, STR等
  cond：条件码，描述指令执行的条件，如：EQ, LE等
  S：指令后加S，指令执行完成后自动更新状态寄存器的条件标志位
  Rd：目标寄存器
  Rn：第一个操作数寄存器
  operand2：第二个操作数，可以是寄存器、立即数等
  例：LDR R0, [R1] ; 将存储器地址为R1的字数据加载到寄存器R0中

## Slide 35: 寻址方式
寻址方式是指 CPU 确定操作数所在地址的方法
立即寻址
  也叫做立即数寻址，立即数以#为前缀
  如：
  MOV R0, #4 ;R0 ← 4
  ADD R0, R0, #0x10 ;R0 ← R0+0x10
  寄存器寻址
  把寄存器中的数值作为操作数，也称为寄存器直接寻址
  如：
  ADD R0, R1, R2 ; R0 ← R1+R2

## Slide 36: 寻址方式
  寄存器偏移寻址
  将第二个操作数，进行移位操作后赋值给第一个操作数
  如：
  MOV R0, R1, LSL #2 ;R0 ← R1 << 2
  寄存器间接寻址
  寄存器中的值作为操作数地址，通过地址从存储器取出操作数，如：
  LDRB R0, [R1] ; read byte value from [R1]
  ; extending to 32bits on load R0
  STRB R0, [R1] ;[R1] ← R0

## Slide 37: 寻址方式
  基址变址寻址
  将寄存器的值与地址偏移量相加得到地址
    感叹号表示前增量寻址模式
    [R1], #2 表示后增量寻址模式
  如：
  LDR R0, [R1, #2] ;R0 ← [R1+2]
  LDR R0, [R1, #2]! ;R0 ← [R1+2], R1 ← R1+2
  LDR R0, [R1], #2 ;R0 ← [R1],R1 ← R1+2
  LDR R0, [R1, R2] ;R0 ← [R1+R2]

## Slide 38: 数据处理指令
    数据传输指令
      寄存器与寄存器之间，寄存器与特殊寄存器之间，把立即数加载到寄存器

## Slide 39: 数据处理指令
    算数运算指令
      基本的算数运算指令包括：加法、减法运算，反向减法指令，有符号无符号加减法指令

## Slide 40: 数据处理指令
    算数运算指令
      乘法指令、乘加指令和除法指令

## Slide 41: 数据处理指令
    逻辑运算指令

## Slide 42: 数据处理指令
    移位指令
      逻辑移位，算术移位，循环移位

## Slide 43: 数据处理指令
    比较与测试指令
      更改条件标志位

## Slide 44: 数据处理指令
    位域操作指令

## Slide 45: 数据处理指令
    跳转指令
      无条件跳转，函数跳转，条件跳转，IT-THEN指令块，查表跳转等

## Slide 46: 存储器访问指令

## Slide 47: 存储器访问指令
      批量加载/存储数据指令
      进栈出栈指令

## Slide 48: 汇编程序设计
      例1：C语言赋值语句对应的汇编程序：x=a*b+c;
      对应的汇编程序：
,

## Slide 51: 汇编程序设计
      例2：C语言逻辑表达式对应的汇编程序：
      ;
      对应的汇编程序：

## Slide 53: ARM 控制流
ARM指令的特点：条件执行
所有操作可通过测试PSR，进行条件执行:
  EQ, NE, CS, CC, MI, PL, VS, VC, HI, LS, GE, LT, GT, LE
分支操作:
  BXX #100
条件码

## Slide 54: 条件码
EQ | 结果为0 | Z=1
NE | 结果不为0 | Z=0
CS | 有进位或借位 | C=1
CC | 没进位或借位 | C=0
MI | 小于0 | N=1
PL | 大于等于0 | N=0
VS | 溢出 | V=1
VC | 无溢出 | V=0
HI | 无符号比较大于 | C=1 且 Z=0
LS | 无符号比较小于等于 | C=0, 或 Z=1
GE | 有符号比较大于等于 | N=V
LT | 有符号比较小于 | N V
GT | 有符号比较大于 | Z=0且N=V
LE | 有符号比较小于等于 | Z=1或NV

## Slide 55: 汇编程序设计
      例3：C语言条件语句对应的汇编程序：
      if (a==1) b=2;
      对应的汇编程序：

## Slide 57: 汇编程序设计
      例4：C语言经典条件语句对应的汇编程序：
      if (a>1) x=2; else x=b-a;
      对应的汇编程序：
ADR r4,a
LDR r0,[r4]
CMP r0,#1
BLE fblock
MOV r0,#2
LDR r4,=x
STR r0,[r4]
B EndIf
fblock
ADR r4,b
LDR r1,[r4]
SUB r0,r1,r0
LDR r4,=x
STR r0,[r4]
EndIf

## Slide 59: 汇编程序设计
      例5：C语言循环语句对应的汇编程序：
      对应的汇编程序：
ADR r4,a
LDR r0,[r4]
ADR r4,b
LDR r1,[r4]
while
CMP r0,r1
SUBGT r0,r0,r1
SUBLT r1,r1,r0
BNE while
LDR r4,=gcd
STR r0,[r4]

## Slide 61: 汇编程序设计
      C语言for循环语句：转换成while循环
      转换为：
for(i=1;i<10;i++) sum=sum+i;
i=1;
while(i<10)
{
sum=sum+i;
i++;
}

## Slide 62: 2.5 流水线技术
    通过多个功能部件并行工作来缩短指令的运行时间，提高系统的效率和吞吐率
    指令执行以分解为多个阶段，各阶段使用硬件部件不同，这样指令执行就可重叠，实现指令并行
    延迟：指一条指令从进入流水线到流出流水线所花费的时间
    吞吐量：是指单位时间内执行的指令数
    流水线技术增加了 CPU 的吞吐量，但并没有减少每条指令的延迟

## Slide 63: 三级流水线：包括取指、译码、执行三个阶段
取 指
译 码
执 行

## Slide 64: 流水线技术
    三级流水线：包括取指、译码、执行三个阶段
      实现逻辑最简单

## Slide 65: 流水线技术
    五级流水线
      取指、译码、执行、缓冲/数据、回写五个阶段
      的实现逻辑最经典
    超流水线超过了通常的5到6级，实现逻辑最复杂

## Slide 66: Cortex-m4的三级流水线

## Slide 67: Cortex-m4的三级流水线
    取指阶段：
      取指用来计算下一个预取指令的地址，从指令存储空间取出指令，或者自动加载中断向量
      包含一个预取指缓冲区，避免流水线“断流”
    译码阶段：
      译码对之前取指阶段送入的指令进行解码操作，分解出指令中的操作数和执行码
      再由操作数相应的寻址方式生成操作数的地址，产生寄存器值
    执行阶段：
      用于执行指令，产生LSU（Load/Store Unit）地址，回写执行结果

## Slide 68: 影响流水线性能的因素
    数据冲突
      指令之间存在数据依赖关系，导致后续指令无法在正确的时间获取所需数据，从而引发流水线停顿或错误。
      分类：
        RAW（Read After Write，写后读）
        WAR（Write After Read，读后写）
          在乱序执行（Out-of-Order Execution）
          或多发射流水线 中，后续指令可能提前执
          行并覆盖寄存器值。

## Slide 69: 影响流水线性能的因素
    数据冲突
      指令之间存在数据依赖关系，导致后续指令无法在正确的时间获取所需数据，从而引发流水线停顿或错误。
      分类：
        RAW（Read After Write，写后读）
        WAR（Write After Read，读后写）
        WAW（Write After Write，写后写）
          在乱序执行中，后续指令可能先于前
          一条指令完成写回。

## Slide 70: 影响流水线性能的因素
    数据冲突
    跳转指令
      分支指令（如条件跳转、循环）导致后续指令地址不确定。
    流水线深度
    优点：级数越多，时钟频率越高（每级逻辑更简单）
    缺点：
      分支误预测代价更高（需冲刷更多级）。
      物理延迟（如电路传播时间）可能成为瓶颈。
      增加资源冲突和功耗。

## Slide 71: 本章小结
    冯·诺依曼结构和哈弗结构
    复杂指令集和简单指令集
    Cortex-M4体系结构及汇编指令
    流水线技术

## Slide 72: 作业
P44 2,6,8,15,17