## Slide 1: 第六章 程序设计与分析

## Slide 2: 大纲
嵌入式程序设计
嵌入式C语言编程
编译及优化技术
程序性能分析与优化

## Slide 3: 6.1 嵌入式程序设计
自然语言描述
  直接使用语言文字描述设计过程
  一般会结合其他方法使用

## Slide 4: 设计方法--形式化描述
通过严谨的数学语言、逻辑和公式描述
对开发工程师的知识背景要求严格

## Slide 5: 设计方法--伪代码
伪代码是一种常用的描述程序设计方法
能够较为清晰地描述思路
通常使用伪代码设计核心部分

## Slide 6: 设计方法—结构图
结构图
  结构图( structure chart)是一种自顶向下的模块化设计工具
  系统由不同模块和线组成，用小方块表示模块，线表示模块之间的关系。
  结构图用于高层设计或体系结构设计
  帮助程序员划分大型软件，递归地将问题分解成可以理解的小问题

## Slide 7: 设计方法—结构图
结构图
  树状结构图
  非树状结构图

## Slide 8: 设计方法—流程图
流程图( flow chart)
  流程图是描述一个程序的工作流程或过程
  使用方框表示步骤、菱形表示判断、带箭头的线表示执行流程
  流程图表示对给定问题的解决方案
  常用于分析、设计、记录或者管理的流程中
  例：
  for( A ; B ; C)
  D

## Slide 9: 设计方法—流程图

## Slide 10: 设计方法—状态图
状态图( States diagram)
  状态图关注系统某一对象在生命周期内的特性和特性的变化，以及引起特性变化的时间和动作等
  状态（state）是指在生命周期中某个特性，具有一定的时间稳定性，即会在一段时间内保持相对稳定。
  转移( transition) 两个状态之间的变迁，表示在指定事件发生后，在特定的条件下，对象执行特定的动作从源状态转移到目标状态
  转移由源状态、目标状态、触发事件、警戒条件和转移动作组成

## Slide 11: 设计方法—状态图
例：给定一个电话座机，打电话包含哪几种状态？并画出状态图。

## Slide 12: 设计方法--控制/数据流图（CDFG）
数据流图（Data flow graph, DFG）
  无条件程序模型，不能表示控制
  基本语句块：
    无条件代码段
    只有一个入口和出口
    可操作的最大顺序语句序列

## Slide 13: 数据流图
单赋值形式：一个变量只能在赋值运算符左边出现一次
x = a + b;
y = c - d;
z = x * y;
y = b + d;
x = a + b;
y = c - d;
z = x * y;
y1 = b + d;
单赋值形式

## Slide 14: 数据流图
两类结点
  圆形结点：表示操作
  方形结点：表示值
x = a + b;
y = c - d;
z = x * y;
y1 = b + d;
DFG
+
-
+
*
a
b
c
d
z
x
y
y1

## Slide 15: DFG 和部分序
部分序：
  a+b, c-d; b+d, x*y
  操作a+b和 c-d可以
  用任何顺序执行
  操作b+d和x*y可以
  用任何顺序执行
+
-
+
*
a
b
c
d
z
x
y
y1

## Slide 16: 控制/数据流图(CDFG)
CDFG: 表示控制与数据的图
用数据流图表示组件，添加控制部分
CDFG有两种类型的节点
  判断节点：描述的全部控制类型
  数据流节点：一个完整的表示基本语句块的数据流图

## Slide 17: 数据流/判断节点
数据流节点
  封装一个数据流图
  在节点中完成写操作
x = a + b;
y = c + d
判断节点
  描述控制类型
cond
T
F
value
v1
v2
v3
v4

## Slide 18: CDFG 例子--switch
if (cond1) bb1();
else bb2();
bb3();
switch (test1) {
case c1: bb4(); break;
case c2: bb5(); break;
case c3: bb6(); break;
}
cond1
bb1()
bb2()
bb3()
bb4()
test1
bb5()
bb6()
T
F
c1
c2
c3

## Slide 19: CDFG--for 循环
for (i=0; i<N; i++)
loop_body();
等价于：
i=0;
while (i<N) {
loop_body();
i++;
}
i<N
loop_body();
i++
T
F
i=0

## Slide 20: 嵌入式程序模型
有限状态机：响应系统
循环缓冲区：数字信号处理
队列：数字信号处理

## Slide 21: 有限状态机-Finite State Machine, FSM
状态机具有离散动态的系统模型
一种常用的状态机叫做有限状态机，表示状态数目是有限的
状态机建模适用于对时间驱动的系统，给定不同输入信号，系统根据这些输入信号做出不同响应
状态来表示系统的内部特性，状态的变化是基于输入的变化

## Slide 22: 有限状态机-Finite State Machine, FSM
状态图是对状态机的一种图形表示
MOORE机、MEALY机 ???
应用:
  面向控制的代码
  响应式系统
  非周期性采样作为输入

## Slide 23: 有限状态机——座位安全带控制器
需求：
  有人坐到座椅上，在规定时间内若没有系好安全带，就启动蜂鸣器。
idle
buzzer
seated
belted
no seat/-
seat/timer on
no belt
and no
timer/-
no belt/timer on
belt/-
belt/
buzzer off
timer/buzzer on
no seat/-
no seat/
buzzer off
输入：
  seat: 是否有人坐；
  belt: 是否系安全带；
  timer: 定长计时器；
输出：
  蜂鸣器
  定时器
状态：
  state: 机器当前状态

## Slide 24: C语言实现
#define IDLE 0
#define SEATED 1
#define BELTED 2
#define BUZZER 3
switch (state) {
case IDLE: if (seat) { state = SEATED;
timer_on = TRUE; }
break;
case SEATED: if (belt) state = BELTED;
else if (timer) state = BUZZER;
break;
…
}
输入：
  seat: 是否有人坐；
  belt: 是否系安全带；
  timer: 定长计时器；
输出：
  蜂鸣器
  定时器
状态：
  state: 表示机器当前的状态。

## Slide 25: 循环缓冲区
面向流的程序设计
数据流：按规律到达并需要在限定时间内处理
  FIR滤波器：面向流处理
  有限脉冲响应（FIR）滤波器
  乘积求和

## Slide 26: 循环缓冲区
循环缓冲区
  固定数目
  处理流数据的一种数据结构
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
time t
time t+1

## Slide 27: 循环缓冲区
x1
x2
x3
x4
x5
x6
t1
t2
t3
Data stream
x1
x2
x3
x4
Circular buffer
x5
x6

## Slide 28: 循环缓冲区
pos:当前采样的位置；
d1
d2
d3
d4
time t1
pos
d5
d2
d3
d4
time t1+1
pos

## Slide 29: 循环缓冲区——C语言
#define CMAX 6 /* filter order */
int circ[CMAX]; /* circular buffer */
int pos; /* position of current sample */
void circ_init() {
int i;
for (i=0; i<CMAX; i++) /* set values to 0 */
circ[i] = 0;
pos=CMAX-1; /* start at tail so first element at 0 */
}

## Slide 30: 循环缓冲区——C语言
void circ_update(int xnew) {
/* compute the new head value with wrap around; the pos pointer moves from 0 to CMAX-1 */
pos = ((pos == CMAX-1) ? 0 : (pos+1));
/* insert the new value at the new head */
circ[pos] = xnew;
}
int circ_get(int i) {
int ii;
/* compute the buffer position */
ii = ((pos+1) % CMAX + (i-1)) % CMAX;
return circ[ii]; /* return the value */
}

## Slide 31: 队列
生产者/消费者
弹性缓冲区
  数据无法预料到达或离开的时间
  构建队列的方法：
    链表
    数组

## Slide 32: 生产者消费者系统
p1,p2是两个算法处理块
数据从单行缓存区的队列中发送到处理块中
数据q12是p1产生的数据，p2消费的数据

## Slide 33: 6.2 嵌入式C语言编程
C语言开发的嵌入式程序，其有如下优点
  表现能力和处理能力极强。它具有丰富的运算符和数据类型，便于实现各类复杂的数据结构
  可读性强，易于调试和维护。采用自顶向下的设计方法，层次清晰，便于按模块方式组织程序
  可移植性强。具有非处理器特定代码的特点
  运算速度快，编译效率高。具有功能丰富的库函数，而且可以直接实现对系统硬件的控制

## Slide 34: 嵌入式C语言编程方法
嵌入式程序开发是硬件实现与软件编程相结合的开发过程。其开发的过程包括
  了解开发板上的硬件属性
  考察I/O等外设的连线
  采用模块化编程的思想。将整个系统分解成许多小模块，针对每个小模块进行编程
  设计程序流程框架，根据流程框架整合各个模块形成完整系统
  整合模块进行编译，若无问题，编译后生成的hex文件，下载到开发板中调试，排查其软硬件的问题
Notes: 1、硬件属性是指，板子上有哪些芯片，这些芯片有哪些特性等等，尤其需要査阅开发板上微处理器的相关官方资料，根据编程目标，确定目标需要哪些硬件设备。
3、这些一般涉及到初始化原始参数，封装底层硬件驱动操嵌入式C语言编程作，开放一个或几个函数接口供上层调用，这样最终使用这个模块的时候就直接调用接口函数，不需要再对底层硬件驱动做过多的工作。

## Slide 35: 嵌入式C语言中的元素
嵌入式C语言编程通常具有三个方面的结构化元素
  预处理声明、定义和 include语句
  主函数
    While(TURE)
    {
    ……
    }
  函数、异常和中断服务函数
    外设的访问通常基于忙等、中断、DMA的访问

## Slide 36: 预处理声明、定义和 include语句
用于包含文件的 include语句：include是一个用于包含某个文件内容的预处理语句，将给定文件的代码导入（粘贴）到当前文件中
  系统定义：#include <filename>
  用户定义：#include “filename”
  以头文件(.h文件)的形式
  可为后期的调试带来便利

## Slide 37: 预处理声明、定义和 include语句
预处理语句
给编译器传达指示，提高程序的可读性
预处理语句 #define
  预处理全局变量
#define GPLOH-MODER *(unsigned int*(GPIOH_BASE+0x00)
  预处理常量
#define TRUE 1

## Slide 38: 预处理声明、定义和 include语句
条件编译语句：
  #ifdef 说明当满足某条件时对一组语句编译，条件不满足时编译另一组语句的功能
  采用条件编译指令，可以减少被编译的语句，从而减少目标代码的长度
  在一个文件中，给出芯片不同系列的代码，使用不同编译器，…
  #ifdef 标识符
  程序段1
  #else
  程序段2
  #endif
它的作用是当“标识符”已经被定义(一般是用#define定义)，则对#ifdef 下的程序段进行编译，否则编译#else下的程序段

## Slide 39: 条件编译
……

## Slide 40: 预处理声明、定义和 include语句
import, extern, export声明
  C语言混合编程中
    extern，import表明变量或者函数是定义在其他文件中
    表示本程序用到变量提供给其他模块调用
  常用在多个源文件编译的程序中
  在一个文件中定义全局变量，而在另一文件中用 extern对全局变量引用。编译器知道是在别处定义的外部变量
  通过extern定义外部函数，其中extern可以省略，若函数不能被其他文件引用，在函数定义前加static
  在程序连接时从其他文件中找此外部变量
  extern int value1;
  extern int p(void);

## Slide 41: 预处理声明、定义和 include语句
import, extern, export声明

## Slide 42: 预处理声明、定义和 include语句
typedef 类型别名
  定义一种类型的别名，用 typedef 来定义与平台无关的类型
  提高可移植性。当跨平台时，只要改 typedef 本身就行，不用对其他源码做任何修改
  例，定义一个叫REAL 的浮点类型，表示最高精度的类型
  在支持双精度的目标平台一上
  typedef long double REAL;
  在不支持 long double 的目标平台二上，改为：
  typedef double REAL;
  在连 double 都不支持的目标平台三上，改为：
  typedef float REAL;
  typedef 定义一种类型的新别名，在结构体、枚举类型中非常常见

## Slide 43: 预处理声明、定义和 include语句
typedef 类型别名

## Slide 44: 预处理声明、定义和 include语句
结构体：
结构体是由具有相同或不同类型的数据项构成的数据集合
结构体可以被声明为变量、指针或数组等，以实现较复杂的数据结构
结构体指针作为函数的参数，可提高程序的可扩展性。
  例，串口，它的初始化由几个属性決定，若不使用结构体，一般的方法如下：
void USART_Init(u16 usart, u32 Baudrate, u16 wordlengh, u16 stopbites, u16 parity, u8 mode)
  将串口有关的参数组合到一个结构体里面
  void USART_Init(u16 usart,USART_InitTypeDef uart_initdef)

## Slide 45: 预处理声明、定义和 include语句
结构体：

## Slide 46: 预处理声明、定义和 include语句
位运算操作
  在嵌入式系统编程中，位运算比其他运算更常用
  嵌入式系统涉及到很多有关硬件寄存器的操作
  硬件寄存器由若干位组成，对配置、读写等属性控制
  C语言没有专门对指定位操作的语法，在进行位操作的时候，需要对指令进行简单的组合来完成此功能

## Slide 47: 预处理声明、定义和 include语句
位运算操作
  C语言位运算操作符有6个：&, |, ~, ^, <<, >>
  例：
    判断 寄存器x 第 n 位是否为1；
    if x & (1 << n)
    对于单个或多个位置 0 或置 1 的操作
    GPIOH_MODER& =～(0x03 << (2*10));
    GPIOH_MODER |= (01 << 2*10);
    获取寄存器 x 的第 3∼7 位的值
    y = (x & (0x1f << 3)) >> 3;

## Slide 48: 预处理声明、定义和 include语句
位运算操作
  C语言位运算操作符有6个：&, |, ~, ^, <<, >>
  例：
    给寄存器 a 的 bit3∼bit7 赋值 0xc
    a = (a & (～(0x1f << 3)))| (0xc << 3);
    给寄存器 a 的 bit3 ∼ bit7 加上 0xd
    tmp = (a & (0x1f << 3)) >> 3;
    tmp += 0xd;
    a = a & (～(0x1f << 3));
    a |= tmp << 3;

## Slide 49: 预处理声明、定义和 include语句
位运算操作
  C语言位运算操作符有6个：&, |, ~, ^, <<, >>
  例：
    给寄存器 a 的 bit3 ∼ bit7 赋值 4 和 bit8 ∼ bit12 赋值 7
    a = (a & (～0x1f << 3)) | (4 << 3);
    a = (a & (～0x1f << 8)) | (7 << 8)；

## Slide 50: 6.3 编译及优化技术
编译是将一种语言转换成另一种语言的过程
翻译和优化两个阶段
  翻译即将高级语言解释为机器识别的语言
  优化是指将机器识别的语言进行修改以提升其执行性能

## Slide 51: 翻译过程
代码翻译：
  词法分析：将字符流分组为一个词（token）
  语法分析：根据语法规则形成语法树
  语义分析：确保组成部分有意义
  中间代码：显式中间抽象表示
  符号表的生成：记录使用的标识符及其各种属性信息的一个数据结构
  代码生成：生成目标代码

## Slide 52: 代码优化
代码优化过程改进中间代码，产生执行速度更快的机器代码
优化阶段包括机器无关及机器有关的优化
  机器无关的优化涉及程序的逻辑结构、数据表示以及变量计算等方面
  机器有关的优化设计指令集优化，CPU的流水线以及高速缓存相关的优化

## Slide 53: 编译的翻译过程
源程序翻译过程包括词法分析、语法分析和语义分析
词法分析中，表达式扫描后的空格被删除。经过词法分析，几组分类的记号被生成，这些分组的字符将被存储到一个字符表中
语法分析中，各个记号被进一步分组，根据语法规则产生记号之间的依赖，形成语法树

## Slide 54: 编译的翻译过程
例：表达式x=4*a+5*(b-c)经过词法分析，得到的单词和记号有：
标识符：x
赋值符号：=
数字：4
乘号操作符：*
标识符：a
加法操作符：+
数字：5
乘法操作符：*
标识符：（
标识符：b
减法操作符：−
标识符：c
标识符：）

## Slide 55: 编译的翻译过程（续）
表达式x=4*a+5*(b-c)经过语法分析，得到语法树

## Slide 56: 编译的翻译过程（续）
表达式x=4*a+5*(b-c)代码生成，采用的数据流模型
若是ARM翻译
  寄存器选择
  变量放入寄存器
  存放中间结果的寄存器
*
-
*
+
4
a
b
c
5

## Slide 57: 编译的翻译过程（续）
2
3
4
1
ADR r4,a
LDR r2,[r4]
MOV r1,#4
MUL r3,r1,r2
DFG
*
-
*
+
4
a
b
c
5
ADR r4,c
LDR r5,[r4]
ADR r4,b
LDR r1,[r4]
SUB r1,r1,r5
MUL r2,r1,#5
ADD r1,r2,r3
code
表达式x=4*a+5*(b-c)代码生成

## Slide 58: 控制结构的翻译
控制语句除了有表达式，还存在大量的控制流程
  如if语句中包含布尔表达式。
控制流本身翻译成中间代码也是必不可缺的。
通过CDFG图表示控制结构并进行翻译
  遍历条件表达式。根据数据流图方式生成该表达式中变量加载等信息的代码
  测试判定表达式。编译器会为判定表达式创建能够在分支中测试的条件代码和标记
  在各个分支指令中运用表达式翻译方法生成相应代码
  通过遍历，得到汇编代码

## Slide 59: 控制代码的生成
if (a > b)
x = a;
else
x = b;
a>b
x=a
x=b
T
F

## Slide 60: 控制代码的生成（续）
3
2
1
ADR r5,a
LDR r1,[r5]
ADR r5,b
LDR r2,[r5]
CMP r1,r2
BLE l3 ;<=
a>b
x=a
x=b
ADR r5,x
STR r1,[r5]
B stmtent
l3 ADR r5,x
STR r2,[r5]
stmtent ...
T

## Slide 61: 过程的翻译
每次过程调用，将建立过程参数并执行调用，之后还要返回到原来代码位置。
过程调用包括保存现场、运行过程及恢复现场，使用过程栈
  过程栈从高位地址到低位地址建立
  栈指针(sp)定义了当前栈帧在内存中的结束地址
  帧指针(fp)定义了当前栈帧在内存中的起始地址
  过程通过栈指针将相关数据保存在栈中，运行过程结束后，从栈中取出数据恢复原代码的环境

## Slide 62: 过程翻译
需要代码做
  调用和返回
  传递参数和返回结果
参数和结果被返回到堆栈中
  对ARM
    R0-R3用来传递程序的前4个参数
    R0 用来保存返回值。

## Slide 63: ARM的过程链接
APCS（ARM过程调用标准）
  r0-r3传递参数给过程，额外的参数放到栈中
  r0 保持返回的值
  r4-r7保留局部变量的值
  r11是帧指针fp，指向栈底，r13是栈指针sp
  r14保留返回地址
  r10是指示栈界限的寄存器，以判断栈是否溢出

## Slide 64: 过程翻译
int fun (int i)
{ int a = 2;
return a * i;}
int main (void)
{int i = 25;
fun(i);
return 0;}
Notes: fp: 栈帧寄存器，sp: 栈指针寄存器，每个函数所使用的栈空间是一个栈帧，所有的栈帧就组成了这个进程完整的栈。而fp就是栈基址寄存器，指向当前函数栈帧的栈底，sp则指向当前函数栈帧的栈顶。

## Slide 65: 过程翻译
; fun function < fun >
PUSH { fp }
ADD FP, SP, # 0
STR R0, [ FP, #− 16 ]
MOV R3, # 2
STR R3, [ FP, #−8 ]
LDR R3, [ FP, #−8 ]
LDR R2, [ FP, #− 16 ]
MUL R3,R2, R3
MOV R0, R3
SUB SP, FP, # 0
POP {FP}
BX LR
; main function <main >
PUSH { FP, LR}
ADD FP, SP, #4
SUB SP, SP, #8
MOV R3, # 25
STR R3, [ FP, #−8 ]
LDR R0, [ FP, #−8 ]
BL 822c < fun >
MOV R3, # 0
MOV R0, R3
SUB SP, FP, #4
POP {FP, PC}
822c
Notes: fp: 栈帧寄存器，sp: 栈指针寄存器，每个函数所使用的栈空间是一个栈帧，所有的栈帧就组成了这个进程完整的栈。而fp就是栈基址寄存器，指向当前函数栈帧的栈底，sp则指向当前函数栈帧的栈顶。在ARM指令中，push是压栈，pop是弹出。SP是指向栈顶最后一个元素所在的位置

## Slide 66: 编译过程中的代码优化
机器无关的优化，主要是软件方面的优化，修改源程序从而提高代码的性能
机器相关的优化，如指令集的选择，寄存器的分配，高速缓存优化，流水线的优化等

## Slide 67: 指令的选择与调度
对语法树生成的指令代码进行优化
  效率更高的指令替换中间代码生成指令
  指令重排来改变流水线的性能。
指令集的丰富程度决定了可选指令的范围，要求指令集的一致性和完整性
指令调度就是选择指令的过程
  本地调度是不能跨基本块边界移动
  全局调度则可跨越基本块的指令调度
  模块调度对内循环不同迭代次数来消除流水线气泡的技术
  跟踪调度跟踪最常执行的控制流路径实现优化
    超级块调度则是跟踪调度的一种简化版本

## Slide 68: 寄存器分配
CPU的寄存器是有限的
  若无可用寄存器，需借助内存完成计算
最优的寄存器分配方案是一个NP完全问题
  某些寄存器有特殊用途或者其使用必须遵循一定约束
  寄存器数目是有限的，这又增加了问题的复杂度

## Slide 69: 计算次序的选择
计算执行的次序也会影响目标代码的效率
  计算次序的选择所影响的是寄存器分配问题
  计算次序是更上层的改进
a=b+c ;
y=d + 2;
z=c + 3;
x=a+b ;
需要5个寄存器
a=b+c ;
x=a+b ;
y=d + 2;
z=c + 3;
需要4个寄存器

## Slide 70: 窥孔优化
窥孔优化是一种局部优化方法，通过检査目标指令的短序列（称为窥孔），用更小更短的指令序列代替这些指令以提高目标程序的性能
窥孔优化的特征是每次改进可能又为进一步的改进带来机会，且由于占用内存较小而执行速度很快
窥孔优化常用方法包括冗余加载和保存、删除死代码、控制流优化、强度削弱以及机器语言的使用

## Slide 71: 窥孔优化常用方法
冗余加载和保存
ADR r4 , a
LDR r0 , [r4]
STR r0 , [r4]
删除死代码
# define DEBUG 0
if (DEBUG)
dbg(p1) ;
0
dbg(p1);
1
0

## Slide 72: 窥孔优化常用方法
控制流优化
if ( a < b )
goto L1 ;
L1 :
goto L2 ;
L2 :
x = a + b ;
if ( a < b )
goto L1 ;
L1 :
x = a + b ;
L2 :
强度削弱：目标机器上用时间开销小的等价操作代替时间开销大的操作
x = x∗4
x = a ≪ 2

## Slide 73: 窥孔优化常用方法
机器语言的使用
  内嵌的汇编代码，是很典型机器语言的使用
    有些场合纯 C 语言无法实现
      例如，协处理器指令、软中断指令、特殊定制指令
    提高效率

## Slide 74: 6.4 程序性能分析与优化
程序的性能：执行时间、功耗和尺寸
程序执行时间
  程序的执行时间是最重要的嵌入式系统性能评价指标，尤其是对时间关键的实时嵌入式系统。
软件分析方法
  软件分析的方法通常采用插桩技术，在程序关键代码处插入一段能采集当前程序执行性能的代码。
  当程序执行时，可实际测量出程序的性能信息
  问题：在源程序中插入一段代码尽管不影响源程序的执行结果，但这使得测试环境不够真实，同时在数据导入和导出时会产生额外的开销

## Slide 75: 程序执行时间
硬件分析方式
  在总线上的计时器监控程序运行时的总线信息，采样或者实时检测的方式，测量程序的真实执行时间
  采用硬件测量的方式在速度上是有优势的
  问题：
    通用性差，程序在不同的硬件环境中执行可能得到差别较大的执行时间
    数据完备性和准确性无法得到保证
    会造成系统长时间的负载，导致资源的浪费

## Slide 76: 程序执行时间--静态/动态分析方法
静态分析方法指在不通过程序执行的情况下，静态分析程序的结构和语句，获得程序执行时间的方法
  平均执行时间( Average Case Execution Time,ACET)
    典型数据期望的典型执行时间
  最坏执行时间(Worst Case Execution Time, WCET)
    程序花费在任何输入序列中的最长运行时间
    对有时限要求的系统是非常重要的
  最好执行时间(Best Case Execution Time, BCET)
    程序花费在任何输入序列中的最短运行时间
    测量多速率实时系统时非常重要

## Slide 77: 程序执行时间--静态/动态分析方法(续）
动态分析方法是收集程序运行时的性能信息，以找到具有性能优化潜力的热点代码
动态分析需要大量运行时的信息以确保数据的准确性
在一定的阈值内，同时需要额外的测量开销，最常用的动态分析方法是软件测试

## Slide 78: 代码级分析方法
代码级分析方法就是针对源程序结构本身的性能分析方法，是编译器最常用的优化技术
通过对程序本身的控制结构、数据流等关系进行分析，分析程序本身的执行路径，通过程序路径的指令周期来共同计算程序的执行时间
程序路径分析使用整数线性规划(ILP)的方法来隐式的解决路径问题，使用一个约束条件集合描述程序的结构及其行为的某些方面

## Slide 79: 代码级分析方法（续）
枚举法用于简单具有有限确定执行路径的方法
if ( a<b ) /*测试条件3*/
{ if ( c ) /*测试条件2*/
x = 1;
else
x = 2;
}else
{ if ( d ) /*测试条件3*/
x = 3;
else
x = 4;
}

## Slide 80: 代码级分析方法（续）
控制/数据流图(CDFG)：循环结构程序路径的确定
循环初始模块执行一次
判断执行了N+1次
循环体和循环变量各执行了N次
for (i=0; i<N; i++)
{a[i]= b[i]*c[i]; }

## Slide 81: 程序执行时间
指令的执行时间
  CPU厂商通常提供了某些操作指令的CPU周期数表
高速缓存的影响
流水线技术对执行时间的影响
执行时间的分析有很多方法，关键是分析程序的哪个部分比较耗时，优化就从这里开始
Notes: 每条指令的执行时间不一样，指令的执行时间也不是独立的，另外指令的执行与操作数也有关系

## Slide 82: 性能优化--与机器无关的性能优化
循环优化
  代码移出
for (i; i<length(m); i++)
for(j;j<length(n);j++)
a[i][j]=b[i][j] ;
ml=length(m);
nl=length(n);
for (i; i<m1; i++)
for(j;j<n1);j++)
a[i][j]=b[i][j];

## Slide 83: 性能优化--与机器无关的性能优化
循环优化(续）
  归纳变量共享和强度削减
ml=length(m);nl=length(n);
for (i; i<m1; i++)
for(j;j<n1);j++)
{ c=i*ml+j; *(a+c)=*(b+c);}
ml=length(m);nl=length(n); c=0;
for (i; i<m1; i++)
for(j;j<n1);j++)
{ *(a+c)=*(b+c); c++;}

## Slide 84: 性能优化--与机器无关的性能优化
循环优化(续）
  循环展开
for (i;i<limit;i++ )
x=x+a[i]
for(i;i<limit−1;i+= 2)
{ x=x+a[i]+a[i+1];}

## Slide 85: 性能优化--与机器无关的性能优化
循环优化(续）
  循环合并
for (i;i<limit;i++ )
a[i]=b[i];
for (i;i<limit;i++ )
c[i]=d[i];
for (i;i<limit;i++ )
{ a[i]=b[i];
c[i]=d[i];}

## Slide 86: 性能优化--与机器无关的性能优化
算法与数据结构的优化
int fun (int n) /*求斐波那契数列*/
{if (n==1||n==2)
return 1 ;
else
return fun(n−1)+fun(n−2); }
static int tab[]={1,1,2,3,5,8,13,21,34/*……*/};
int fun (int i)
{ return tab[i] ; }
计算小型斐波那契数列

## Slide 87: 性能优化--与机器无关的性能优化
过程调用的优化
  某些过程调用可以采用内联函数
static int tab[]={1,1,2,3,5,8,13,21,34/*……*/};
int fun (int i)
{ return tab[i] ; }
表达式简化
a*b + a*c; a*(b+c);
删除死代码
const int flag=1;
if ( flag )
/* 分 支1*/
else
/* 分 支2*/
tab[i] ;

## Slide 88: 与机器相关的性能优化
寄存器调度
  生命周期图
w=a*b; /*阶 段1*/
x=c+d; /*阶 段2*/
y=w+e ; /*阶 段3*/
z=a/b ; /* 阶 段4*/
每个变量的生命周期为
a 持续第 1∼4 阶段； d 持续第 2 阶段； x 持续第 2 阶段；
b 持续第 1∼4 阶段； e 持续第 3 阶段； y 持续第 3 阶段；
c 持续第 2 阶段； w 持续第 1∼3 阶段； z 持续第 4 阶段。
需要6个寄存器

## Slide 89: 与机器相关的性能优化
寄存器调度
  生命周期图
w=a*b; /*阶 段1*/
x=a/b; /*阶 段2*/
y=w+e; /*阶 段3*/
z=c+d; /*阶 段4*/
需要4个寄存器

## Slide 90: 与机器相关的性能优化
高速缓存（Cache）优化
  将数据和指令存储在高速缓存中，直接访问高速缓存，获得数据和指令，提升了性能
  命中率越高，性能越好
for (i;i<m;i++)
for (j;j<n;j++ )
a[i][j]=b[i][j];
假设：
  数组 a 与 b 是m = 10 、n = 4 的mn二维数组，且存储字符，即每个数组元素占一个存储单元
  存储地址是16位，数组a起始地址1024；b的起始地址4099
  高速缓存： 8 行，每行4字节（每块 4 字节)，cache 位32字节

## Slide 91: 与机器相关的性能优化
高速缓存优化
  B起始地址4100
15 5 4 2 1 0
标记
偏移量
块号
地址
ox400
ox1003

## Slide 92: 程序功耗分析与优化
功耗是嵌入式系统性能的另一个重要指标，是基于电池供电的最重要性能指标之一。
功耗的优化
  时钟控制、使用功耗敏感的处理器、低电压以及无用电路子部件的关闭
软件控制功耗
  对系统设置不同的模式，如空闲时的休眠状态、运行时的运行状态等。
  改变处理器的时钟频率
  采用动态功耗管理的策略降低非关键任务的功耗

## Slide 93: 功耗的测量与评估
通过循环体测量

## Slide 94: 功耗的测量与评估
从指令级的角度对程序的功耗进行评估
  测量包含几个给定指令或指令序列的多个实例组成一个无限循环，测量评价电流

## Slide 95: 程序功耗优化原则
尽可能减少处理器和外设的工作时间
  其功耗在系统中占据了绝大部分
  短时峰值频率工作，长时深度空闲状态比长时低频率工作、短时空闲状态节能效率要高得多
编译器
  指令变换、重排、循环优化等相似的优化方式来优化功耗
内存传输
  寄存器访问功耗最低，高速缓存次之，内存最大
  优化高速缓存的性能，命中率尽可能高

## Slide 96: 程序功耗分析与优化
硬件相关的功耗优化
  有效使用寄存器
  分析高速缓存的行为来避免或减少缓存冲突
  存储模式中采用页模式访问
轮询机制优化
  外设的访问使用中断的方式替代
  客户服务器协作模型中，将客户端不停地査询服务，改为服务器主动推服务给客户端，这是一种很有用的机制，能大大降低功耗

## Slide 97: 程序尺寸分析与优化
程序尺寸是指编译后生成的二进制代码的大小
优化程序尺寸通常从两方面来考虑：指令和数据
  指令正确高效的调度，是缩小代码尺寸的基本措施
代码尺寸优化方法--模板匹配
  模板匹配是指令集映射的核心
  对于一个给定的指令序列，通过模板匹配将该序列进行最优的覆盖

## Slide 98: 程序尺寸分析与优化
方法--模板匹配

## Slide 99: 小结
嵌入式程序的设计方法
程序模型
汇编语言和C语言编程技术
编译及优化技术
嵌入式软件的性能分析