## Slide 1: 第二章 微处理器体系架构

## Slide 2: 大纲
嵌入式微处理器体系架构
ARM微处理器体系架构
中断机制
嵌入式汇编语言
流水线技术

## Slide 3: 2.1嵌入式微处理器体系结构
冯 · 诺依曼结构 vS 哈佛结构
  冯 · 诺依曼结构
    由中央处理器（CPU）和存储器组成
    通过一组总线（包括地址总线和数据总线）连接
    指令和数据以同等地位存储在同一存储器中
    对指令和数据的访问都是通过这组总线来实现的
    存储器访问通过分时复用的方式进行

## Slide 4: 冯 · 诺依曼结构
memory
CPU
PC
address
data
IR
ADD r5,r1,r3
200
200
ADD r5,r1,r3

## Slide 5: 哈佛结构
两个独立的存储模块，分别存储数据和指令
两套独立的总线，分别作为CPU和两个存储器通信
指令和数据的访问可以同时进行，并且指令和数据可以有不同的带宽
Microchip 公司的 PIC16 芯片的指令是 14 位宽度，而数据是 8 位宽度

## Slide 6: CISC & RISC
复杂指令集计算机（CISC）
  依靠增加指令的复杂度，来改善计算性能
  指令格式不固定，指令可长可短，操作数可多可少
  CPU寻址方式复杂多样
  采用微程序控制
  每条指令执行平均时钟周期数CPI超过5个时钟周期

## Slide 7: 精简指令集计算机（RISC）
CISC
  CISC指令的使用频率不均衡，且相差悬殊，20%/80%定律
  CISC依靠增加指令数目，来改善其性能缺点
RISC
  RISC 统一了计算机的体系结构
  指令非常少，通常只有几十条
  每条指令长度统一，CPU寻址方式少
  便于应用流水线技术
  大部分指令是单时钟周期完成

## Slide 8: CISC与RISC比较

## Slide 9: 嵌入式微处理器特点
实时性：在处理器设计上要求有较短的响应时间
多任务：不相关的过程需要计算机同时处理，降低系统复杂性，保证实时性
存储保护：提高系统可靠性

## Slide 10: 嵌入式微处理器分类
嵌入式微控制器
  微控制器是将一个计算机集成到一个芯片，形成单片机
    通过单片机控制嵌入式设备
  片内可以集成 ROM/EPROM、RAM、总线、总线逻辑、定时/计数
  器、看门狗、I/O、串行口、脉宽调制输出、ADC、DAC、Flash RAM、EEPROM 等各种必要的功能部件和外设
  芯片尺寸大大减小，系统总功耗和成本下降，可靠性提高
嵌入式微处理器
  由通用计算机中的 CPU 发展而来，只保留和嵌入式应用紧密相关的的功能硬件
  低功耗和低资源实现嵌入式应用的特殊要求
  主要面向结构更复杂、功能更丰富、性能要求更高的嵌入式应用

## Slide 11: 微控制器与微处理器的区别
微控制器块图
微处理器块图

## Slide 12: 嵌入式微处理器分类
数字信号处理器（DSP）
  专门用于信号处理的处理器
  具有很高的编译效率和指令执行速度
  应用在数字滤波、快速傅里叶变换、谱分析、语音编码、视频编码、数据编码和雷达目标提取
  类型
    单片化设计
    集成在微控制器、微处理器、片上系统中的 DSP 协处理器
嵌入式片上系统（SOC）
  实现一个完整的硬件和软件系统
  具有集成度高、处理能力强、功能组件丰富、体积小、重量轻、低功耗等特性

## Slide 13: 嵌入式微处理器分类
RISC-V架构
  基于RISC原理建立的免费开放指令集架构
  指令集完全开源、设计简单、易于移植Linux系统、采用模块化设计、拥有完整工具链
  基本指令集共47条，可分为：整数运算指令、分支转移指令、加载/存储指令、控制与状态寄存器访问指令、系统调用指令
人工智能芯片
  人工智能时代的基础设施
  在数据中心部署的云端和在消费者终端部署的终端
  任务：训练和推理
    训练需要极高的计算性能、较高的精度以及处理海量数据的能力
    推理对性能的要求并不高，对精度要求也更低，在特定的场景下，对通用性要求也低，能完成特定任务即可

## Slide 14: 嵌入式微处理器分类
多核处理器
  在一枚处理器中集成多个完整的计算内核，由总线控制器提供所有总线控制信号和命令信号
  需解决的问题：器件资源分配策略、任务调度策略、节能策略、软硬件协同设计策略等

## Slide 15: 2.2 ARM微处理器体系架构
ARM 的经营模式
  出售其知识产权，将技术授权给世界上许多著名的半导体、软件和 OEM 厂商，并提供技术服务
ARM的版本：内核版本和处理器版本
  内核版本：ARM架构
    ARMv1, ARMv2, ARMv3 …ARMv8
  处理器版本：ARM处理器
    ARM1, ARM9, Cortex A …
ARM 是从 ARM7TDMI 开始的，在嵌入式系统领域得到广泛应用

## Slide 16: ARM产品线路图
经典系列，包括 ARM7、ARM9、ARM11 系列
Cortex-R 系列，提供非常高的性能和吞吐量
Cortex-A 系列，面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户应用
Cortex-M 系列，用于注重成本节约的微处理器
本书将以ARM Cortex-M4为主，介绍嵌入式的开发设计

## Slide 17: ARM V7体系架构
支持Thumb-2技术：单指令多数据
  在ARM的Thumb上发展的，保持了代码兼容性。
  比纯32位代码少使用 31％的内存
  比Thumb技术高出38％的性能
ARMv7架构还采用了NEON技术
  将DSP和媒体处理能力提高了近4倍
  支持改良的浮点运算，满足3D图形、游戏以及传统嵌入式控制应用的需求
ARMv7支持JIT(Just In Time)技术
DAC(DynamicAdaptive Compilation)技术的使用
Notes: Neon是适用于ARM Cortex-A系列处理器的一种128位SIMD(Single Instruction, Multiple Data,单指令、多数据)扩展结构
JIT编译器，英文写作Just-In-Time Compiler，中文意思是即时编译器。
JIT是一种提高程序运行效率的方法。通常，程序有两种运行方式：静态编译与动态解释。静态编译的程序在执行前全部被翻译为机器码，而解释执行的则是一句一句边运行边翻译。

## Slide 18: Cortex-M4 系统架构
ARMv7ME哈佛架构，带分支预测的3级流水
低成本、小管脚数和低功耗，并具有极高的运算能力和极强的中断响应能力
采用纯Thumb-2指令，具有32位高性能，ARM内核达到16位代码存储密度
可配置1-240个中断源，中断延迟最大12个，最小6个时钟周期
1.25DMIPS/Mhz的性能和0.19mW/Mhz的功耗
可选配的调试和跟踪模块
Notes: DMIPS：Dhrystone Million Instructions executed Per Second ，
1、Dhrystone：是测量处理器运算能力的最常见基准程序之一，常用于处理器的整型运算性能的测量。Dhrystone是一种整数运算测试程序。
2、MIPS：Million Instructions executed Per Second，每秒执行百万条指令，用来计算同一秒内系统的处理能力，即每秒执行了多少百万条指令。。

## Slide 19: Cortex-M4微处理器架构
两种处理器模式：
  线程(Thread)模式
  处理(Handler)模式
操作模式与执行特权方式的关系
软件的两种执行方式：
  特权级
  用户级（非特权级）
代 码 类 型 | 特 权 级 | 用户级 （非特权级）
异常服务例程代码 | 处理模式 | 错误用法
主应用程序代码 | 线程模式 | 线程模式

## Slide 20: Cortex-M4微处理器架构
特权级可以访问处理器的所有资源，用户级是受限
对于用户级线程模式
  有限制地使用 MSR 和 MRS 指令，不能使用CPS指令禁止或使能中断
  不能访问系统时钟、NVIC 或者系统控制模块。
  可以受限制地访问内存或外设。
  使用 SVC 指令通过系统调用，将控制转换到特权级。

## Slide 21: Cortex-M4微处理器架构

## Slide 22: Cortex-M4内核流水线
三级流水：取指、译码、执行
32位系统，总线宽度32位，一次取一条32位的指令
若是16位的thumb指令，处理器每隔一个周期做一次取指
当执行调转指令，整个流水线会刷新，从目的地取指
分支预测，减少流水线气泡过大

## Slide 23: 可编程模式
  处理器模式和软件执行的特权级别
  核心寄存器
  堆栈
  异常中断所涉及到的寄存器
  数据类型

## Slide 24: Cortex-M4寄存器

## Slide 25: 核心寄存器R0~R15
通用寄存器R0~R12：用于数据操作，thumb-2的32位指令可访问
  低组寄存器R0~R7：thumb16位指令可访问
  高组寄存器R8~R12
  堆栈指针R13(SP)：指示系统的栈空间
    主栈指针MSP
    进程栈指针PSP
  链接寄存器R14(LR)
  程序计数器R15(PC)

## Slide 26: 特殊寄存器
程序状态寄存器PSR：只有在特权级下才可访问
  应用状态寄存器APSR
  中断状态寄存器IPSR
  执行状态寄存器EPSR

## Slide 27: 程序状态寄存器PSR
  应用状态寄存器APSR：保持当前指令运算结果状态的寄存器
  包括：
    位31：N-负数
    位30：Z-零
    位29：C-进位
    位28：V-溢出
    位27：Q-饱和，在DSP中溢出或饱和标志
    位19:16：GE[3:0]，大于或等于

## Slide 28: 程序状态寄存器PSR
  中断状态寄存器IPSR：保存当前中断服务子例程的中断类型号（bit8-bit0）
  执行状态寄存器EPSR：
    T-Thumb状态：在Cortex-M4中，执行的始终是Thumb指令，该位恒为1
    ICI/IT：保存被异常中断打断的指令流状态，或IT指令状态

## Slide 29: 中断屏蔽寄存器组
  用于控制异常的使用和禁用，仅在特权级下才可访问
    PRIMASK：Priority mask register，优先级屏蔽寄存器
    FAULTMASK：Fault mask register，故障屏蔽寄存器
    BASEPRI：Base priority mask register，基本优先级屏蔽寄存器

## Slide 30: 控制寄存器
  CONTROL：用于定义处理器特权级别和用于选择堆栈指针

## Slide 31: Cortex-M4寄存器

## Slide 32: 2.3 中断机制
绝大部分的处理器都支持中断机制
中断由硬件电路产生，并改变 CPU 执行顺序
类型
    外部中断/硬件中断：外部硬件设备为获得CPU的执行而产生的异步事件
    软件中断/陷阱：程序中特殊指令产生的同步事件
    内部中断/异常：出现一些异常情况下，CPU自发生成的同步事件

## Slide 33: Cortex-M4处理器的异常来源

## Slide 34: Cortex-M4处理器的系统异常方式
Reset复位：异常模式复位
NMI非屏蔽中断：除复位以外最高优先级的异常
硬件故障：异常处理错误或一种异常不能被其他异常机制管理
存储器管理故障：与内存保护相关的异常
总线故障：指令和数据内存处理相关的故障
用法故障：指令执行相关的故障
SVC：SVC指令触发的异常
PendSV：中断驱动的系统级服务请求
SysTick：系统定时器递减到0产生
Interrupt (ISQ)：外部中断,240个

## Slide 35: Cortex-M4处理器的系统异常方式

## Slide 36: 外部中断/事件
外部中断/事件是实现外设与微处理器之间通信的主要方式之一
外部中断/事件控制器（EXTI），管理微处理器中的外部中断/事件线
  每个中断/事件线都对应一个边沿检测器，实现输入信号的上升沿或下降沿检测
  EXTI配置中断或者事件类别以及触发时间的属性
  EXTI包含的挂起寄存器，用于记录每个中断/事件线的状态

## Slide 37: M4中的EXTI可支持23个外部中断/事件
EXTI线0～15：对应GPIO的输入中断
EXTI线16：连接到PVD输出
EXTI线17：连接到RTC闹钟事件
EXTI线18：连接到USB OTG FS唤醒事件
EXTI线19：连接到以太网唤醒事件
EXTI线20：连接到USB OTG HS（在FS中配置）唤醒事件
EXTI线21：连接到RTC入侵和时间戳事件
EXTI线22：连接到RTC唤醒事件

## Slide 38: EXTI结构和外部中断/事件响应过程

## Slide 39: EXTI结构和外部中断/事件
外部中断和外部事件的异同点
  从外部激励信号来看，中断和事件的产生源可以一样
  中断和事件的区别
    中断需要CPU参与后续的中断响应，包括上下文切换、执行中断服务程序、恢复现场并返回等
    事件仅触发脉冲发生器产生一个单脉冲，进而由硬件自动完成事件的响应，比如DMA操作、AD转换等

## Slide 40: 中断优先级
较小的值表示较高的优先级
除复位、硬错误和NMI以外所有的异常或中断都可配置优先级
NVIC支持优先级分组，可配置的优先级在0~15范围
  中断优先级寄存器项分为两个字段：上部字段和下部字段
    上部字段定义组优先级
    下部字段定义组中的子优先级

## Slide 41: 中断管理
中断前的准备工作：
  设置所需的中断优先级（可选）
  使能外设中可以触发中断产生
  使能NVIC中的中断

## Slide 42: 异常/中断处理过程
满足以下各条件，处理器会接收异常/中断请求：
  处理器正在运行（未被暂停或复位状态）
  异常/中断处理使能状态
  异常/中断的优先级高于当前的等级
  异常/中断未被屏蔽

## Slide 43: 异常/中断处理过程
进入异常/中断服务前需完成以下工作：
  将多个寄存器和返回地址入栈
  取出异常/中断向量（异常/中断对应的ISR入口地址）
  取出将执行异常/中断处理的指令
  更新多个NVIC寄存器和内核寄存器（包括PSP, LR, PC, SP, 内核状态信息）
  SP值自动调整，PC更新为异常/中断处理的入口地址，LR被特殊值EXC_RETURN更新

## Slide 44: 异常/中断处理过程
执行异常/中断服务：
  进入特权级处理模式
  执行中断服务子例程

## Slide 45: 异常/中断处理过程
异常/中断返回操作：
  由特殊地址EXC_RETURN触发
  EXC_RETURN在进入中断时被存入LR
  EXC_RETURN写入PC时，触发异常/中断返回操作

## Slide 46: 2.4 嵌入式汇编语言
使用汇编程序编写代码的优点：
  占用资源少
  针对性强
  程序执行效率高
  设备驱动程序精简
  汇编语言能够更好地理解高级语言
ARM 微处理器
  传统 ARM 处理器支持 32 位和 16 位的 Thumb指令集
  Cortex-A 和 Cortex-R 系列处理器支持这两种运行状态
  ARM 的 Cortex-M 系列处理器采用了 Thumb-2 技术，且只支持 Thumb 运行状态，不支持 ARM 指令集

## Slide 47: 汇编程序的结构
由段组成，段是相对独立的指令或数据单位，具有特定的名称
每个段由AREA伪指令定义
段属性可定义为READONLY(只读)或READWRITE(读写)
段可分为：
  代码段：执行代码
  数据段：存放运行所需的数据

## Slide 48: Cortex M4汇编语言
与机器指令通常是一对一.
基本特点:
  每行写一条指令.
  标签提供地址的内容(通常从一行的第一列开始).
  指令开始于后续列.
  一条指令到一行的结束.
  注释以分号开始，到一行的结束

## Slide 49: 汇编程序的结构
AREA HELLO, CODE, READONLY
ENTRY ; 伪指令标识程序的入口点
Start ; Start函数的入口地址
LDR R0, =0x1
MOV R1, #1
...
END ; 伪指令表示代码段结束

## Slide 50: 指令格式
Cortex-M4指令的助记符格式如下：
<opcode>{<cond>}{S}<Rd>,<Rn>{,<oprand2>}
  <>为必选项，{}为可选项
  opcode：操作码，即指令助记符，如：ADD, LDR, STR等
  cond：条件码，描述指令执行的条件，如：EQ, LE等
  S：指令后加S，指令执行完成后自动更新状态寄存器的条件标志位
  Rd：目标寄存器
  Rn：第一个操作数寄存器
  operand2：第二个操作数，可以是寄存器、立即数等
  例：LDR R0, [R1] ; 将存储器地址为R1的字数据加载到寄存器R0中

## Slide 51: 寻址方式
立即寻址
  也叫做立即数寻址，立即数以#为前缀
  如：
  MOV R0, #4 ;R0 ← 4
  ADD R0, R0, #0x10 ;R0 ← R0+0x10
  寄存器寻址
  把寄存器中的数值作为操作数，也称为寄存器直接寻址
  如：
  ADD R0, R1, R2 ; R0 ← R1+R2

## Slide 52: 寻址方式
  寄存器偏移寻址
  将第二个操作数，进行移位操作后赋值给第一个操作数
  如：
  MOV R0, R1, LSL #2 ;R0 ← R1 << 2
  寄存器间接寻址
  把寄存器中的值作为操作数的地址，通过该地址从存储器取出操作数
  如：
  LDRB R0, [R1] ; read byte value from [R1]
  ; extending to 32bits on load R0
  STRB R0, [R1] ;[R1] ← R0

## Slide 53: 寻址方式
  基址变址寻址
  将寄存器的值与地址偏移量相加得到地址
    感叹号表示前增量寻址模式
    [R1], #2 表示后增量寻址模式
  如：
  LDR R0, [R1, #2] ;R0 ← [R1+2]
  LDR R0, [R1, #2]! ;R0 ← [R1+2], R1 ← R1+2
  LDR R0, [R1], #2 ;R0 ← [R1],R1 ← R1+2
  LDR R0, [R1, R2] ;R0 ← [R1+R2]

## Slide 54: 数据处理指令
    数据传输指令
      寄存器与寄存器之间，寄存器与特殊寄存器之间，把立即数加载到寄存器

## Slide 55: 数据处理指令
    算数运算指令
      基本的算数运算指令包括：加法、减法运算，反向减法指令，有符号无符号加减法指令

## Slide 56: 数据处理指令
    算数运算指令
      乘法指令、乘加指令和除法指令

## Slide 57: 数据处理指令
    逻辑运算指令

## Slide 58: 数据处理指令
    移位指令
      逻辑移位，算术移位，循环移位

## Slide 59: 数据处理指令
    比较与测试指令
      更改条件标志位

## Slide 60: 数据处理指令
    位域操作指令

## Slide 61: 数据处理指令
    跳转指令
      无条件跳转，函数跳转，条件跳转，IT-THEN指令块，查表跳转等

## Slide 62: 存储器访问指令

## Slide 63: 存储器访问指令
      批量加载/存储数据指令
      进栈出栈指令

## Slide 64: 汇编程序设计
      例1：C语言赋值语句对应的汇编程序：x=a*b+c;
      对应的汇编程序：
,

## Slide 66: 汇编程序设计
      例2：C语言逻辑表达式对应的汇编程序：
      ;
      对应的汇编程序：

## Slide 67: ARM 控制流
所有操作可通过测试PSR，进行条件执行:
  EQ, NE, CS, CC, MI, PL, VS, VC, HI, LS, GE, LT, GT, LE
分支操作:
  BXX #100
条件码

## Slide 68: 条件码
EQ | 结果为0 | Z=1
NE | 结果不为0 | Z=0
CS | 有进位或借位 | C=1
CC | 没进位或借位 | C=0
MI | 小于0 | N=1
PL | 大于等于0 | N=0
VS | 溢出 | V=1
VC | 无溢出 | V=0
HI | 无符号比较大于 | C=1 且 Z=0
LS | 无符号比较小于等于 | C=0, 或 Z=1
GE | 有符号比较大于等于 | N=V
LT | 有符号比较小于 | N V
GT | 有符号比较大于 | Z=0且N=V
LE | 有符号比较小于等于 | Z=1或NV

## Slide 69: 汇编程序设计
      例3：C语言条件语句对应的汇编程序：
      if (a==1) b=2;
      对应的汇编程序：

## Slide 70: 汇编程序设计
      例4：C语言经典条件语句对应的汇编程序：
      if (a>1) b=2; else b=b-a;
      对应的汇编程序：

## Slide 71: 汇编程序设计
      例5：C语言循环语句对应的汇编程序：
      对应的汇编程序：

## Slide 72: 2.5 流水线技术
    通过多个功能部件并行工作来缩短指令的运行时间，提高系统的效率和吞吐率
    指令执行以分解为多个阶段，各阶段使用硬件部件不同，这样指令执行就可重叠，实现指令并行
    延迟：指一条指令从进入流水线到流出流水线所花费的时间
    吞吐量：是指单位时间内执行的指令数
    流水线技术增加了 CPU 的吞吐量，但并没有减少每条指令的延迟

## Slide 73: 2.5 流水线技术
    三级流水线：包括取指、译码、执行三个阶段
      实现逻辑最简单

## Slide 74: 流水线技术
    五级流水线
      取指、译码、执行、缓冲/数据、回写五个阶段
      的实现逻辑最经典
    超流水线超过了通常的5到6级，实现逻辑最复杂

## Slide 75: Cortex-m4的三级流水线

## Slide 76: Cortex-m4的三级流水线
    取指阶段：
      取指用来计算下一个预取指令的地址，从指令存储空间取出指令，或者自动加载中断向量
      包含一个预取指缓冲区，避免流水线“断流”
    译码阶段：
      译码对之前取指阶段送入的指令进行解码操作，分解出指令中的操作数和执行码
      再由操作数相应的寻址方式生成操作数的地址，产生寄存器值
    执行阶段：
      用于执行指令，产生LSU（Load/Store Unit）地址，回写执行结果

## Slide 77: 影响流水线性能的因素
    数据冲突
    跳转指令
    流水线深度

## Slide 78: 本章小结
    冯·诺依曼结构和哈弗结构
    复杂指令集和简单指令集
    Cortex-M4体系结构及汇编指令
    流水线技术

## Slide 79: 作业
P44 2,6,7,8,12,15,17, 18
注意：
其中第18题要求在电脑调试，在大夏学堂提交，纸质作业不用提交。